# 熔融制样-X射线荧光光谱法测定镜铁矿中主次成分

### 论文摘要

以Li2B4O7和LiBO4[m（Li2B4O7）∶m（LiBO4）=67∶33]为熔剂,采用1∶25熔剂稀释比,于1 120℃将镜铁矿试样熔融制成玻璃熔片,X射线荧光光谱分析仪对熔片中Fe、Mn、Ti、Ca、Ba、Al、Mg、K、Na和P等元素进行同时测定.由于样品采用大的熔剂稀释比进行高温熔融,有效提高了K、Na等元素的X射线荧光强度,消除了复杂矿物结构效应,降低共存元素间基体效应影响,提高了分析结果的准确度和精密度.方法用于铁矿石标样分析,各组分的测定值与标准值相符.

### 论文目录

- 1 试验部分

- 1.1 主要仪器和试剂

- 1.2 样品制备

- 1.3 校准样品的制备

- 2 结果与讨论

- 2.1 熔片制样影响因素

- 2.1.1 熔样温度的选择

- 2.1.2 熔样时间的选择

- 2.1.3 脱模剂的选择

- 2.1.4 熔剂稀释比的选择

- 2.2 检出限

- 2.3 精密度

- 2.4 准确度

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵毅华

关键词: 镜铁矿石,熔融制样,射线荧光光谱,主次成分

来源: 分析测试技术与仪器 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学

专业: 地质学,化学

单位: 中国冶金地质总局西北地质勘查院汉中实验室

分类号: O657.34;P575

DOI: 10.16495/j.1006-3757.2019.01.007

页码: 33-38

总页数: 6

文件大小: 123K

下载量: 65

### 相关论文文献

- [1].X射线荧光光谱法测定锰硅冶炼渣中8组分[J]. 铁合金 2017(11)

- [2].熔融制样-X射线荧光光谱法测定硅锰合金中硅锰磷[J]. 冶金分析 2015(08)

- [3].X射线荧光光谱技术在铁矿石分析中的应用文献评介[J]. 冶金分析 2019(11)

- [4].熔融制样-X射线荧光光谱法测定铁矿石中钾、铅、锌和砷[J]. 理化检验(化学分册) 2014(11)

- [5].熔融制样-X射线荧光光谱法测定锰硅合金中硅、锰、磷元素含量[J]. 涟钢科技与管理 2020(01)

- [6].熔融制样-X射线荧光光谱法测定硅酸盐和铝土矿中主次组分[J]. 冶金分析 2015(07)

- [7].波长色散X射线荧光光谱法测定五氧化二钒中主次组分[J]. 冶金分析 2015(07)

- [8].熔融制样-X射线荧光光谱法测定锰铁中锰硅磷[J]. 冶金分析 2011(06)

- [9].熔融制样-X射线荧光光谱法测定硅钙钡合金中硅钙钡磷铝[J]. 冶金分析 2020(06)

- [10].X射线荧光光谱法测定铌铁中铌钽铜钛铝磷[J]. 冶金分析 2017(06)

- [11].熔融制样-X射线荧光光谱测定不锈钢渣中10种组分[J]. 冶金分析 2016(01)

- [12].熔融制样X射线荧光光谱法测试铁矿石铁含量的不确定度评定[J]. 莱钢科技 2019(03)

- [13].熔融制样-X射线荧光光谱法测定生铁中硅锰磷[J]. 冶金分析 2020(07)

- [14].熔融制样X-射线荧光光谱法测定硅铁合金主次元素含量[J]. 冶金设备 2019(S1)

- [15].X射线荧光光谱法测定铁前原料组分的研究[J]. 硅谷 2011(17)

- [16].熔融制样-X射线荧光光谱法测定铬铁中铬硅磷钛[J]. 冶金分析 2017(09)

- [17].熔融制样—X射线荧光光谱法测定碳酸盐岩石中主次量元素及烧失量[J]. 黄金 2016(11)

- [18].高倍稀释熔融制样-X射线荧光光谱法测定铅锌矿中主次组分[J]. 冶金分析 2014(01)

- [19].X射线荧光光谱同时测定铝土矿石主次量组分[J]. 云南地质 2013(01)

- [20].熔融制样-X射线荧光光谱法测定渣铁中主次成分[J]. 冶金分析 2020(05)

- [21].熔融制样-X射线荧光光谱法测定地质样品中的主次成分[J]. 分析试验室 2016(11)

- [22].X射线荧光光谱法测定铬矿熔样方法研究[J]. 冶金分析 2015(07)

- [23].X射线荧光光谱法测定锌精矿中主次量成分[J]. 冶金分析 2012(07)

- [24].烧结熔融制样-X射线荧光光谱法测定硅铁中主次组分[J]. 冶金分析 2020(01)

- [25].熔融制样-X射线荧光光谱法测定铝矾土中二氧化硅、氧化铝和三氧化二铁[J]. 冶金分析 2020(03)

- [26].熔融制样-X射线荧光光谱法测定石灰石和白云石中8种组分[J]. 冶金分析 2015(10)

- [27].灼烧量校正X荧光熔融法测定铁矿石中的多组分[J]. 现代矿业 2013(11)

- [28].X射线荧光光谱仪对生石灰的快速测定方法[J]. 广东化工 2014(13)

- [29].X射线荧光光谱法同时测定富锰渣中主次组分[J]. 中国无机分析化学 2012(04)

- [30].熔融制样-X射线荧光光谱法测定镧铈镨钕稀土合金[J]. 冶金分析 2015(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b72003e653c358e560e8eb58.html