# 预埋法兰盘防治检查井质量通病

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

摘要：现代化城市建设过程中，道路下方有大量基础设施管线，这些管线交错复杂，共同组成了城市地下管网，而这些涉及到电力、给排水、通信等一系列重要生活保障的管线不仅需要定期检修维护同时也需要在出现故障的情况下进行抢修，所以每种不同类型的管线在交汇处、转弯处、管径或坡度改变处以及直线上每隔固定距离上都会设置检查井用以满足日常维护检修以及抢修工作，但是从当前市政工程建设实际情况上来看检查井质量通病没有被很好地解决，检查井圈盖下沉，检查井周边路面开裂等问题大量存在，针对这一问题，我们深入研究了预埋法兰盘对防治此类问题的有效性，本文将针对这一内容进行详细分析。

关键词：预埋法兰盘；检查井；质量通病；防治

检查井一般都处在正常的路面之上，为了保障行人及车辆通行的安全与便捷，检查井在完工后必须与路面平高，尤其是在机动车道上的各种检查井，其建设质量要求是很高的，但是我们在进行检查井建设过程中发现由于车辆通行及其它外界因素的影响，检查井周边路面开裂，井圈井座下沉损坏等情况时有发生，尤其是处在机动车道上的检查井，出现质量问题的概率更大，由于长期通车造成其负荷过大，所以其使用周期一般无法达到全寿命周期，针对这一问题，我单位深入研究了预埋法兰盘防止检查井质量通病的相关内容，认为在检查井施工建设过程中科学预埋法兰盘能够有效解决当前检查井存在的一系列问题，本文将对此进行深入分析。

一、检查井存在质量通病原因分析

我们想要有效改善当前存在的问题，首先就要明确问题出现的原因，从施工角度上来看，未按照相关要求施工一定是原因之一，很多施工方在检查井施工过程中在砂石混凝土材料质量上就存在问题，这些材料不仅影响井座与周边路面的结合稳定程度同时也决定了整体强度，而且混凝土浇筑过程中混凝土层厚度也对质量有重要影响，我们在修缮检查井的过程中经常发现一些检查井在施工过程中存在基层土层没有夯实加固的情况，这样就导致了检查井基层土层偏软，在长时间受力的情况下很容易出现下沉的情况[1]。另外，一部分检查井在施工过程中没有严格按照施工标准来进行，检查井深度超标，这对周围结构强度是有很大影响的。而在井圈盖质量上问题就更明显了，由于井圈盖直接承受外部载荷，受力较大，所以井圈盖质量会直接影响到检查井整体质量，当前很多检查井井圈盖在施工过程中没有做到妥善安装，不仅在水平高度上没有保障其与路面高度一致，且在卸荷板连接上也没有做到良好的接合[2]。其次，很多井圈盖厂家生产的产品本身就存在质量问题，在材料与强度上达不到实际使用要求，在长时间承受车辆通行的情况下很容易出现开裂损坏的情况。另外检查井墙体砌筑质量也是检查井质量的重要影响因素，如果墙体砌筑质量不佳，其在使用过程中受到外力、雨水等长时间影响就会导致墙体沉陷，导致检查井整体受力结构改变进而出现严重的质量问题[3]。

二、预埋法兰盘防治检查井质量通病

（一）施工介绍

我们采用预埋钢法兰盘的方式来提升井圈盖的稳定性和承载能力，结合科学的卸荷板施工将来自路面的垂直载荷分散给路基下方的柔性土层以及检查井自身，而得到钢法兰盘强化的井圈盖也能够更好地承载这一部分载荷，加上对检查井周围路面基层的有效强化，我们就能够在让其达到较好的结构强度，在施工过程中我们需要将路基层挖开，挖开厚度在20厘米左右，宽度视检查井具体规格而定，一般在三米左右，然后在挖槽中捆扎双层钢筋网片，然后在检查井井筒上方预埋钢法兰盘，之后均匀浇筑混凝土形成卸荷板，卸荷板在与检查井接合的部位必须仔细施工，在保障卸荷板能够有效分散受力的情况下才能继续进行下一步施工，且必须等待卸荷板达到一定强度我们才能继续进行下一个施工步骤，后续完成喷洒粘层油以及铺设玻纤格栅的工作[4]。之后我们就要完善外开的路基层，首先从底部开始逐层向上完成沥青料的摊铺，在这一过程中我们暂时不进行井圈盖的安装，采用钢板临时覆盖的形式挡住井口，在摊铺工作到最后一步上层摊铺时我们再将井圈盖与钢法兰盘进行连接，使用螺栓将二者紧紧固定在一起，完成井圈盖与钢法兰盘连接后要检查每一颗螺栓的连接情况，保障连接强度，然后使用细石混凝土填平缝隙，然后完成上层沥青料的摊铺工作，使井圈盖水平高度一路面高度保持一致。

（二）测量控制

法兰盘的顶面标高及横坡控制对于该工程整体质量有重要影响，我们预埋钢法兰盘的目的就是增强检查井整体结构强度，并在科学的施工设计下让检查井的垂直受力得到有效分散，而法兰盘自身顶面标高及横坡如果没有得到良好控制则受力情况再次发生改变，很有可能导致某一部分受力更大，这样我们不仅不能起到改善检查井质量的目标，甚至会使其质量情况变得更差，所以测量控制工作是我们在进行施工过程中的关键内容，一般情况下测量控制工作由多个步骤组成，首先是参数确定，由于设计工作是在一定的数据控制下完成的，而往往现实情况与设计考虑存在一定偏差的，所以在实际进行施工前我们必须针对检查井建设周边环境进行实际的勘查测量，在保障获取实际参数的情况下对设计中与现实情况不符的数据进行妥善修改，并且在勘查过程中一定要注意根据实际情况确定法兰盘顶高以及卸荷板的具体位置，将实际勘查的数据进行详细记录[5]。之后我们需要根据确定好位置的载荷板四角打入铁柱，在测量载荷板顶标高以及法兰盘顶标高，将法兰盘顶标高标记于四根铁柱之上，我们在安装钢法兰盘前通过已经标注高的顶标高位置采用交叉拉线的方式确定法兰盘标准高程，同时一定要有效控制误差，一般情况下我们对于标高误差控制需要在5mm之内。在井筒建设过程中要有效利用半圆钢膜来进行施工，在混凝土使用上一定要做到按照施工要求选择符合施工需求的混凝土，在混凝土处理过程中一定要充分进行振捣操作，混凝土浇筑对法兰盘不能产生不利影响，同时要保障混凝土与法兰盘的结合紧实，这样才能保障整个检查井在受力时能够均匀的将垂直作用力分散。在路及材料摊铺过程中们一定要保障法兰盘已经连接完成，尤其是在铺路设备进行作业的过程中必须保障法兰盘螺栓连接紧密，避免设备通过的过程中造成法兰盘位移[6]。

结束语：

市政建设过程中各种地下管线为了满足持续稳定工作必须进行相应的检修维护等工作，因此检查井的设置是必要的，由于现代化城市地下管线网非常复杂，各种不同类型的地下管线相互交错，这也就要求我们必须在合适位置建设相应数量的检查井用来进行日常维护和修缮，而针对检查井质量通病问题我们在实际工作中研究出了以预制法兰盘为主要方式的解决措施，在实际使用过程中效果良好非常适用于各类检查井的施工建设工作，希望本文相关内容能够给相应工作人员一定的启发，在工作中进一步强化检查井质量，保障其质量过关。

参考文献

[1]郭强.市政道路检查井安装施工质量通病防治[J].建材发展导向（下）,2019,17(8):93-95.

[2]董鹏.市政道路检查井井周沉陷质量通病及处理对策[J].四川建材,2019,45(7):150-151.

[3]苏波.检查井周围质量通病成因分析及预防措施[J].科学与财富,2019,(11):295.

[4]骆礼亚.市政道路检查井防沉降质量通病及预防处理[J].建筑工程技术与设计,2019,(3):2363.

[5]于洪江,毛久群,袁俊.沥青路面检查井周围质量通病处治措施的系统研究[J].建筑•建材•装饰,2019,(11):55,219.

[6]于洪江,袁俊,毛久群.沥青路面检查井周围质量通病成因分析及预防措施研究[J].四川水泥,2018,(11):37-38.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b7c8fc69fd8439c0442a8d39.html