# 超厚料层烧结条件下熔剂结构优化实践

### 论文摘要

厚料层烧结具有自蓄热作用以及降低固体燃耗等优势,但是对烧结料层透气性、混匀料的制粒性能要求较高,而熔剂结构对制粒性能等影响较大。在天津天钢联合特钢有限公司2台烧结机进行超厚料层烧结试验,研究了熔剂结构优化,尤其是高活性生石灰用量的增加对烧结生产的影响。通过提高高活性生石灰配比来优化熔剂结构,在天钢联合特钢两台230 m~2烧结机料层厚度达到1 000 mm的条件下,制粒效果得到改善,烧结机利用系数、烧结矿的碱度和强度等指标稳中有升,实现超厚料层烧结生产平稳顺行。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 生产现状

- 2 熔剂的成分对含铁原料烧结特性的影响

- 3 各项典型指标分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李军,张士军,康健,董冠求,牛乐乐

关键词: 厚料层烧结,熔剂结构,高活性生石灰

来源: 天津冶金 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 天津天钢联合特钢有限公司,北京科技大学冶金与生态工程学院

分类号: TF046.4

页码: 11-13+23

总页数: 4

文件大小: 414K

下载量: 53

### 相关论文文献

- [1].厚料层烧结优化技术综述及其实践[J]. 烧结球团 2017(02)

- [2].基于厚料层烧结热平衡降低烧结固耗实践[J]. 山西冶金 2020(05)

- [3].900mm超厚料层烧结设备改造实践[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2016(04)

- [4].陕钢汉钢超厚料层均质烧结技术工业实践[J]. 山西冶金 2020(03)

- [5].超厚料层烧结条件下的钢泥预处理工艺[J]. 天津冶金 2019(05)

- [6].介质球间非限制料层夹持形态研究[J]. 中国机械工程 2014(23)

- [7].高料层烧结的特点[J]. 涟钢科技与管理 2011(02)

- [8].阳春新钢铁超厚料层烧结的生产实践[J]. 南方金属 2019(04)

- [9].雁行理论视域中的厚料层烧结优化技术推广问题[J]. 湖南广播电视大学学报 2018(01)

- [10].篦条孔隙率对通过料层风量影响的研究[J]. 武钢技术 2017(02)

- [11].天津联合特钢有限公司910mm厚料层烧结生产实践[J]. 南方金属 2017(04)

- [12].制磷电炉料层结构与工艺操作相关性研究[J]. 磷肥与复肥 2013(05)

- [13].柔性路面粒料层的永久变形计算[J]. 上海交通大学学报 2011(05)

- [14].料层粉碎的基本规律及在水泥粉磨工艺中应用的探讨[J]. 中国水泥 2010(07)

- [15].料层减荷烧结支撑板数值模拟[J]. 北京科技大学学报 2009(10)

- [16].360m~2烧结机厚料层操作技术[J]. 北方钒钛 2009(03)

- [17].鞍钢鲅鱼圈厚料层烧结燃料和混合料分布特征研究与应用[J]. 鞍钢技术 2020(04)

- [18].基于料层最高温度控制的铁矿烧结燃料合理分布[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [19].改善900mm厚料层烧结透气性的措施[J]. 烧结球团 2014(01)

- [20].颗粒表面料层干燥过程的数值模拟[J]. 化工装备技术 2008(05)

- [21].265m~2烧结机高料层烧结技术[J]. 莱钢科技 2010(06)

- [22].厚料层烧结的特点[J]. 涟钢科技与管理 2013(03)

- [23].全活性石灰强化烧结技术在超厚料层中的应用[J]. 钢铁 2020(08)

- [24].落球冲击破碎下的非限制料层夹持形态[J]. 中国机械工程 2016(02)

- [25].超厚料层均质烧结技术的研究与应用[J]. 烧结球团 2019(04)

- [26].酸、碱料超厚料层混合烧结试验[J]. 中国冶金 2014(09)

- [27].高压辊磨机料层分布对破碎效果影响的数值试验[J]. 化工矿物与加工 2013(09)

- [28].改善厚料层烧结热态透气性的研究[J]. 烧结球团 2011(01)

- [29].烧结厂360m~2烧结机厚料层生产实践[J]. 金属世界 2009(01)

- [30].厚料层烧结的优势[J]. 涟钢科技与管理 2013(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b84d0905792060d6e842e065.html