# 高层建筑工程施工中桩基础施工技术张旭田

（身份证号码：37028119851017xxxx250000）

摘要：高层建筑的主要特点是具有较深的地基基础和较大的垂直高度，由于具有这样的特点给高层建筑的施工造成了很大的难度，尤其是地基基础中的桩基础施工，是高层建筑施工的重点。桩基础施工直接影响高层建筑的施工质量以及建筑的整体稳定性，必须把控好其施工技术，并对实际施工过程中存在的问题进行及时的完善，保证施工技术的稳定性与安全性。

关键词：高层建筑；地基基础；桩基础；施工技术

近年来，随着我国经济社会的持续快速发展，社会对于工业、民用建筑的需求量不断增加，建筑单体的高度也在不断增高，迫使建筑施工技术必须跟着不断更新，对桩基础的施工以及建筑地基基础有了更加严格的要求。桩基础以及工程前期的地基施工是所有建筑工程中的最主要的施工项目，其施工结果的好坏直接影响建筑工程的施工质量、施工效率以及工程的施工成本。因此需要严格把控桩基础施工技术，以充分保证建筑工程的施工质量。同时，本文也对建筑工程土建施工中桩基础技术容易出现的问题以及施工方案提出了一些建议。

1桩基础技术的概念以及施工原则

1.1桩基础技术的概念

在建筑施工过程中，建筑物产生的附加应力会导致岩土受力而变化，因为建筑物结构的自重，会致使基底下方土或岩石发生变形。我们通常把这一部分的岩体或者土体称之为地基。地基负责支撑地基以上所有建筑物的自重，地基可以保证建筑物免受高强度的破坏并且使建筑基础的沉降维持在可控的范围内。桩基础是我们常见的一种深基础，其通过在土层中或者岩石中设置桩基以及桩顶的承台连系梁，形成整体的建筑承重平台，是建筑最基础的部分。桩基础技术的应用可使建筑物更加结实牢固，使建筑物的自重荷载传递到土层或者岩层，有效的增加土层的紧实度，以达到增强建筑地基抗压程度和提高承载能力的目的。

1.2桩基础技术的施工原则

在建筑工程施工初期，要认真分析研讨，按照工程施工项目的具体情况来合理的选择相应桩基础技术。合理的选择桩基础技术不仅可以相对的减少施工成本，而且还能更加完善的规划桩基础工程，同时也能较好的保证建筑工程的施工质量。在桩基础技术选择之前，要做好充分的准备工作，要遵循因地制宜的原则，详细了解工程的水文和土地特质以及施工条件。还要严格执行工程相关规定，包括地基承载力的检验、进场材料的质量检验、施工技术以及保证施工进度措施的检查。

2高层建筑施工中桩基础施工技术分析

2.1做好桩基础施工前的准备工作

2.1.1做好开工前的实地勘察工作。高层建筑工程施工企业在施工前要组织技术与管理人员勘察施工现场，从而掌握并了解高层建筑工程施工的地质资料、现场实际情况和周边环境等内容，以便为编制施工方案、选择合适成桩工艺等前期的准备工作提供完整、全面、准确并真实的资料与数据。

2.1.2做好进场前的准备工作。高层建筑工程的桩基础施工之前，要根据详细的施工方案、施工设计图纸以及工程资料等，制定保护周边结构物以及地下管线的技术措施，并且还要综合高层建筑工程项目的施工特点、条件与要求确定施工成桩方法、施工机械以及施工顺序。

2.1.3做好施工现场的准备工作。我国高层建筑在桩基础的施工中常遇到施工现场障碍物的制约问题，其中包括地下既有构筑物与管线、周边建筑基础结构、架空线路等，因此在进行高层建筑桩基础的施工前，要首先将施工现场存在的障碍物清理掉，必要时候还要进行施工方案的改进以及防护的措施应用，确保高层建筑工程的顺利实施。

2.1.4做好定位及复核工作。桩基础的定位是否准确，直接影响施工质量，而工地现场组织施工活动、机械运行以及施工操作等都会影响到施工场地内各个控制点的精度。因此要定期复核轴线，桩基础施工前后及时复核工程桩的平面定位。

2.2成桩方法分析

2.2.1预制桩方法：高层建筑桩基础常采用预制混凝土桩基础，预制混凝土桩基础主要为管桩以及方桩，一般管桩常采用静压方法、沉桩方法以及锤击打入方法来进行施工，但是在施工中经常会出现挤土问题，因此在施工中要采取有效的措施来处理。不同的施工方法都有优势与劣势，因此要及时处理好施工质量问题，确保桩基础施工的质量。

2.2.2灌注桩方法：高层建筑桩基础最常采用的是灌注桩基础，灌注桩的施工中一般采用干作业成孔以及沉管成孔方法，在作业形成的桩孔内安放钢筋笼，然后浇筑混凝土，待混凝土完全硬化之后即完成了整个桩基础的浇筑工序。沉管成孔常用的方法是冲击方法以及振动方法，但是在施工中会产生极大的振动以及噪音问题，因此在实际施工中要针对这些问题做好措施的防范，避免给施工环境造成较大的污染与影响。

3高层建筑工程桩基础施工分析

3.1预制桩施工技术

在高层建筑开展桩基础施工过程中，针对预制桩来说，在实施静压入桩时，首先要正确核实入桩的主要路线，进而保证入桩施工顺利完成，防止桩基础施工过程中产生地基上溢、桩基上溢、挤土等。同时，在压桩时，也要充分保护桩基，防止压桩过程中产生的偏移影响到桩基下压过程，且注意要将下压速度控制在每分钟1m，进而保证桩基在下压过程中能够接触到每个土层，并在此过程中释放所产生的抗剪预应力。另外，在压桩的整个过程中，应使桩基下段钢筋与预留孔充分对准，且保证上下节桩基之间的接触面在5~10mm。观察无问题后，继续实施压桩施工，直至整个预制桩压桩施工符合施工方案的设计规范为止。

3.2灌注桩施工

在灌注桩施工中，主要有三种类型。首先是沉管柱，在施工时采用锤击沉桩方法，并利用振动产生的冲击力来沉管并开孔。沉管柱施工的优点是施工速度较快，而施工设备也比较简单，发生的成本也较低。但是在施工时也有一些缺点，就是桩身的截面局部部分容易缩小，而桩身也会由于缺乏一定的强度而容易断裂，这样就很容易引起混凝土的离析等。所以在拔管时要放慢速度，保持管内充足的混凝土量。其次是挖掘桩。这主要是运用机械设备或者人工的方法来进行挖掘并打孔，而且在进行人工挖掘时，还要对桩孔采取必要的防护措施，可以喷射或者浇灌混凝土浆，来形成一定的防护措施。而在防护圈之间，可以利用钢筋衔接起来，在满足深度的要求后，扩大桩孔，然后在安装钢筋笼，并浇筑混凝土成桩。第三是钻孔桩。在施工时直接在地面进行打孔埋桩就可以了，但是在打孔之前需要先清理桩孔的位置，清除干净孔里的泥土，之后下放钢筋笼，在灌注混凝土并成桩。在施工时为了保证施工的质量，还要利用泥浆来保护孔壁。

3.3静力压桩技术

静力压桩技术使用的设备是静力压桩设备，它是通过桩架配重和设备自重对预制桩形成反作用力将其压入土层中。静力压桩技术很多优点，像没有冲击力，没有噪音，没有震动，它操作起来简洁方便并且压桩质量可靠。这种技术还可以节约混凝土和钢筋的使用量，那么就可以减少一些施工成本。但是静力压桩技术的使用也存在一定的缺点，如其在挤土桩压桩过程中是非常容易破坏土层，形成超空隙水压力。所以，在施工过程中，必须持续作业，一定不能中途放弃。

综上所述，近年来我国经济社会的进步，带动了国内建筑工程产业的快速发展，桩基础技术在建筑工程土建施工中被广泛应用，其的使用有效的保证了建筑物地基基础工程的质量。建筑工程质量安全和人民的生活密不可分，当前人民生活居住的建筑群体逐渐趋于高层化，而最下部的地基基础施工质量直接决定了上层建筑的安全系数，如果建筑的地基质量不能达到标准，那么人民群众的生命安全就无法保证，事关重大。桩基础技术的广泛应用很大程度上解决了这个问题，相信随着时间的推移，技术会不断完善，我们工程技术人员应积极的掌握新技术并以更加严谨的态度进行具体施工工作，让人民群众的居住安全得到保障。

参考文献：

[1]彭建文.高层建筑工程施工中桩基础施工技术分析[J].低碳世界.2015（31）

[2]袁野.桩基础施工的特点和应用[J].黑龙江科学.2013（12）

[3]张国泉.桩基础施工技术在建筑工程中的应用[J].江西建材.2014（24）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b93af57123d2d41652afb04d.html