# 等离子喷涂MCrAlY涂层的高温氧化性能

### 论文摘要

采用大气等离子喷涂（APS）设备制备了两种含有不同氧化物（Cr2O3和Al2O3）陶瓷成分的MCrAlY （MCrAlY-CrO和MCrAlY-AlO）涂层,并使用光学显微镜、扫描电镜、X射线衍射仪及显微硬度计等仪器设备,分析了涂层的微观形貌、物相组成及硬度,并对两种涂层进行了高温氧化试验。结果表明:大气等离子喷涂得到的两种MCrAlY涂层中含有Cr2O3,Ni3Al,Al2O3和部分非晶相,其结构为平行于涂层与基体结合面的层状结构,涂层中含有半熔化颗粒、微裂纹及灰黑色氧化物;在高温氧化试验中,MCrAlY-CrO涂层与MCrAlY-AlO涂层均表现出较好的耐高温氧化性能,这是因为在高温状态下涂层表面分别生成了铬和铝的氧化产物,对涂层起到了保护作用。

### 论文目录

- 1 试样制备与试验方法

- 1.1 试样制备

- 1.2 试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 涂层组织与基本性能

- 2.2 涂层的氧化动力学曲线

- 2.3 涂层氧化形态和成分

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陶翀,宋丹

关键词: 大气等离子喷涂,涂层,高温氧化性能

来源: 理化检验(物理分册) 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 宝钢股份研究院梅钢技术中心,河海大学力学与材料学院

基金: 国家自然科学基金青年项目(51308111)

分类号: TG174.4

页码: 79-83

总页数: 5

文件大小: 5213K

下载量: 170

### 相关论文文献

- [1].304不锈钢高温氧化着色研究[J]. 金属功能材料 2017(01)

- [2].高强船板表面高温氧化起泡原因分析[J]. 钢铁研究 2015(02)

- [3].高温氧化铝微晶煅烧技术取得重大突破[J]. 功能材料信息 2008(04)

- [4].06Cr13不锈钢高温氧化性研究[J]. 大型铸锻件 2020(01)

- [5].循环流化床焙烧生产高温氧化铝[J]. 有色金属工程 2012(04)

- [6].高温氧化扩散炉温控系统设计[J]. 半导体技术 2009(01)

- [7].MgF_2高温氧化的热力学分析与实验研究[J]. 铸造技术 2018(06)

- [8].攀枝花钛铁矿高温氧化研究[J]. 广州化工 2014(09)

- [9].高温氧化对304不锈钢红外发射率影响研究[J]. 西北工业大学学报 2020(01)

- [10].高温氧化热处理对亚麻籽油结晶和熔融曲线的影响[J]. 中国油脂 2015(04)

- [11].一种新型耐高温氧化堆焊焊条的性能[J]. 中国表面工程 2008(06)

- [12].在用有机热载体高温氧化劣化的产物分析[J]. 广东化工 2012(06)

- [13].NiCoCrAlY粘结底层的高温氧化性能研究[J]. 热喷涂技术 2010(04)

- [14].超高温氧化锆隧道窑[J]. 工业炉 2014(03)

- [15].304不锈钢表面纳米铝改性有机硅涂层的高温氧化和电化学行为[J]. 材料研究学报 2019(12)

- [16].矿化剂及煅烧温度对高温氧化铝性能的影响[J]. 山东冶金 2008(01)

- [17].氧气压力对T22换热管高温氧化成膜性能的影响分析[J]. 机电信息 2017(18)

- [18].西门子PLC在高温氧化铝焙烧过程中的应用[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2008(02)

- [19].浅谈自身预热式高温氧化排烟罩[J]. 有色冶金节能 2014(06)

- [20].氟离子注入对TiAlNb合金高温氧化性能的影响[J]. 金属热处理 2009(07)

- [21].高温氧化-定向转化法处理草甘膦生产含磷废料[J]. 化工环保 2018(04)

- [22].激光熔覆-等离子喷涂热障涂层高温氧化结构及残余应力[J]. 材料热处理学报 2017(01)

- [23].310S奥氏体耐热不锈钢高温氧化性能的研究[J]. 热处理技术与装备 2015(06)

- [24].汽车内燃机的表面等离子喷涂与高温氧化性能[J]. 腐蚀与防护 2019(05)

- [25].基体改性抗氧化碳材料的高温氧化性能研究[J]. 装备环境工程 2016(03)

- [26].火驱高温氧化特征判识方法研究[J]. 特种油气藏 2018(03)

- [27].AZ91D镁合金微弧氧化膜的高温氧化性能[J]. 稀有金属材料与工程 2011(S2)

- [28].Ф2.4×30m冷却机设计与应用[J]. 世界有色金属 2020(04)

- [29].C/SiC复合材料在1700℃下氧化机制研究[J]. 火箭推进 2017(06)

- [30].TA19钛合金的高温氧化动力学[J]. 金属热处理 2018(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bd9b7654deb94d5e5a9a9c04.html