# 电工铝杆论文_莫全龙

导读:本文包含了电工铝杆论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电工,熔剂,结晶,连铸,晶粒,电阻率,性能。

### 电工铝杆论文文献综述

莫全龙[1]（2013）在《连铸连轧电工铝杆质量控制与其常见质量缺陷分析》一文中研究指出分析了连铸连轧电工铝杆质量影响因素与其常见质量缺陷的原因及其预防措施。(本文来源于《铝加工》期刊2013年03期）

莫全龙,吕荣斌[2]（2013）在《连铸连轧电工铝杆性能及其相关工艺控制的研究》一文中研究指出综合分析了电工铝杆连铸连轧生产中铝液化学成分、连铸连轧主要工艺参数对其性能的影响,采用硼化处理和稀土优化处理,可明显改善铝杆导电性能。(本文来源于《铝加工》期刊2013年02期）

王栋,韩变枝,王忠文[3]（2013）在《电工铝杆连铸结晶轮传热-应力场的有限元分析》一文中研究指出结晶轮是电工圆铝杆连铸连轧生产中的重要部件,起着梯形锭成型和满足连续生产条件的重要作用。由于恶劣的工作环境导致其常常出现变形、裂纹和疲劳损坏,破坏生产条件,增加生产成本。以结晶轮为研究对象,应用有限元方法建立结晶轮在连铸过程的温度-应力场的仿真系统,通过对结晶轮温度场和应力场的分析,对比均匀冷却和分段冷却工艺制度,分析结晶轮的失效原因,探索提高其使用寿命的有效方法。(本文来源于《轻合金加工技术》期刊2013年02期）

王栋,韩变枝,王忠文[4]（2012）在《提高电工铝杆连铸结晶轮使用寿命的有效途径》一文中研究指出针对电工圆铝杆生产中连铸结晶轮在恶劣的工作环境下经常出现变形、裂纹和疲劳损坏,导致铸锭不合格的问题,以实验数据为基础,应用有限元方法模拟连铸过程中结晶轮的温度-应力场,耦合分析了均匀冷却和分段冷却两种工艺制度下结晶轮传热-应力场,从热应力方面总结了结晶轮的失效原因,提出了提高其使用寿命的有效方法。(本文来源于《铸造技术》期刊2012年11期）

高鹏[5]（2012）在《影响连铸连轧电工铝杆性能的分析》一文中研究指出针对连铸连轧生产电工铝杆的性能要求,从化学成分、温度、速度等方面,分析了影响其性能的相关因素,提出了改进措施。(本文来源于《热加工工艺》期刊2012年17期）

李哲,许树勤,李占青[6]（2003）在《电工铝杆电阻率的预测与控制》一文中研究指出分析了影响电工铝杆电阻率的主要因素 ,利用多元回归建立了铝杆电阻率和主要影响因素之间综合数学模型 , 为有效地对铝杆进行质量预测与控制奠定了基础(本文来源于《铝加工》期刊2003年06期）

解效民,刘建新[7]（2003）在《电工铝杆生产质量控制》一文中研究指出阐述了原材料质量、生产工艺、设备状况是影响电工铝杆电导率、抗拉强度和伸长率以及产品质量的主要因素。通过严格控制原铝质量,选择合适的工艺,适当调整铸造、轧制参数,使电工铝杆质量达到GB3954-83的要求。(本文来源于《全国第十二届轻合金加工学术交流会论文集》期刊2003-08-01）

夏黾轶[8]（2003）在《电工铝杆用高效排杂净化熔剂介绍》一文中研究指出福州大学机械工程系傅高升博士等研制的DJ-1熔剂是电工铝圆杆的一种高效排杂净化熔剂,当配以熔体过滤时,净化效果会显着提高,除杂率及气孔降低率分别可达83.6%及91.2%,并(本文来源于《中国金属通报》期刊2003年23期）

李占青[9]（2003）在《连铸连轧电工铝杆工艺相关问题研究》一文中研究指出本文在对太原铝厂电工铝杆生产工艺进行了深入细致的调查的基础上，针对在实际生产中的延伸率、抗拉强度和导电率不能兼顾的情况和一些存在的铝杆质量问题进行了分析。综合分析了化学成分、工艺参数、孔型设计及金相组织对其综合性能的影响。利用Gleeble—1500热力模拟试验机对电工铝杆所用材料——工业纯铝进行了热力模拟实验，分析了变形温度、变形程度、变形速度对流动应力的影响，建立了一种新的流动应力的数学模型，并且对工业纯铝的回复、再结晶与变形温度、变形程度及变形速度之间的关系进行了分析。对电工铝杆生产所用的设备——叁辊Y型轧机进行了研究，Y型叁辊连续轧制是上世纪五十年代初研究成功的一种新型轧制方式，并且在中国也得到迅速的发展。叁辊轧制具有变形效率高、可连续生产、成材率高、产品综合性能优良等特点。但是叁辊轧制与二辊轧制相比，金属的叁维变形比较复杂，各种力能参数的测定较为困难，同时这种连轧方式的理论分析还没有很好的发展起来。本论文详细研究了电工铝杆的叁辊连轧过程，分析了连轧过程中的工艺参数和孔型设计的特点，着重分析了叁辊Y型轧机孔型设计对生产工艺和产品质量的重要影响，并且用VB6.0编制了计算机辅助孔型设计程序，使孔型设计更加合理，高效。这就给生产实践中的技术革新打下了基础并且提供了有利的条件。(本文来源于《太原理工大学》期刊2003-05-01）

孙锋山,傅高升,陈永禄,王连登[10]（2002）在《高效排杂熔剂净化对提高高强电工铝杆性能的作用》一文中研究指出用自行研制的高效排杂熔剂进行净化处理 ,探讨了其对提高高强电工铝杆塑性和导电性等的作用 .结果表明 :经高效排杂熔剂净化处理后 ,铝杆中的夹杂物和气孔含量显着降低 ,除杂率和气孔降低率分别达73.5 %和 92 .1% ,配合晶粒细化处理后 ,与常规处理相比 ,明显提高了铝杆的性能 ,尤其在强度提高的同时 ,伸长率仍得到显着提高 (幅度达 6 2 .7% ) ,电阻率降低幅度也达 0 .93% .(本文来源于《云南大学学报(自然科学版)》期刊2002年S1期）

### 电工铝杆论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

综合分析了电工铝杆连铸连轧生产中铝液化学成分、连铸连轧主要工艺参数对其性能的影响,采用硼化处理和稀土优化处理,可明显改善铝杆导电性能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电工铝杆论文参考文献

[1].莫全龙.连铸连轧电工铝杆质量控制与其常见质量缺陷分析[J].铝加工.2013

[2].莫全龙,吕荣斌.连铸连轧电工铝杆性能及其相关工艺控制的研究[J].铝加工.2013

[3].王栋,韩变枝,王忠文.电工铝杆连铸结晶轮传热-应力场的有限元分析[J].轻合金加工技术.2013

[4].王栋,韩变枝,王忠文.提高电工铝杆连铸结晶轮使用寿命的有效途径[J].铸造技术.2012

[5].高鹏.影响连铸连轧电工铝杆性能的分析[J].热加工工艺.2012

[6].李哲,许树勤,李占青.电工铝杆电阻率的预测与控制[J].铝加工.2003

[7].解效民,刘建新.电工铝杆生产质量控制[C].全国第十二届轻合金加工学术交流会论文集.2003

[8].夏黾轶.电工铝杆用高效排杂净化熔剂介绍[J].中国金属通报.2003

[9].李占青.连铸连轧电工铝杆工艺相关问题研究[D].太原理工大学.2003

[10].孙锋山,傅高升,陈永禄,王连登.高效排杂熔剂净化对提高高强电工铝杆性能的作用[J].云南大学学报(自然科学版).2002

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bf32dba3737ae56ae3db2421.html