# 含砷废渣论文_田宝虎,李昌武,陈威,史学峰,邓刚

导读:本文包含了含砷废渣论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:废渣,稳定,硫化钠,化学键,硫酸亚铁,材料,硫酸钠。

### 含砷废渣论文文献综述

田宝虎,李昌武,陈威,史学峰,邓刚[1]（2019）在《基于层次分析法的含砷废渣固化/稳定化药剂筛选及应用》一文中研究指出含砷废渣的主要处置技术是固化/稳定化预处理后进行安全填埋处置,目前,国际上已开发出多种含砷废渣的固化/稳定化药剂,但仍缺乏药剂的筛选方法。以湖南省某矿区遗留含砷废渣为研究对象,采用目前应用最广泛的四种固化稳定化药剂组进行小试试验,通过分析固化体的无侧限抗压强度、干密度、毒性浸出等结果,讨论固化/稳定化药剂组分、龄期对其物理力学性质和浸出特性影响。采用层次分析法建立一个4层7指标4方案的综合评价体系,对四种药剂进行分析,以选取最优的固化/稳定化药剂,以期为我国含砷废渣的固化/稳定化治理技术提供药剂的筛选方法。(本文来源于《湖南有色金属》期刊2019年04期）

龚傲,陈丽杰,吴选高,熊正阳,徐志峰[2]（2019）在《含砷废渣处理现状及研究进展》一文中研究指出随着工业的发展,砷污染已经成为全球性的环境问题.尤其是冶金化工行业中含砷废渣产量巨大且危害重大,含砷废渣的处理问题亟待解决.文中介绍了含砷废渣的主要来源、危害及现状,详细介绍了国内外含砷废渣的处理方法,其中主要包括水泥固化、地聚合物固化等固化方法,以及酸浸、硫酸铜置换等资源化处理方法,以期对今后研究含砷废渣的处理提供有益的帮助.(本文来源于《有色金属科学与工程》期刊2019年04期）

尤文佳[3]（2019）在《冶炼企业含砷铅废渣综合治理工艺方案论述》一文中研究指出国内某大型有色冶炼企业购入的铅锌精矿原料通过铅锌冶炼工序生产主产品后,其原料中带入的砷、锑、铋等元素除部分进入挥发窑窑渣、烟化炉炉渣固化外,主要产出的渠道是稀贵综合回收产生的砷锑烟灰。企业对砷锑资源没有回收,降低了铅锌生产附加值,本企业通过集中处理,实现回收渣料中的铅、锑、银、铋等金属。(本文来源于《节能》期刊2019年05期）

林云青,李亚男,王莹[4]（2019）在《历史遗留含砷、铅冶炼废渣污染场地修复工程案例》一文中研究指出介绍了某历史遗留重金属废渣污染场地修复工程。通过场地环境调查,确定了污染物为砷和铅,修复工程量为1.2万m3。本工程修复技术路线为,场地的废渣及污染土壤采用固化稳定化处理后填埋的处理方式,原场地基坑达标后采用干净的土回填,通过种植黑麦草的方式进行生态恢复。修复目标分为清运目标和浸出毒性指标,由第叁方检测机构对清挖的基坑及处理后的废渣及污染土壤进行检测,采集的样品全部达到验收标准。工程的成功实施为同类历史遗留重金属污染场地项目提供了借鉴和参考。(本文来源于《环境与发展》期刊2019年02期）

刘守庆[5]（2018）在《化学键合材料固化含砷废渣及其作用机理研究》一文中研究指出有色金属矿物的采、选、冶过程产生的含砷废渣在堆存过程中易受降水、风力等自然力作用而重新溶出进入环境,造成严重的二次环境污染。固化/稳定化技术是国际上处理有毒有害固体废物的主要方法之一,传统水泥基材料因其工艺简单、成本较低被广泛采用,但其存在耐久性差、固化容量低等缺陷。鉴于此,本研究根据不同含砷废渣(砷钙渣和砷铁渣)的理化特性,利用矿渣-粉煤灰基碱激发胶凝材料和铜渣基草酸盐酸碱水泥分别对其进行固化处理,以期在解决含砷废渣固化稳定化的同时,实现“以废治废”、“以废治污”。采用矿渣-粉煤灰基碱激发胶凝材料为基体材料,对砷钙渣进行固化处理。研究并获得了较佳的固化工艺条件:矿渣与粉煤灰质量比为2:1、激发剂模数为0.84、激发剂用量为4.0%、水灰比为0.30,采用常压蒸汽养护24h,砷钙渣固容量最高可达40%,固化体抗压强度为27.19MPa,砷毒性浸出浓度为1.36mg/L,远低于砷毒性浸出国家标准要求限值5mg/L。采用SEM/EDS、FTIR和XRD等对砷钙渣固化体结构及物相组成进行表征,并以偏高岭土代替矿渣和粉煤灰、以砷酸钠代替砷钙渣,采用水热法模拟固化体系反应条件,合成并分析了含砷铝硅酸盐固态物。通过表征及模拟,本论文首次提出碱激发化学键合材料固化砷钙渣的固化机理为物理包裹、吸附作用、高溶解性含砷矿物向更加稳定的矿物相转变、AsO_4~(3-)部分取代SiO_4~(4-)进入硅铝氧长链等协同作用的结果。利用富含铁元素的冶炼铜渣与草酸在常温下反应,制备了快凝、力学性能高的铜渣基草酸盐酸碱水泥。通过考察各因素对酸碱水泥性能的影响,得出较佳的制备条件为:铜渣粒度为80目筛余小于5%、草酸用量为14%、硼砂8.0%,此时所得酸碱水泥初凝时间为45min,自然养护7d,试块抗压强度为39.6MPa。对其耐水性测试表明,酸碱水泥在水养过程强度倒缩不明显,体积膨胀率较小。通过XRD、FTIR分析认为,铜渣基草酸盐酸碱水泥的固化机理为:草酸提供的H~+促使铜渣中Fe~(2+)溶出,而溶出的Fe~(2+)与C_2O_4~(2-)通过配位键形成稳定的5员螯环,最终形成链状结构的FeC_2O_4·2H_2O化学键合材料大分子。除此之外,草酸盐酸碱水泥固化体中尚存在未完全反应的铁橄榄石(Fe_2SiO_4)及铁硅氧化物(Fe_(2.95)Si_(0.05)O_4),可对固化体发挥一定的骨料作用。利用铜渣基草酸盐酸碱水泥对砷铁渣进行固化处理,其固容量最高可达50%,初凝时间为34min,自然养护3d,砷渣固化体抗压强度为15.56MPa,砷毒性浸出浓度为4.12mg/L,满足危险废弃物安全堆存国家标准要求。研究认为无定形砷是导致砷铁渣砷毒性浸出高的主要原因,通过对结构进行表征分析,首次提出铜渣基草酸盐酸碱水泥对砷铁渣的固化稳定化过程是无定形砷转化为毒铁石、游离砷与体系中丰富含量的铁形成毒铁石、固化过程产生的FeC_2O_4·2H_2O及胶凝相硅酸对含砷废渣产生物理包裹并对游离砷产生吸附等共同作用的结果。在此叁重固封下,铜渣基草酸盐酸碱水泥对砷铁渣实现了良好固化。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2018-11-01）

陆晓阳[6]（2018）在《含砷废渣处理技术的现状与进展》一文中研究指出含砷废渣具有高毒性、高污染性和高渗透性,若处理不当,易产生二次污染,对环境造成巨大危害。本文简单介绍了含砷废渣的种类、危害和其稳定化、固化、资源化利用技术等方面的现状与进展。(本文来源于《现代盐化工》期刊2018年05期）

宋向荣,罗中秋,贾行伟,周新涛[7]（2018）在《地聚物材料固化含砷废渣抗硫酸盐侵蚀性能研究》一文中研究指出用磷渣-粉煤灰基地聚物材料对含砷废渣进行固化处理,研究含砷固化体的抗硫酸钠侵蚀性能,考察不同硫酸钠浓度、干湿循环次数等因素对固化体质量、抗压强度、砷毒性浸出特性的影响,并采用XRD和SEM分析硫酸钠侵蚀前后固化体的物相组成及形貌变化。结果表明:当干湿循环为1~4次时,材料强度可提高11%~21%;当干湿循环为5~8次时,固化体结构在干湿周期性作用下被破坏,逐步出现微孔、大孔,固化体的结构缺陷致使固化体抗压强度降低(5%~20%),砷浸出率增大,但其不超过0.3%,可见含砷地聚物材料固化体有较强的抗硫酸盐侵蚀性。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2018年02期）

王敬冬,罗中秋,周新涛,贾行伟,宋向荣[8]（2018）在《地聚物材料固化含砷废渣抗冻融性能研究》一文中研究指出为了处理有色金属冶炼厂产生的含砷废渣,利用磷渣-粉煤灰基地聚物材料对其进行固化处理,对固化体抗冻融性能进行研究,考察不同冻融方式、冻融循环次数等条件下固化体的相对质量变化、抗压强度、砷浸出率特性,并采用XRD、SEM等表征手段分析冻融前后固化体的物相组成及形貌变化。结果表明:采用不同的冻融方式,随着冻融循环次数的增加,固化体的相对质量变化不大;抗压强度有所下降,经15次冻融循环,强度仍可高于15 MPa,固化体砷浸出率呈上升趋势,砷浸出率仅为0.27%。XRD及SEM分析表明,冻融前后固化体中矿物相基本未发生变化以及固化体未发生崩裂现象,说明固化体具有较强的抗冻融性能。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2018年02期）

林云青,宁海丽,李亚男,康广凤,左华[9]（2017）在《硫酸亚铁和硫化钠处理含砷废渣实验研究》一文中研究指出本文以含砷废渣为研究对象,采用稳定化技术进行小试实验研究,筛选稳定化药剂,并对药剂配方、药剂添加方式和养护方式等工艺技术参数进行优化设计,为工程施工提供技术支持。实验结果表明,对pH<8的含砷废渣,可以单独采用硫酸亚铁作为稳定化药剂,建议药剂添加量为As:Fe摩尔比1:1.6,即每吨含砷废渣加入硫酸亚铁约为220kg。对高浓度高pH含砷废渣,需要加入硫酸亚铁和硫酸作为反应药剂,每吨含砷废渣预计需要加入硫酸亚铁300kg,浓硫酸50L;控制反应后的pH为5-6。本方法成本低,处理效率高,可以将浸出浓度达3000-4000mg/L的含砷废渣降到2.5mg/L以下,从而达到含砷废渣填埋的污染控制标准。(本文来源于《2017中国环境科学学会科学与技术年会论文集（第四卷）》期刊2017-10-20）

史桂杰[10]（2017）在《磷渣基地聚物材料的制备及其固化含砷废渣的研究》一文中研究指出本文以云南某冶炼厂产生的含砷废渣为研究对象,研究含砷废渣在不同环境下砷毒性浸出特性;通过单因素筛选实验、多因素正交实验,考察了磷渣、粉煤灰等物料的掺量以及化学外加剂的种类和掺量对地聚物材料性能的影响,制备了力学性能优良的地聚物材料;利用磷渣-粉煤灰基地聚物材料固化含砷废渣,考察了含砷废渣固化体在不同养护条件下的力学性能、砷浸出特性;通过冻融实验、硫酸盐侵蚀实验初步探索地聚物材料固化体的耐久性。研究表明:(1)含砷废渣在不同pH环境下,砷的浸出浓度差异比较大,中性环境下砷的浸出浓度比较稳定,但仍大于1000mg·L-1;外掺石灰可以有效的控制含砷废渣的浸出浓度,但石灰处理后含砷废渣耐久性极差,在自然环境下堆存,极易造成二次污染;外掺水玻璃掺量不易过高,掺量太高时,含砷废渣的浸出浓度升高。(2)通过单因素实验、多因素的正交实验确定了地聚物材料中磷渣、粉煤灰、高钙灰的最佳掺量为磷渣75%、粉煤灰15%、高钙灰10%,水玻璃的模数为M=1.2、掺量为4%(外掺)时,材料力学性能最好,常压蒸汽养护24h,抗压强度为40.98MPa;通过XRD、FTIR、SEM的手段对地聚物材料进行表征,其物相组成主要为无定形相,具有丰富的网状结构。(3)通过对含砷废渣进行分析,其主要组成为As2O3和CaF2,砷含量为14.2%,考察了不同pH环境下其砷毒性浸出特性,其最低砷浸出浓度为1350mg·L-1,属于危险废弃物。利用磷渣基地聚物材料对其进行固化处理,考察了养护时间及养护方式、砷渣掺量等因素对固化体性能的影响,最佳养护方式为蒸汽养护,养护时间为32h,砷渣最高掺量为34%,固化体抗压强度为13.6MPa,砷毒性浸出浓度为2.4mg·L-1,低于砷毒性浸出浓度国家标准要求限值(5mg·L-1)。(4)通过XRD、SEM、FTIR等手段对含砷废渣固化体组成及结构进行分析可得,固化体物相组成主要为Ca3(AsO4)2、Ca2As2O7、AlAsO4、Ca10Si7As18,砷主要以难溶盐的形式存在,并且填充于地聚物材料的丰富的网状结构中。从而通过物理包裹和化学键合的方式实现含砷废渣的稳定化处理。(5)对含砷废渣固化体耐久性(冻融和硫酸盐侵蚀)进行分析:叁种冻融方法冻融后的固化体质量几乎没有变化;15个循环后固化体的抗压强度仍能达到15MPa;同时含砷化合物的毒性浸出随冻融破坏次数的增加而上升,9个循环后超出国家标准。硫酸盐侵蚀对固化体的质量破坏变化不很明显;固化体的抗压强度随着侵蚀次数的增加出现下降的趋势,但是8个循环过后依然大于25MPa;砷的浸出浓度有所上升,但是升高的趋势不明前,且前5个循环能达到国家标准。(6)固化体经济成本分析:用磷渣基地聚物材料固化3.5万吨含砷废渣的原料成本为994.85万元/年,加工制造成本为351.375万元/年,固化成本合理。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2017-04-01）

### 含砷废渣论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着工业的发展,砷污染已经成为全球性的环境问题.尤其是冶金化工行业中含砷废渣产量巨大且危害重大,含砷废渣的处理问题亟待解决.文中介绍了含砷废渣的主要来源、危害及现状,详细介绍了国内外含砷废渣的处理方法,其中主要包括水泥固化、地聚合物固化等固化方法,以及酸浸、硫酸铜置换等资源化处理方法,以期对今后研究含砷废渣的处理提供有益的帮助.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 含砷废渣论文参考文献

[1].田宝虎,李昌武,陈威,史学峰,邓刚.基于层次分析法的含砷废渣固化/稳定化药剂筛选及应用[J].湖南有色金属.2019

[2].龚傲,陈丽杰,吴选高,熊正阳,徐志峰.含砷废渣处理现状及研究进展[J].有色金属科学与工程.2019

[3].尤文佳.冶炼企业含砷铅废渣综合治理工艺方案论述[J].节能.2019

[4].林云青,李亚男,王莹.历史遗留含砷、铅冶炼废渣污染场地修复工程案例[J].环境与发展.2019

[5].刘守庆.化学键合材料固化含砷废渣及其作用机理研究[D].昆明理工大学.2018

[6].陆晓阳.含砷废渣处理技术的现状与进展[J].现代盐化工.2018

[7].宋向荣,罗中秋,贾行伟,周新涛.地聚物材料固化含砷废渣抗硫酸盐侵蚀性能研究[J].硅酸盐通报.2018

[8].王敬冬,罗中秋,周新涛,贾行伟,宋向荣.地聚物材料固化含砷废渣抗冻融性能研究[J].硅酸盐通报.2018

[9].林云青,宁海丽,李亚男,康广凤,左华.硫酸亚铁和硫化钠处理含砷废渣实验研究[C].2017中国环境科学学会科学与技术年会论文集（第四卷）.2017

[10].史桂杰.磷渣基地聚物材料的制备及其固化含砷废渣的研究[D].昆明理工大学.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bf8669116653b02d0fe78068.html