# 基于位移连续监测的采场两带变形垮落特性试验研究

### 论文摘要

相似模拟试验是研究采动覆岩垮落带和裂隙带特征的有效方法,岩层位移的准确监测是采场两带高度试验研究的关键。为实现准确、连续、实时地监测采动覆岩位移,提出模型内部位移测试原理,研发了以微型多点位移计、光栅尺和可视化软件等组成的光栅位移连续监测装置。借助此装置并基于相似模拟试验,研究了工作面采动覆岩两带变形垮落特性。研究表明:1)光栅位移连续监测装置可连续监测模型内部测点位移,结果与模型表面散点位移结果吻合。2)在试验模型表面不暴露的情况下,本文方法可有效监测试验模型内部的测点位移。3)基于位移连续监测模拟试验得到了某煤矿采煤工作面采场两带高度,其中:垮落带高度为8.0 m,约为采高的6.3倍;裂隙发育高度为30.0 m,约为采高的24倍。4)采场垮落带垂直位移具有阶梯状的变化规律,裂隙带垂直位移变化相对平缓,可据此判断垮落带和裂隙带的分界,为工程现场两带高度鉴定提供参考。

### 论文目录

- 1 光栅位移连续监测装置

- 1.1 微型多点位移计

- 1.2 光栅尺

- 1.3 数据采集仪

- 1.4 可视化软件

- 2 位移连续监测原理和精度

- 2.1 监测原理

- 2.2 监测精度

- 3 采场两带高度模拟试验

- 3.1 工程概况

- 3.2 试验模型方案

- 3.3 模型制作与多点位移计埋设

- 3.4 试验过程与结果

- 4 采场两带高度分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张庆贺,杨科,袁亮,段昌瑞

关键词: 煤与瓦斯共采,裂隙,冒落带,模拟试验,位移采集

来源: 工程科学与技术 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 安徽理工大学深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室,深部煤炭开采与环境保护国家重点实验室,安徽理工大学矿山地下工程教育部工程研究中心

基金: 国家自然科学基金项目(51804008),安徽省重点研究与开发计划项目(1704a0802129)

分类号: TD82

DOI: 10.15961/j.jsuese.201800973

页码: 36-42

总页数: 7

文件大小: 2311K

下载量: 156

### 相关论文文献

- [1].土木工程监测用光纤F—P位移测量技术的应用[J]. 课程教育研究 2016(30)

- [2].狭缝光学天线对的近场耦合及其在纳米位移测量中的应用[J]. 量子电子学报 2020(01)

- [3].一种显微状态下的数显位移测量装置[J]. 工具技术 2012(01)

- [4].相位光栅干涉传感在位移测量中的应用研究[J]. 激光杂志 2020(04)

- [5].图像式角位移测量的光栅偏心度监测系统[J]. 光学精密工程 2020(05)

- [6].光栅精密位移测量技术发展综述[J]. 中国光学 2019(04)

- [7].一种基于法布里-珀罗干涉仪的位移测量方法[J]. 计测技术 2018(04)

- [8].基于图像灰度信息的直线位移测量[J]. 光学学报 2019(04)

- [9].一种自适应安装的高精度图像式角位移测量装置[J]. 中国光学 2020(03)

- [10].溯源法在摄影位移测量系统校准中应用[J]. 今日制造与升级 2020(06)

- [11].基于图像处理的位移测量传感器设计[J]. 光学仪器 2018(03)

- [12].油井抽油机悬点位移测量创新研究[J]. 石油化工自动化 2018(03)

- [13].基于桩身位移测量的自平衡试桩极限承载力确定方法[J]. 武汉理工大学学报 2013(08)

- [14].建筑基坑监测工程中的位移测量技术[J]. 民营科技 2012(04)

- [15].磁致伸缩传感器时差比例位移测量方法的研究[J]. 自动化与仪器仪表 2015(05)

- [16].二维光栅位移测量技术综述[J]. 中国光学 2020(06)

- [17].二维位移测量中激光漂移实时补偿方法研究[J]. 光电子.激光 2014(02)

- [18].基于MSP430的位移测量装置的设计[J]. 舰船电子工程 2012(06)

- [19].一种基于模板匹配的绝对位移测量方法[J]. 机械工程师 2008(12)

- [20].车载激光系统光束控制反射镜角位移测量装置[J]. 光学精密工程 2012(07)

- [21].基于应变片的弹性体分布式位移测量方法[J]. 西北工业大学学报 2017(03)

- [22].隧道位移测量实验平台设计与开发[J]. 实验技术与管理 2019(08)

- [23].空气耦合超声波的位移测量[J]. 无损检测 2018(08)

- [24].基坑一站式水平位移测量与数据处理方法[J]. 福建建筑 2011(10)

- [25].光栅干涉位移测量技术发展综述[J]. 激光技术 2010(05)

- [26].温度变化引起的位移摄像测量误差分析[J]. 施工技术 2020(13)

- [27].基于透射式激光空气隙干涉的纳米分辨率精密位移测量[J]. 中国激光 2019(09)

- [28].基于电极绝缘的四轴静电支承系统的位移测量[J]. 中国惯性技术学报 2011(04)

- [29].基于激光位移测量技术的汽车侧滑台校准装置研究[J]. 光学技术 2018(05)

- [30].基于空间载波散斑干涉的微小位移测量方法[J]. 莆田学院学报 2016(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bfcf1cf915fc04ae680600a1.html