# 用于熔盐体系的莫来石隔膜Ag/AgCl参比电极的性能研究

### 论文摘要

以莫来石为隔膜材料,制备了用于高温氯化物（LiCl-KCl）熔盐体系的封闭式Ag/AgCl参比电极。采用LCR法分别测定了参比电极隔膜的电阻。同时,系统研究了参比电极的稳定性和重复使用性及平行性,重点研究了AgCl浓度对参比电极稳定性的影响。表征结果表明隔膜的组成为3Al2O3·2SiO2,具有良好的离子导通性。电化学研究结果表明,AgCl摩尔分数为2.0%时,参比电极可连续稳定使用40 h以上,电位差稳定在±2 mV以内;重复使用4次后（约100 h）,电位变化±5 mV;±5 mA的极化电流5 s后可于15 s内恢复初始开路电位。上述研究结果表明,莫来石隔膜Ag/AgCl具有良好的稳定性、重复使用性、可逆性,可用于熔盐电化学研究及电解工艺中电极电位的控制中。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂和仪器

- 1.2 莫来石参比电极的制作

- 1.3 隔膜电阻的测量

- 2 结果与讨论

- 2.1 电阻的测量

- 2.2 稳定性

- 2.2.1 开路电位法（OCP法）

- 2.2.2 循环伏安法

- 2.3 重复使用性

- 2.4 平行性

- 2.5 可逆性

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林如山,王有群,何辉,叶国安

关键词: 熔盐,莫来石,参比电极,稳定性,可逆性

来源: 核化学与放射化学 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 中国原子能科学研究院放射化学研究所,东华理工大学核资源与环境重点实验室

分类号: O646.5

页码: 447-451

总页数: 5

文件大小: 1204K

下载量: 98

### 相关论文文献

- [1].石墨烯对Ag/AgCl电极水下电场探测性能的影响研究[J]. 兵工学报 2019(12)

- [2].高温氯化物熔盐中使用的Ag/AgCl参比电极研究进展[J]. 现代化工 2015(03)

- [3].Ag/AgCl氯离子选择性探针电极的制备及其性能表征[J]. 热加工工艺 2015(22)

- [4].Ag/AgCl电极面积对电化学噪声的影响[J]. 电子科技 2015(03)

- [5].用于熔盐体系的氮化硼隔膜Ag/AgCl参比电极性能[J]. 无机盐工业 2015(05)

- [6].石墨烯改性Ag/AgCl电极的表面特性研究[J]. 兵器装备工程学报 2020(01)

- [7].不同电导率对全固态Ag/AgCl电极自噪声影响的实验研究[J]. 探测与控制学报 2010(05)

- [8].高效光催化剂Ag/AgCl膜的制备及其在日光下降解甲基橙的研究[J]. 安徽农业科学 2009(18)

- [9].烧结工艺对Ag/AgCl电极电位稳定性的影响[J]. 海军工程大学学报 2011(06)

- [10].盘状α-Fe_2O_3/Ag/AgCl复合纳米颗粒的可控制备及LSPR增强光催化应用[J]. 包装学报 2019(04)

- [11].全固态琼脂凝胶体系Ag/AgCl参比电极制备及性能测试[J]. 科技致富向导 2013(15)

- [12].石墨烯和粘胶基碳纤维改性Ag/AgCl海洋电场电极的研究[J]. 兵器装备工程学报 2020(03)

- [13].Ag/AgCl复合粉末的制备及光催化性能研究[J]. 粉末冶金技术 2017(02)

- [14].Ag/AgCl电极海洋电场探测机理研究[J]. 海军工程大学学报 2020(01)

- [15].多壁碳纳米管/（Ag/AgCl）复合材料制备及催化性质研究[J]. 化学工程师 2020(08)

- [16].Ag/AgCl和碳纤维海洋电场电极的探测特性研究[J]. 仪器仪表学报 2018(02)

- [17].基于规整银纳米线阵列的Ag/AgCl干电极的制备及交流阻抗的测试研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [18].基于Ag/AgCl海洋电场探测电极粉体优化制备及电性能的探究[J]. 人工晶体学报 2020(05)

- [19].埋入式混凝土用Ag/AgCl工作电极制备与性能表征[J]. 建筑材料学报 2020(03)

- [20].Ag/AgCl可见光催化剂湿法脱除烟气中单质汞[J]. 中国环境科学 2017(02)

- [21].不同制备方法对Ag/AgCl光催化脱汞的影响[J]. 能源研究与管理 2017(01)

- [22].温度对钢筋混凝土中氯离子含量测定的Ag/AgCl电极影响研究[J]. 工程建设 2017(08)

- [23].纳米AgCl粉末制备高稳全固态Ag/AgCl电极[J]. 武汉理工大学学报 2008(09)

- [24].基于移液器吸头的微型全固态Ag/AgCl参比电极的制备及其性能[J]. 化工设计通讯 2020(05)

- [25].光辅助原位清洁制备Ag/AgCl纳米颗粒[J]. 精细化工 2020(08)

- [26].一株产纳米Ag/AgCl的厌氧菌菌株的分离与鉴定[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2017(01)

- [27].工程用Ag/AgCl参比电极性能对比研究[J]. 装备环境工程 2011(03)

- [28].Ag/AgCl电极自噪声的测定[J]. 海军工程大学学报 2011(02)

- [29].全固体Ag/AgCl电极的制备工艺研究[J]. 功能材料 2010(S3)

- [30].通电电流密度及极化时间对Ag/AgCl电极形貌的影响[J]. 材料保护 2016(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c0419e426af918e719ebd293.html