# 土木工程施工中防渗漏施工技术研究

天津鸿坤房地产开发有限公司天津301700

摘要：土木工程施工过程中，渗漏问题是较为普遍常见的问题之一，土木工程施工过程中出现的渗漏问题会对土木工程施工的整体质量产生极其严重的消极影响，并且对居民的整体生活也会造成一定的影响。因此在土木工程施工过程中，针对防渗漏所采取一定的措施是十分必要的，立足于防渗漏技术在土木工程施工中具备一定的影响力，本文针对土木工程施工中出现渗漏问题的原因进行深入分析，进而提出相关的解决策略。

关键词：土木工程；施工；防渗漏；施工技术

引言

随着我国城镇化和工业化进程不断加快，各式各样的土木工程建筑需求逐渐增加。在土木工程施工的过程中需要格外重视其中会出现的质量问题，如渗漏就是其中最常见的质量通病。这些质量问题不仅会影响到建筑物的使用功能，同时还会对施工单位的经济效益产生影响。因此土木工程施工的过程中需要额外注意渗漏产生的主要原因，并采取相应的防渗漏施工技术加以解决。

1土木工程施工中的渗漏部位原因

首先，门窗因素。一部分施工工程的门窗洞口封堵不够严密，采用封堵材料进行砌筑的整体过程中，难以及时对洞口位置的裂缝进行处理，并且一部分房屋的使用者擅自进行开凿孔洞，对房屋的防水性能造成一定的影响；其次，屋面因素。在进行屋面板建造的实际过程中，一部分施工单位难以执行相应的施工规范，导致施工的屋面板存在一定的裂缝，从而出现房屋渗漏问题；再次，外墙因素。通常情况下，安装拉结筋进行墙体的实际连接时，如果安装的数量相对较大，并且安全过程没有按照相应的工艺标准进行执行，就会造成墙体浇筑出现相应的问题，导致墙体浇筑质量有所下降，墙体直接出现裂缝；最后，房屋建筑建筑中厨卫出现渗漏的原因。主要包含了钢筋混凝土厚度与实际标准不符合!房建质量不过关、搭接长度不科学等，一些其他常见的原因主要包括水层施工质量不合格、防水建筑选取不合理、整体施工质量不过关以及混凝土出现裂缝等。

2土木工程施工中防渗漏施工技术

2.1门窗防渗漏技术

由于门窗活动性较大，开关的次数较多且范围相对更大，门窗防渗漏工作显得更为重要。但是，门窗防渗漏技术相对难度较大，因而要求工作人员在专业程度以及操作等方面水平更高。首先，基于视觉上的考量，一般会选择一些铝合金材料的门窗，但这种材质容易被损坏，尤其是在进行搬运的过程中，极易出现变形的情况，需要工作人员加倍小心。除此之外，工作人员需要注意墙体和窗框之间空隙需要适中，完善抹灰和砂浆调控的工作，有效保证基台和窗户框架之间实现有效契合，以免因为裂缝产生渗漏问题。最后，工作人员应注意门窗在安装之后的塞缝工作，完成之后应该进行专业排查，保证其密实度能够达到操作要求。

2.2屋面的防渗漏技术

对于很多土木工程建筑来说，最容易受到外界环境影响并出现渗漏的部位就是屋面工程。防渗漏处理之前，首先确保屋面质量能够达到施工质量要求，而且有必要对屋面的保温隔热性能进行测试，之后才能进行防渗漏处理。一般而言，屋面最容易出现渗漏的部位就是天沟。因此屋面施工中，应该根据屋面设计特点，选择合适的混凝土施工方案和材料，对所浇筑构建中的温度进行控制，以防止浇筑完毕后出现裂缝。为了确保屋面的防渗漏要求达到要求，防渗漏材料的选择至关重要，不能够对屋面容易出现渗漏的地方进行简单沥青防渗。屋面防渗材料铺设的过程中，注意防渗材料的连接问题。为了便于房屋建筑屋顶雨水排除，屋面设计应该形成一定的坡度，防止雨水堆积。

2.3外墙防渗漏技术

2.3.1规范施工

在墙体施工中混凝土是最为主要的材料，只有保证混凝土的质量才能保证外墙的质量，所以笔者认为需要在此基础上严格按照外墙防渗漏施工技术进行施工。①关于外墙墙体的框架结构施工。在这个施工环节中所需要注意的是保障容易出现渗漏的部位和砌体的结合部位出现列痕，所以在外墙施工时应当让墙体的砌筑高度保持在1.4m之内，并且在砌筑到梁底的200mm左右的位置时，应当静停7d的时间，等到砌体完全稳定好形状之后再利用同种材质完成辅助工作，并通过让砌块达到60-75°的牢固效果，从而保证结构的紧实。②在对外墙进行装饰面层施工时，需要做到保障砂浆具有一定的粘附力，并且做好墙体的湿润工作，确保外墙的墙体的含水量能够维持在10-15%的范围之内。③在施工时对于砂浆的饱满程度以及在涂料面饰时墙体含水率要低于8%等要求也需要有严格限定。

2.3.2建筑工程外墙保温层防渗漏施工技术

在建筑工程外墙保温层防渗漏施工处理中，最为突出的施工技术就是对热桥进行断桥处理。在建筑外墙的突出结构中主要含有柱、钢筋混凝土梁、挑阳台、突出线条，当建筑的室内外温差比较大时，在建筑外墙表面就是形成一个温差较大点，并且该点的传热比较密集。当形成了热量内部传导途径之后，就形成了热桥。在热桥位置比较容易出现墙面的裂缝，因此针对热桥的问题最好就是对其进行断桥处理。断桥的方式很简单，施工人员可以通过保温层将建筑外表面包裹起来，将保温层封闭。

2.4厨卫防渗漏技术

厨卫是用水量相对较大且次数较为频繁的部位，其管道设置相对其他部位更为复杂，因而出现渗漏现象的频率较高。工作人员在对厨卫部分进行防漏施工的过程中，应该注意厨卫部分的楼地面结构在标高上应该比相邻房间相对低，且高度差异应控制在50毫米左右，且其起坡的位置应该与相邻地面之间设置足够的高差(大于等于10毫米).除此之外，在墙体砌筑操作的过程中，厨卫墙身的实际位置应该设置和墙宽度相等的混凝土止水坎。施工人员在对穿楼板部位管道以及烟道进行封堵操作的过程中，应该注意选择使用细石混凝土以及微膨化剂实现搭配，并在清洗完周边之后支撑模板，运用细石混凝土实现封堵。对洞口进行填塞的过程中应该分为两次进行浇筑，先在微膨化细石混凝土中掺入抗裂性防渗剂，并将其浇筑至楼板实际厚度的三分之二处，在混凝土实现凝固之后，进行约4小时的蓄水试验，在发现无渗漏情况之后，使用水泥砂浆进行填塞操作，水泥砂浆内掺入抗裂性防渗剂。

3提高防渗漏施工技术的措施

3.1优化土木工程施工设计

做好土木工程设计工作是确保防渗漏施工技术应用取得良好效果的基础。施工前需要对工程所在周边环境进行综合勘察，必须考虑防渗漏施工技术应用存在干扰，同时提高房屋建筑工程设计的科学性，增强建筑物的坚固性。土木工程建筑设计的过程中要严格遵循防渗漏技术规范。施工前要仔细的审核图纸，确保土木工程施工防渗漏施工技术能够得到充分的使用，合理的进行土木工程防渗透的设计。

3.2选择合适的防渗漏施工材料

防渗漏施工所需要的材料是影响防渗漏施工技术应用效果的重要保障，材料选购的过程中，要严格根据设计所注明的材料进行采购。并核对所采购的材料有质量合格证，施工过程中需要涂刷防水材料，需要严格按标准进行填涂。

结束语

综上所述，现阶段土木工程数量在不断的增加，社会群众对土木工程质量的整体要求在不断的提升，土木工程渗漏现象逐渐引起建筑施工人员的广泛关注。土木工程产生渗漏现象的原因相对较为复杂化，因此在进行实际施工的过称中应进一步对施工人员的整体思想进行强化，进而逐渐强化对施工质量重要性的有效认知，并且提高施工工艺水平的有效提高，进一步贯彻落实相关的施工规范，对建筑新型材料以及新型技术全面掌握，进而逐渐提高土木工程施工质量。

参考文献：

[1]仝海义.防渗漏施工技术在房屋建筑工程中的合理运用[J].江西建材，2016，01:98.

[2]黄种行.防渗漏施工技术在房建施工中的应用[J].江西建材，2016，03:82+88.

[3]楼凌云.研究房屋建筑施工中防渗漏施工技术的应用[J].建材与装饰，2016，01:28-29.

[4]张东升.房建施工中防渗漏施工技术的应用研究[J].江西建材，2016，06:70+75.

[5]杨永江.房屋建筑施工中防渗漏施工技术分析[J].中外建筑，2016，06:180-182.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c114ebc3c235d6d2a574f526.html