# 塑料导爆管论文_张青成

导读:本文包含了塑料导爆管论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:塑料,雷管,波导,色粉,导线,聚乙烯,质量控制。

### 塑料导爆管论文文献综述

张青成[1]（2019）在《塑料导爆管雷管井下击发的起爆方法研究》一文中研究指出本文以非煤矿山井下爆破作业的起爆工艺为研究对象,简述了电雷管起爆、加长塑料导爆管起爆、铅管延期雷管起爆和电子数码雷管起爆4种导爆管雷管的起爆方法,分析出这4种起爆方法与非煤矿井下高频次的爆破作业属性不相匹配。采用超细绝缘导线代替长塑料导爆管和起爆针,选择"起爆器+爆破母线+超细绝缘导线(断路)+单发导爆管雷管+爆破网络"的起爆方式。(本文来源于《中国矿山工程》期刊2019年02期）

邱慎前[2]（2018）在《塑料导爆管非电起爆系统的起爆网路改进》一文中研究指出通过对塑料导爆管雷管起爆系统的改进,减少了起爆器材的消耗,降低了采矿爆破成本,实现了采掘施工爆破无起爆雷管爆破法。(本文来源于《中国矿山工程》期刊2018年04期）

李洪伟,邓军,徐飞扬,王树忠,张彦[3]（2017）在《塑料导爆管激发后爆轰成长的试验研究》一文中研究指出为进一步研究普通塑料导爆管爆轰成长规律,使用高速摄像机对导爆管爆轰成长过程进行拍摄,对所得图像利用计算机处理和分析,获取传爆距离——速度关系,并对两者关系进行曲线拟合,得到导爆管爆轰成长规律数学关系式;同时,结合纹影仪对其端口信号进行观测和分析。结果表明:本研究所用普通导爆管爆轰成长区间长度为40~50cm,成长期前段增速极快,而中后段却相对缓和;纹影试验验证了上述爆轰成长区间长度的结论。研究结果对导爆管传爆机理的进一步明确有一定的促进作用,为导爆管爆轰理论基础提供依据和参考数据。(本文来源于《火工品》期刊2017年04期）

李威[4]（2017）在《塑料导爆管生产安全性探讨》一文中研究指出分析了目前国内塑料导爆管生产现状,提出了影响导爆管拉制质量的主要问题与塑料导爆管生产时的质量控制措施。(本文来源于《民营科技》期刊2017年04期）

郑博文,朱顺官,马星宇,夏旭[5]（2016）在《新型感温变色塑料导爆管及其性能》一文中研究指出对一种新型导爆药及由其拉制成的新型变色导爆管进行了相关性能研究。采用起爆药SY(叁乙烯二胺乙二胺高氯酸共晶)作为导爆药的主成分,提高了起爆感度与安全性。该导爆药配比为w(SY):w(变色粉):w(Al)=88:9:3;以感温变色粉作为新型变色剂,实现激发前后导爆管颜色由有色到无色的变化,从而对导爆管的使用情况进行鉴别,同时使得导爆管的回收较传统导爆管更为便捷;由于主成分为爆轰威力更小的起爆药,对高温下导爆管易穿孔的矛盾有一定的缓解,同时爆速稳定,满足国标大于1 600m/s的要求。(本文来源于《爆破器材》期刊2016年05期）

刘敏[6]（2016）在《聚乙烯(LDPE)在塑料导爆管挤塑生产过程中的常见问题和解决方法的探讨》一文中研究指出塑料导爆管生产中使用大量的高压低密度聚乙烯,大多数热塑性塑料都可以用挤塑法来生产塑料导爆管。我单位的塑料导爆管是利用挤塑机本身的加热系统对高压低密度聚乙烯进行高温熔化,加入导爆芯药后混合后挤出,经过3m深,1.7m长的循环水池快速冷却而成。(本文来源于《化工设计通讯》期刊2016年03期）

周沛,魏国帅[7]（2016）在《塑料导爆管四通连接传爆技术应用研究》一文中研究指出塑料管导爆系统是运用导爆管传爆、起爆特性,通过孔外不同的连接方式,实现孔内导爆管雷管按一定的顺序进行起爆的起爆网路。文章结合工程实践,研究运用四通连接件传爆技术,即通过四通连接件把主爆管爆轰波分流瞬间传递给几根被爆导爆管,无需传爆雷管。这种传爆方法经济适用,最终得到了广泛应用。(本文来源于《河南水利与南水北调》期刊2016年02期）

杨再高,陈星明,肖定军,胡文义[8]（2015）在《断药后穿孔塑料导爆管传爆规律试验研究》一文中研究指出为研究断药结束后爆轰波不稳定传播区域穿孔对导爆管传爆可靠性的影响,运用高速摄影技术对存在15cm断药与不同规格穿孔的导爆管进行试验。对试验结果进行分析得出以下结论:仅存在15cm断药的导爆管,从断药结束至恢复正常传爆距离约为9cm;孔对导爆管传爆速度的影响不仅取决于孔径、孔数量以及孔的密集程度,与孔前的传爆速度也密切相关;对于只考虑单一因素,孔径增大、孔数量增多、孔越密集、孔前传爆速度越低则爆速下降相对越明显。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2015年11期）

魏微笑,周沛[9]（2015）在《塑料导爆管四通连接传爆技术应用研究》一文中研究指出塑料管导爆系统是运用导爆管传爆、起爆特性,通过孔外不同的连接方式,实现孔内导爆管雷管按一定的顺序进行起爆的起爆网路。文章结合工程实践,研究运用四通连接件传爆技术,即通过四通连接件把主爆管爆轰波分流瞬间传递给几根被爆导爆管,无需传爆雷管。这种传爆方法经济适用,得到了广泛的应用。(本文来源于《湖南水利水电》期刊2015年03期）

廖腊香[10]（2015）在《塑料导爆管生产过程中质量控制探讨》一文中研究指出针对国内低速机组,人工加药导爆管生产工艺常见的两类质量问题进行分析,并提出相应的质量控制措施。控制工房的温湿度;确保导爆药的流散性;采用粘附性高、安定性好的导爆管管材;采用激光测径仪、激光视觉传感技术进行在线质量控制技术,提高产品质量。(本文来源于《广东化工》期刊2015年07期）

### 塑料导爆管论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过对塑料导爆管雷管起爆系统的改进,减少了起爆器材的消耗,降低了采矿爆破成本,实现了采掘施工爆破无起爆雷管爆破法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 塑料导爆管论文参考文献

[1].张青成.塑料导爆管雷管井下击发的起爆方法研究[J].中国矿山工程.2019

[2].邱慎前.塑料导爆管非电起爆系统的起爆网路改进[J].中国矿山工程.2018

[3].李洪伟,邓军,徐飞扬,王树忠,张彦.塑料导爆管激发后爆轰成长的试验研究[J].火工品.2017

[4].李威.塑料导爆管生产安全性探讨[J].民营科技.2017

[5].郑博文,朱顺官,马星宇,夏旭.新型感温变色塑料导爆管及其性能[J].爆破器材.2016

[6].刘敏.聚乙烯(LDPE)在塑料导爆管挤塑生产过程中的常见问题和解决方法的探讨[J].化工设计通讯.2016

[7].周沛,魏国帅.塑料导爆管四通连接传爆技术应用研究[J].河南水利与南水北调.2016

[8].杨再高,陈星明,肖定军,胡文义.断药后穿孔塑料导爆管传爆规律试验研究[J].矿业研究与开发.2015

[9].魏微笑,周沛.塑料导爆管四通连接传爆技术应用研究[J].湖南水利水电.2015

[10].廖腊香.塑料导爆管生产过程中质量控制探讨[J].广东化工.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c123915b67c5c3edd95fe822.html