# 智能变电站技术及其对继电保护的影响唐文佳

（国网新疆电力公司疆南供电公司新疆喀什844000）

摘要：在电力系统中，继电保护工作属于智能电网中一个核心的组成单元，在变电站的运行中，它能够时刻地保护电力运行的速度以及灵敏性，因此，在配置选择中，可以分为两个不同的层次，一个是顺势划分，另一方面则是变电站，这两个不同的层次都可以对电力采取独立的保护，同时也能够与设备相融合在一起，在统一的方法中较好地处理电力中的各项问题，从而使得智能化的变电站能够通过继电保护的技术得到较好地优化，这能够较好地降低电力检修人员在工作中的强度，又能够提升电网在运行中的稳定性和安全性。

关键词：智能变电站；继电保护；影响；探析

引言

科学技术不断发展，作为智能电网不可或缺的一部分，智能变电站技术得到了快速发展，获得了广阔的发展空间。智能变电站作为智能电网发展的重点，对于电网继电保护的发展形成极大程度的影响。可见，研究智能变电站技术及其对继电保护的影响有着十分重要的现实意义。

1智能变电站中继电保护相关技术分析

根据我国电网公司于2004年所颁布智能变电站中继电保护相关技术的规范指导，这主要的目的在于指导与建设一个智能化电网发展的总战略，同时把智能变电站中对继电保护的相关技术落实在实践应用中，从而使得电力技术能够在智能化的技术中得到较好地发展，实现对电力系统中各个方面的保护目的，如继电保护中的配置原则、技术要求以及信息交互各个方面，同时这对110kV及以上电压等级建设工作也提供了较好地保护，从而使得电力能够稳定发展。在继电保护的配置方面，其主要的功能是保护一个完整体系，结合一次设备、二次回路、保护装置以及通道技术的相互配合与协调，较好地提升电力信息中的采集的能力，对跳合闸以及联闭锁信息的命令能够在GOOSE的机制中或者是电缆直输而传递信息，实现对数据信息的电子互感采集以及收录的目的，此外，在该项规范技术附录中还对220kV电压等级的变电站，采取双母线形式接线，而对于110kV的变电站实施分段接线的方式，而在500kV的变电站中，可以通过2/3处的接线的形式对继电实施保护，因此，在今后扩建或者是新建变电站技术都能够较好地做出可操作性以及可行性的技术指导。

2智能变电站技术对继电保护的影响

2.1对继电保护数据信息与保护原理的影响

自继电保护内数据信息层面而言，相较于过去变电站自动化技术，智能变电站技术对继电保护的影响包括下述几项内容：（1）电磁互感器被电子互感器所取代，造成机电保护元数据出现极大程度转变。以往电磁互感器中部分计算方法、整定原则要得到优化与重估，电子互感器所造成的数据信息延迟、同步等相互问题，对继电保护构成一定影响，应当对继电保护展开全面评估，有效发挥电子互感器所具备的的频带宽度、线性度及响应速度等方面优点特征，促进形成继电保护的新算法、新原理。（2）结合ICE61850标准，二次信息展开统一建模，使得继电保护的数据处理、利用手段出现极大程度转变。伴随ICE61850标准的应用，各种设备相互互联、互通、互换等，为IED设备、二次信息分离创造了条件，诸多数据信息存储挖掘，保护配置与双重化，加上动态迁移组态等都能够产生各式各样新的保护组织形态、原理。（3）继电保护的数据传输方法同样出现极大程度转变。由信息网络传输代替了过去二次电缆连接，从而使继电保护的跨间隔保护变得更加便捷灵活。

2.2配置方案的分析

根据智能变电站在继电配置中的指导方案，可以得知变电站中站控层以及过程层能够在共同搭建中更好地服务变电站主体的设备，而变电站的过程层以及一次设备在配置方面能够较好地提供独立性保护，如在非智能的技术中，可以通过保护设备或者是测控设备对一次保护设备设施就近设置，从而能够有效地减少电力运行以及维护中的工作量，如果在智能化的设备保护工作中，还可以运用内部装置实施测控，那么这对保护继电设备带来良好的作用，因此，在这个方案指导下，能够有效地避免出现电力数据采集以及通信链路出现跳闸的情况，从而导致保护功能的失效，减少继电配置中消耗的数据份额。

2.3对继电保护架构调试与运维的影响

自继电保护架构调试、运维层面而言，相较于过去变电站自动化技术，智能变电站技术对继电保护的影响包括下述几项内容：（1）智能变电站继电保护构成形态、运行模式出现了极大程度的转变，继电保护运维技术规范及准则研究存在一定的滞后性。（2）利用二次信息网络化传输，能够对祭典保护开展二次回路监测，从而优化继电保护设备状态检修工作。（3）结合国际统一标准，二次信息展开全面建模，促使变电站全部设备实现建模一体化，一经出现变电站设备更换、扩建等情况，怎么去对配置科学数据库等展开实时修改，属于时下智能变电站亟待解决的问题。

2.4构建独立运营机构，提高销售管理水平

电力企业还可以积极构建独立的机构，专门负责对客户数据的分析，为营销策略的制定提供可续的依据。对于该部门的管理，企业可以采取项目制方式，负责向销售、营销等业务部门提供客户用电行为，以此来对当前工作中存在的一些问题加以调整和优化。在实践工作中，需要对内部与外部数据进行针对性处理，如针对外部数据，可以采用神经网络、聚类等方法对数据进行合理的分析，预测电力需求的变化趋势等。电力企业在充分了解客户情况基础之上，能够最大限度上满足客户需求。采取这种方法，不仅能够提高销售管理水平，且能够实现对现有资源的优化，提高资源利用率，从而为电力企业创作更多的经济效益，促进企业综合效益的全面发挥。

结语

智能变电站属于智能电网建设十分关键的一环，在文章所介绍的相关背景、思考基础上，相关人员务必要不断专研研究、总结经验，清楚认识智能变电站技术及其特点，全面分析智能变电站技术所存在的一系列问题，满足电网安全稳定运行对于继电保护专业的要求，积极促进继电保护专业技术发展有序、健康运行。

参考文献：

[1]李瑞生，李燕斌，周逢权.智能变电站功能架构及设计原则[J].电力系统保护与控制，2010，38（21）：47-48．

[2]杨依明，崔荣花，田克强，李昭.智能变电站继电保护配置方案分析研究[J].中国新通信，2013（24）：96．

[3]谢民，王同文，孙月琴.智能变电站继电保护信息分类研究与应用[J].电力信息与通信技术，2014（04）：15-18．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c1d95ccc4034244c83e2471e.html