# 膨胀水箱论文-刘苏芹,李春松,何杰,王兆亮,洪王胜

导读:本文包含了膨胀水箱论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:膨胀水箱,聚丙烯,抗老化,透光率

### 膨胀水箱论文文献综述

刘苏芹,李春松,何杰,王兆亮,洪王胜[1]（2019）在《汽车膨胀水箱聚丙烯专用料研制及表征》一文中研究指出以不同种类聚丙烯为基体,采用抗氧剂、抗光老化剂、成核剂和增透剂复配,通过挤出工艺制备了汽车膨胀水箱聚丙烯专用料,测试了专用料的力学性能、耐热性能和透光率,在此基础上对优选的材料进行了光老化和热老化性能测试,并利用氧化诱导时间来评估材料热老化性能,推算材料使用寿命。结果表明,将高流动性高透光率的聚丙烯B4808与低流动性高韧性的聚丙烯4220按质量比30∶70混配,同时将受阻酚类抗氧剂、硫醚类抗氧剂、抗光老化剂UV327、成核剂和增透剂按质量比0.15∶0.45∶0.2∶0.5∶2复配,可获得综合性能较为优异的专用料,其透光率达到84%;该材料经加速光老化1 000h后的拉伸强度和冲击强度仍分别大于25MPa和70kJ/m~2,使用寿命预估为18a,可满足汽车膨胀水箱的应用要求。(本文来源于《工程塑料应用》期刊2019年07期）

李扬,孙春艳,牛劲,刘楠,薛利霞[2]（2019）在《热力站膨胀水箱的研究及制作》一文中研究指出热力站膨胀水箱主要用于贮存集中供热系统所需的热水,对其的选型方法及各构件的设置原则有一定的要求。结合实例,阐述了热力站膨胀水箱的选型方法及各构件的设置原则,介绍了教学模型的制作方法。(本文来源于《山西科技》期刊2019年02期）

冷德龙,孙连明,苏朋军[3]（2019）在《膨胀水箱液位报警系统优化及应用》一文中研究指出从实际应用过程中出现的问题着手进行分析,通过试验复现问题,从而找到问题根源。针对根本原因,提出两种解决方案,并试验验证方案的可行性,对现有问题进行了改进。通过对标给出了行业现状,提出了新产品设计建议。同时为其他方面液位监控系统提供了借鉴。(本文来源于《汽车电器》期刊2019年01期）

张静茹,李永安[4]（2018）在《农村空气源热泵供暖中膨胀水箱的选择》一文中研究指出在"煤改电"背景下,农村住宅中空气源热泵系统使用比例大大提高,对于不同的热水供暖系统,膨胀水箱的选择至关重要。文章对传统热水供暖系统与空气源热泵供暖系统中膨胀水箱的作用和选择进行对比分析,发现在农村空气源热泵供暖系统中膨胀水箱不仅要满足定压、补水、排气的作用,尚需满足储能节能、平衡压力、保持恒温、清洁维护及保护供暖系统环路和循环水泵等要求。根据工程实践,总结推荐缓冲水箱的选用方法。这对今后农村住宅中空气源热泵供暖系统的设计及优化运行有一定的参考价值。(本文来源于《住宅科技》期刊2018年10期）

赵猛[5]（2018）在《膨胀水箱支架静强度分析》一文中研究指出内燃机车水冷却系统中,膨胀水箱是高、低温冷却水循环回路中缺水补水的重要组成部分,而用于承载的水箱支架是受力的基础结构,其结构的强度直接影响机车辅助系统的安全性。本文采用ANSYS Workbench建立支架的有限元模型并确定结构的边界条件。经过计算,结果表明:水箱支架的当量应力为84.28MPa,最大变形3.16mm,符合静强度标准要求。(本文来源于《农家参谋》期刊2018年16期）

陈承,罗雪丰,孟国栋,李华荣,杨洋[6]（2018）在《膨胀水箱失效分析及改进》一文中研究指出本文对某重型商用车上采用的膨胀水箱出现的箱体开裂、接头断裂等故障问题进行原因分析,提出了相应的改进方案。通过CAE仿真分析计算,将故障膨胀水箱和改进膨胀水箱进行分析对比,得出最优的方案进行台架试验。经过市场的考验,大幅度降低了膨胀水箱的赔偿率,提升了客户满意度。(本文来源于《汽车科技》期刊2018年03期）

夏芳[7]（2018）在《内燃机车膨胀水箱设计》一文中研究指出以出口苏丹CKD8S型内燃机车为例,结合机车柴油机和散热器的要求,对膨胀水箱的容积计算、主要配件选型、结构设计及安装进行了说明及探讨。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2018年09期）

李瑞,崔勇奎,翟文涛,李聚超[8]（2018）在《某轻卡膨胀水箱支架轻量化设计》一文中研究指出文章通过进行目标设定、结构优化、有限元分析、试验验证,对某轻型卡车膨胀水箱支架开展了轻量化设计。在目标设定阶段,便明确了强度、模态为该支架的主要性能,并提出具体的设计目标。方案通过将支架断面从开口改进为封闭,大大提高了材料的利用率。有限元计算和试验验证结果证明,该支架的轻量化方案满足整车使用要求。最终,在满足使用要求前提下,该支架的轻量化设计实现了降重0.9kg,降幅53%的效果。(本文来源于《汽车实用技术》期刊2018年05期）

田志野,张彤阳[9]（2017）在《城市客车冷却系统膨胀水箱的参数设计》一文中研究指出对一城市客车冷却系统膨胀水箱容积进行试验和改进,提出城市客车冷却系统膨胀水箱设计的要求,为整车开发中膨胀水箱的设计参数提供计算方法。(本文来源于《客车技术与研究》期刊2017年06期）

姚新丰,杨晓红[10]（2017）在《GK1C型机车停机后膨胀水箱翻水的原因分析》一文中研究指出针对GK1C型机车膨胀水箱在停机后翻水的故障进行了分析,提出了具体的处理方法。(本文来源于《中国设备工程》期刊2017年21期）

### 膨胀水箱论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

热力站膨胀水箱主要用于贮存集中供热系统所需的热水,对其的选型方法及各构件的设置原则有一定的要求。结合实例,阐述了热力站膨胀水箱的选型方法及各构件的设置原则,介绍了教学模型的制作方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 膨胀水箱论文参考文献

[1].刘苏芹,李春松,何杰,王兆亮,洪王胜.汽车膨胀水箱聚丙烯专用料研制及表征[J].工程塑料应用.2019

[2].李扬,孙春艳,牛劲,刘楠,薛利霞.热力站膨胀水箱的研究及制作[J].山西科技.2019

[3].冷德龙,孙连明,苏朋军.膨胀水箱液位报警系统优化及应用[J].汽车电器.2019

[4].张静茹,李永安.农村空气源热泵供暖中膨胀水箱的选择[J].住宅科技.2018

[5].赵猛.膨胀水箱支架静强度分析[J].农家参谋.2018

[6].陈承,罗雪丰,孟国栋,李华荣,杨洋.膨胀水箱失效分析及改进[J].汽车科技.2018

[7].夏芳.内燃机车膨胀水箱设计[J].科技创新与应用.2018

[8].李瑞,崔勇奎,翟文涛,李聚超.某轻卡膨胀水箱支架轻量化设计[J].汽车实用技术.2018

[9].田志野,张彤阳.城市客车冷却系统膨胀水箱的参数设计[J].客车技术与研究.2017

[10].姚新丰,杨晓红.GK1C型机车停机后膨胀水箱翻水的原因分析[J].中国设备工程.2017

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c33a8fb2e1ac0c07df9c874d.html