# 影响燃煤电厂烟气脱氯反应效率中试试验研究

### 论文摘要

燃煤烟气脱氯是一项实现脱硫废水零排放的新技术。主要探讨燃煤电厂影响烟气脱氯反应效率的主要因素,为实现脱硫废水零排放技术可行性提供一定的依据。结果显示,在进行工业应用时尽量选择逆喷喷嘴布置方式;与脱硫废水回喷相比,烟气脱氯技术所造成的温降更小,更有利于实现脱硫废水零排放;当脱硫废水排放量变化时,为了减少不必要的试剂浪费,实现烟气脱氯技术基本保持稳定及废水零排放,可在一定程度上改变碱基溶液浓度。

### 论文目录

- 1 氯化氢采样及检测

- 1.1 采样

- 1.2 检测

- 2 影响烟气脱氯反应效率的主要因素

- 2.1 喷嘴布置方式

- 2.2 喷碱液量

- 2.3 Na/Cl化学计量比对烟气脱氯效率的影响

- 2.4 碱基溶液浓度对烟气脱氯效率的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王晓宁

关键词: 烟气脱氯,中试试验,反应效率,燃煤电厂

来源: 山西化工 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 山西省临汾生态环境监测中心

分类号: X773

DOI: 10.16525/j.cnki.cn14-1109/tq.2019.06.50

页码: 132-134

总页数: 3

文件大小: 573K

下载量: 54

### 相关论文文献

- [1].工业烟气高效混合装置研发与工程应用[J]. 科技风 2019(35)

- [2].高湿地区燃煤机组烟气“消白”的计算[J]. 福建师大福清分校学报 2019(05)

- [3].浅谈烟气消白原理及烟气消白治理[J]. 科学技术创新 2019(36)

- [4].基于湍流大涡算法的烟气扩散对人员逃生影响研究[J]. 信息技术与网络安全 2020(01)

- [5].超声波在火场烟气环境中的传播特性研究[J]. 消防科学与技术 2019(12)

- [6].合理应用烟气循环烧结研究[J]. 科技风 2020(11)

- [7].基于测试的烟气循环工艺对烧结过程的影响[J]. 矿业工程 2020(01)

- [8].非分散红外法测定烟气中二氧化硫常见问题的探讨[J]. 现代盐化工 2020(03)

- [9].烟气深度冷却器磨损及防控措施的研究与分析[J]. 应用能源技术 2020(05)

- [10].燃煤电厂烟气深度治理的措施[J]. 环境与发展 2020(06)

- [11].碱回收炉烟气消白研究及工程实践[J]. 中国造纸 2019(10)

- [12].浅析催化再生烟气氮氧化物排放控制措施[J]. 资源节约与环保 2019(11)

- [13].水雾添加剂对烟气吸收作用实验研究[J]. 消防科学与技术 2019(09)

- [14].气料分离型烟气导流分配装置[J]. 燃料与化工 2017(03)

- [15].燃煤电厂烟气高效除尘技术的选择及应用[J]. 山东工业技术 2017(14)

- [16].烟气在线监测系统日常运维中常见故障与解决方法[J]. 科技经济导刊 2017(20)

- [17].烧结烟气采用湿法脱硫烟气再热问题研究[J]. 烧结球团 2017(03)

- [18].水对采空区遗煤吸附电厂烟气影响的理论计算[J]. 燃料化学学报 2017(09)

- [19].湿法脱硫净烟气再热技术的应用[J]. 环境工程 2015(08)

- [20].浅析镍烟气制硫酸方法[J]. 科技与企业 2015(18)

- [21].冶炼制酸烟气平衡调配改造实践[J]. 山东化工 2020(21)

- [22].水泥工业窑尾烟气脱白技术分析[J]. 中国水泥 2019(11)

- [23].垃圾焚烧电厂烟气在线装置改造和管理要点探索[J]. 四川水泥 2019(12)

- [24].冶炼行业烟气消白技术的实例应用研究[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [25].脱硫废水烟气蒸发技术中的数值模拟研究现状与发展[J]. 华电技术 2020(03)

- [26].焦炉烟气消白工艺及关键参数求解[J]. 燃料与化工 2020(03)

- [27].燃煤湿法脱硫烟气白烟的发生机理与控制技术[J]. 节能技术 2020(02)

- [28].焦炉烟气消白技术研究及工程应用[J]. 燃料与化工 2020(04)

- [29].基于实测的烟气“消白”工程环境效益研究[J]. 中国电力 2020(09)

- [30].催化裂化再生烟气湿法脱硫白烟消除技术方案讨论[J]. 中外能源 2020(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c43dfa5708fa20396c34f36d.html