# 骨料烘干煤粉燃烧器火焰的影响规律

### 论文摘要

受设备条件、燃料性质及工况参数的限制,骨料烘干煤粉燃烧器的火焰长度存在合理的变化范围,火焰长度不仅影响骨料烘干效果,并且影响煤粉燃烧效率和污染物排放特性。深入分析骨料烘干工艺及热力学需求,将理论分析与数值模拟计算相结合,通过研究煤粉燃烧机理及污染物生成机理,运用燃烧学、流体力学中反应、着火、燃烧、湍流流动、传质传热等相关理论,准确构建煤粉射流湍流流动、燃烧、辐射以及污染物生成等行为的控制模型,数值模拟煤粉燃烧行为。此外,火焰长度受燃烧器内部流场湍流扩散和混合作用的影响,明确火焰长度的影响因素,探究火焰长度的控制规律,且深入分析不同火焰长度下煤粉燃烧效率及污染物排放特性,在提升煤粉燃烧效率和降低污染物排放的目标下,结合骨料烘干工艺需求,探索煤粉燃烧过程中火焰长度的控制规律。研究结果表明:一次风预热温度、一次风煤粉浓度、一次风风速、二次风旋流强度均对骨料烘干煤粉燃烧器的火焰长度造成影响;影响火焰长度最显著的因素是一次风煤粉浓度,一次风煤粉浓度越高,火焰越长,火焰长度的变化在4.1～5.0 m,长度可提高22%,而火焰直径的变化在0.7～1.1 m;合理调节各物理因素,可扩大火焰径长比调节范围、达到1∶5～1∶9(通常为1∶4～1∶7);燃烧室内部温度、组分浓度以及内部流场状态影响骨料烘干煤粉燃烧器的燃烧效率和排放特性,并且在不同结构参数和控制参数下,随火焰长度的变化,燃烧效率以及污染物排放量的变化规律不同;在满足骨料烘干火焰长度需求的前提下,可通过减小一次风预热温度、减小煤粉浓度、增大旋流强度和各次风风速来提高燃烧效率的同时降低污染物的排放。

### 论文目录

- 1 骨料烘干煤粉燃烧器控制模型建立

- 1.1 物理模型

- 1.2 计算域网格划分

- 1.3 煤粉燃烧行为控制模型

- 2 火焰长度的影响因素

- 2.1 旋流强度

- 2.2 一次风预热温度

- 2.3 一次风煤粉浓度

- 2.4 各次风速

- 3 结果与讨论

- 3.1 各因素对火焰长度的影响规律

- 3.2 燃烧效率和污染物排放

- 3.2.1 不同旋流强度

- 3.2.2 不同一次风温度

- 3.2.3 不同一次风煤粉浓度

- 3.2.4 不同一次风风速

- 3.2.5 不同二次风风速

- 3.2.6 不同三次风风速

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王京,程海鹰,胡志勇,SELIVERSTOV N D

关键词: 煤粉燃烧器,火焰长度,燃烧效率,排放特性

来源: 煤炭学报 2019年S2期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工

单位: 内蒙古工业大学机械工程学院,莫斯科国立汽车道路技术大学

基金: 国家自然科学基金资助项目(51665043),内蒙古自治区重大基础研究开放课题资助项目(2017030256),国家留学基金资助项目(201708155009)

分类号: TQ534

DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2019.0496

页码: 673-682

总页数: 10

文件大小: 2791K

下载量: 26

### 相关论文文献

- [1].水泥和骨料化学成分对碱骨料活性影响的试验研究[J]. 盐城工学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [2].浅谈机制骨料绿色制备技术[J]. 水利水电施工 2019(03)

- [3].粗骨料形状系数对自密实混凝土性能的影响[J]. 商品混凝土 2016(11)

- [4].细骨料的应用现状与问题及对策[J]. 科技资讯 2016(35)

- [5].关于现行标准规范对粗骨料压碎指标不同规定的分析[J]. 建材发展导向 2017(04)

- [6].表征真实骨料形态的三维数值骨料建模[J]. 建筑材料学报 2017(03)

- [7].不同来源骨料再生混凝土性能研究现状分析[J]. 四川建材 2017(06)

- [8].粗骨料表面构造及其对混凝土性能的影响[J]. 人民黄河 2017(09)

- [9].棉花秸秆制备绿色超轻粗骨料的试验研究[J]. 科学技术与工程 2015(36)

- [10].论粗骨料对混凝土性能的影响[J]. 四川水泥 2014(12)

- [11].浅析粗骨料对混凝土性能的影响[J]. 四川水泥 2015(02)

- [12].废弃混凝土制全再生细骨料中试工艺研究[J]. 混凝土 2020(10)

- [13].加速碳化增强再生砖骨料的制备与性能研究[J]. 新型建筑材料 2020(02)

- [14].混凝土二维骨料随机生成与投放程序开发[J]. 混凝土 2020(06)

- [15].骨料含量对水泥基材料抗压/劈裂强度的影响[J]. 广东土木与建筑 2020(08)

- [16].粗骨料形状对水工混凝土强度性能影响试验研究[J]. 水力发电 2020(08)

- [17].云南黄登水电站长胶运输导致粗骨料废料超标费用补偿分析[J]. 西北水电 2020(S1)

- [18].水泥之骨料:中小企业淘汰出局 海螺华新加速入场[J]. 股市动态分析 2019(15)

- [19].废弃混凝土制全再生细骨料在高强混凝土中的试验研究[J]. 建筑科学 2019(11)

- [20].浅谈再生混凝土在不同骨料等级中的收缩徐变性能[J]. 工程技术研究 2017(01)

- [21].骨料简易均化分料方法[J]. 中国水泥 2017(08)

- [22].硬化混凝土中粗骨料和砂浆含量测定方法[J]. 混凝土与水泥制品 2017(09)

- [23].砾石骨料破碎对心墙沥青混凝土的性能影响分析[J]. 水资源与水工程学报 2016(01)

- [24].粗骨料对混凝土性能影响的研究现状[J]. 低温建筑技术 2015(01)

- [25].粗骨料对高强高性能混凝土的影响[J]. 重庆建筑 2015(08)

- [26].组合骨料对全级配混凝土性能影响研究[J]. 四川建材 2020(11)

- [27].机制骨料生产线设计浅谈[J]. 水泥技术 2013(02)

- [28].我国骨料的现状与发展趋势[J]. 混凝土世界 2013(09)

- [29].粗骨料对新拌自密实混凝土工作性和力学性能的影响[J]. 中华民居 2011(10)

- [30].粗骨料小解[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2010(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c50b59d9ffc3a5f46203ca8b.html