# 多层气藏论文_马元琨,柴小颖,连运晓,顾端阳,鱼雪

导读:本文包含了多层气藏论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:多层,气田,砂岩,致密,柴达木盆地,疏松,机理。

### 多层气藏论文文献综述

马元琨,柴小颖,连运晓,顾端阳,鱼雪[1]（2019）在《多层合采气藏渗流机理及开发模拟——以柴达木盆地涩北气田为例》一文中研究指出涩北气田是柴达木盆地典型的多层疏松砂岩气藏,具有岩性疏松、层多且薄等特征,气藏储集层从浅至深多达近百个。气田在生产过程中为了提高储量动用程度,实现经济高效开发,采用多层合采方式生产。针对多层合采可能产生的层间干扰、储量动用不均衡等问题,提出多层合采的物理模拟实验方法,并结合数值模拟研究探讨了多层合采时气藏储量动用程度的主要影响因素,系统分析了不同物性和地层压力条件下多层合采开发动态特征。在此基础上,研究多层合采有利条件,以渗透率倍比和压力倍比为评价参数建立判断图版,可对不同气层物性和地层压力条件进行初步判断,评价合采干扰程度,为多层气藏优化射孔组合提供依据。(本文来源于《新疆石油地质》期刊2019年05期）

李宪文,肖元相,陈宝春,沈云波,问晓勇[2]（2019）在《苏里格气田致密砂岩气藏多层分压开采面临的难题及对策》一文中研究指出鄂尔多斯盆地苏里格气田发育二迭系山西组、石盒子组等多套含气层系,具有"一井多层、单层低产、横向非均质性强、渗透率低、压力低、丰度低"等特征,是典型的致密砂岩气藏。虽然历经多年的勘探开发,对该气田的地质认识不断深化,工艺技术创新发展和技术思路不断完善推动了该气田的规模上产,但随着勘探开发工作的持续推进,储层条件更加复杂,对多层分压开采技术提效降本提出了新的挑战。为此,在回顾总结苏里格气田多层连续分压开采技术发展历程的基础上,首先分析总结了攻关取得的认识与启示,认为目前已形成的机械封隔器分压和套管滑套分压两套主体分压技术是经济有效开发该气田的关键技术,压裂作业效率提高1倍以上,应用效果良好。进而把该气田开发面临的技术挑战归纳为"多层动用不充分、钻采工艺不满足气井全生命周期效益开发需要、分压工艺难以兼顾上古生界与下古生界气藏迭合开发需要"。最后结合苏里格气田的开发形势,探讨了解决上述难题的对策以及气藏多层分压开采技术的发展方向:①加强与井网匹配研究,提高储量动用程度及最终采收率;②优选改造层位,优化分压技术,提升多层动用开发效益;③系统优化钻采工艺技术,建立全生命周期小井眼提效降本新模式;④攻关适应于上、下古生界储层分压合求技术,以满足上、下古生界气藏迭合开发的需求。(本文来源于《天然气工业》期刊2019年08期）

付晓燕,王彦卿,黄有根,王德龙[3]（2019）在《多层段致密砂岩气藏有利区评价方法再认识》一文中研究指出鄂尔多斯盆地神木、米脂、苏里格等多个气田都具有多层段含气的特征,且都属于典型的致密砂岩气藏。针对该类气藏开发难点,本次以神木气田为例,基于前人研究成果,引入PI因子的概念,进一步优化完善多层段致密砂岩气藏有利区评价方法。首先,优选与单层产能有关的地质参数进行归一化并分析其影响权重,建立单层有利区评价标准;其次,依据单层PI因子,结合产气剖面测试,明确不同层段的产能贡献权重,进而加权求取迭合层综合指数;最后,根据经济极限评价,明确综合指数经济开发界限。该方法使得有利区优选由传统的"多层定性描述"转变为现在实用的"归一层定量表征",在神木气田的高效、规模开发中得到了广泛应用。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年08期）

印峰[4]（2019）在《关于元坝气田多层楼式气藏气源的一种探讨》一文中研究指出基于四川盆地元坝气田天然气组分样品51个、碳氢同位素样品134个,对四川盆地元坝气田多层楼式的气藏的气源进行一种探讨。探讨表明:四川盆地元坝气田多层楼式的气藏首先孕育于四川盆地元坝气田多层楼式的气源之中,茅口组的气源源于本层,飞仙关-长兴组的气源源于上二迭统吴家坪组、下二迭统茅口组,以及志留系的龙马溪组,雷口坡组的气源分为两类:一类为须家河组的气源,一类为飞仙关-长兴组的气源。须家河组的气源主要源自于须家河组的一段、叁段、五段,自流井组的气源源自本层,同时也有须家河组气源的混入,千佛崖组的气源源自本层。同时,建议再打一口深井,穿透筇竹寺组甚至陡山沱组,以探明元坝深层-超深层大气田。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2019年15期）

罗锋,刘韵,黎华继,陈兰,卢娟[5]（2019）在《低压多层系气藏有效开发关键技术》一文中研究指出针对A气田侏罗系气藏低孔、低渗、低压、小层多、非均质性强等特征,攻关形成"小层精细刻画、含气性精准预测、液氮增能压裂和多层压裂"开发关键技术,有效增加储量动用程度,延缓气藏产量递减速度,为类似气藏的有效开发提供借鉴。(本文来源于《石化技术》期刊2019年05期）

杨云,顾端阳,连运晓,刘国良,韩生梅[6]（2019）在《多层疏松砂岩气藏水平井出水机理及防控对策——以柴达木盆地台南气田为例》一文中研究指出柴达木盆地台南气田水平井出水已成为制约该气田稳产的主要因素。为破解上述难题,基于核磁共振测井解释技术,对储层束缚水饱和度分布特征进行研究,并结合该气田水平井投产初期的生产情况,确定投产即产出层内水的储层特征参数;通过岩心气驱水实验对束缚水产出的影响因素进行研究,通过隔夹层击穿实验开展隔夹层封隔能力的影响因素研究;采用数值模拟技术研究水平井在不同日产气量下,水平段长度对井底压力的影响;在此基础上,提出了该气田水平井出水防控对策。研究结果表明:①钻遇可动水饱和度大于7.2%、含气饱和度小于63.5%储层的水平井投产初期即会产出地层水;②泥质含量越低、生产压差越大越有利于束缚水的采出,平面非均质性较强的储层束缚水的产出是一个持续的过程;③隔夹层的封隔能力随夹层的垂向渗透率、含水饱和度减小而增强,随泥质含量、夹层厚度增大而增强;④泥质含量大于90%的Ⅰ类泥岩的突破压力约为4 MPa,泥质含量介于80%～90%的Ⅱ类泥岩的突破压力约为2MPa,泥质含量介于60%～80%的Ⅲ类泥岩的突破压力约为1.5MPa。结论认为,通过增加水平段长度和控制生产压差可以延缓边水侵入,延长气井无水采气期;水平井生产初期应均衡采气,生产过程中应加强动态监测,出水后应及时排水,以提高气井的累计产气量。(本文来源于《天然气工业》期刊2019年05期）

连运晓,顾端阳,张勇年,李会光,马元琨[7]（2019）在《多层疏松砂岩气藏开发关键技术》一文中研究指出涩北气田是多层疏松砂岩气藏的典型代表,储层埋藏浅、跨度大、层数多、气水分布复杂。气井在生产过程中易受出砂、出水影响,压力和产量下降迅速,稳产较难。为提高气藏采收率,改善气田开发效果,在分析总结涩北气田开发生产和防砂治水经验的基础上开展技术攻关,从物理实验、水侵出砂研究、储量评价、均衡采气技术等多学科进行综合研究,形成疏松砂岩气藏出砂预测与防砂、多水源识别及防水治水、多层气藏开发预测及提高储量动用延长稳产期等关键技术,形成多层疏松砂岩气藏开发关键技术成果。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年05期）

李黎,秦峰,朱彦杰[8]（2019）在《深水多层凝析气田动态监测技术和气藏管理实践》一文中研究指出位于南中国海的LWX3-1是我国第一个深水凝析气田。为了保障气田稳产高产,提高天然气和凝析油采收率,在每口井均下入两支井下永久压力计和叁相湿式流量计,利用瞬时多相流模拟软件实时监测所有生产节点的压力、温度和流量。投产4年的动态监测资料证实了断层及气藏间的连通性,流入动态曲线显示多口井的产能比清井时期大幅提高,完井污染被有效清除,油藏数值模拟预测气田完全能够达到ODP设计开发指标。LWX3-1的动态监测和气藏管理将为类似深水油气田的开发提供有益的借鉴。(本文来源于《化工管理》期刊2019年12期）

陈汾君,杨云,常琳,徐晓玲[9]（2018）在《多层疏松砂岩气藏中后期气井出水判断方法》一文中研究指出涩北气田位于中国西部青藏高原的柴达木盆地,属于第四系生物成因气藏,为一背斜构造,气藏内无断层发育;储层以泥质粉砂岩为主,胶结程度低,易松散,盖层为泥岩层;储层以原生粒间孔为主,具有高孔、中-低渗的特点;气藏埋藏浅,气水分布复杂,气藏内分布有边水、层内水和层间水。涩北气田目前已进入开发中后期,平均单井日产水3.7方,水气比2.3方/万方,近1/3气井积液。随着地层压力的大幅下降,气藏出水特征变得更加复杂:边水向气藏内侵入,储层岩石孔隙压缩出水,层间水窜流均有发生,出水已成为制约气田开发的主要因素。针对涩北多层疏松砂岩气藏中后期出水水源复杂,难以准确判断出水类型的问题,开展出水类型判断方法研究。首先,根据气藏成藏原因分析各种水源在地层中的存在状态。然后,重点研究凝析水、边水、原生层内水、次生层内水和层间水产出的条件和特征:利用凝析水气比经验公式计算气藏开发中后期不同地层压力下的凝析水气比,进而计算出凝析水量;利用井位信息、生产水气比大小及其上升趋势判断是否产出边水;开展岩心气驱水实验,测定不同泥质含量岩心的束缚水饱和度,并根据测井含水饱和度计算得到可动水饱和度,从而计算气井的原生层内水气比和不同地层压力下的次生层内水气比,进而计算出层内水量;开展泥岩隔层水突破实验,测定不同泥质含量泥岩层的地层水突破压差,并利用达西公式进一步计算不同泥质含量和厚度的隔层突破临界压力,同时结合测井解释结果和其他水源判断结果,判断气井是否产出层间水。最后,综合四种水源判断结果,建立起多层疏松砂岩气藏中后期出水判断模式,计算气井各种产水量组成。该研究结果对于多层疏松砂岩气藏中后期排水、堵水、阻水和控水对策的制定具有重要的意义。(本文来源于《2018年全国天然气学术年会论文集（02气藏开发）》期刊2018-11-14）

刘姣姣,王蕾蕾,刘倩,张海波,左海龙[10]（2018）在《多层系气藏直井产能评价方法研究》一文中研究指出神木气田属于典型多层系致密砂岩气藏,纵向发育多套含气层,储层致密、非均质性强,单层产量低。为提高气井产量,应用分层压裂多层合采技术,以实现气田的高效开发。气体渗流速度快,尤其在近井地带经过压裂改造,会发生紊流,即高速非达西渗流现象。此时,多层压裂直井的产能公式不再符合线性规律,而是满足二项式。对于多层系气藏直井压裂合采,由于裂缝的存在,且层间干扰作用,渗流场复杂,用解析法难以推导出准确的二项式产能方程。本文针对多层系气藏压裂直井二项式产能公式难以确定的现象,采用一种新的思路,建立多层压裂直井的数值模型,利用生产动态资料拟合得到地层参数及压裂改造参数,在此基础上进行产能试井设计,模拟修正等时试井过程,得到多层压裂直井产能试井理论曲线,进而获得该井的二项式产能方程。实际应用表明该方法具有针对性强、操作方便、结果可靠、避免矿场测试时间长等优点,适合现场应用。(本文来源于《2018年全国天然气学术年会论文集（02气藏开发）》期刊2018-11-14）

### 多层气藏论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

鄂尔多斯盆地苏里格气田发育二迭系山西组、石盒子组等多套含气层系,具有"一井多层、单层低产、横向非均质性强、渗透率低、压力低、丰度低"等特征,是典型的致密砂岩气藏。虽然历经多年的勘探开发,对该气田的地质认识不断深化,工艺技术创新发展和技术思路不断完善推动了该气田的规模上产,但随着勘探开发工作的持续推进,储层条件更加复杂,对多层分压开采技术提效降本提出了新的挑战。为此,在回顾总结苏里格气田多层连续分压开采技术发展历程的基础上,首先分析总结了攻关取得的认识与启示,认为目前已形成的机械封隔器分压和套管滑套分压两套主体分压技术是经济有效开发该气田的关键技术,压裂作业效率提高1倍以上,应用效果良好。进而把该气田开发面临的技术挑战归纳为"多层动用不充分、钻采工艺不满足气井全生命周期效益开发需要、分压工艺难以兼顾上古生界与下古生界气藏迭合开发需要"。最后结合苏里格气田的开发形势,探讨了解决上述难题的对策以及气藏多层分压开采技术的发展方向:①加强与井网匹配研究,提高储量动用程度及最终采收率;②优选改造层位,优化分压技术,提升多层动用开发效益;③系统优化钻采工艺技术,建立全生命周期小井眼提效降本新模式;④攻关适应于上、下古生界储层分压合求技术,以满足上、下古生界气藏迭合开发的需求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多层气藏论文参考文献

[1].马元琨,柴小颖,连运晓,顾端阳,鱼雪.多层合采气藏渗流机理及开发模拟——以柴达木盆地涩北气田为例[J].新疆石油地质.2019

[2].李宪文,肖元相,陈宝春,沈云波,问晓勇.苏里格气田致密砂岩气藏多层分压开采面临的难题及对策[J].天然气工业.2019

[3].付晓燕,王彦卿,黄有根,王德龙.多层段致密砂岩气藏有利区评价方法再认识[J].石油化工应用.2019

[4].印峰.关于元坝气田多层楼式气藏气源的一种探讨[J].中国石油和化工标准与质量.2019

[5].罗锋,刘韵,黎华继,陈兰,卢娟.低压多层系气藏有效开发关键技术[J].石化技术.2019

[6].杨云,顾端阳,连运晓,刘国良,韩生梅.多层疏松砂岩气藏水平井出水机理及防控对策——以柴达木盆地台南气田为例[J].天然气工业.2019

[7].连运晓,顾端阳,张勇年,李会光,马元琨.多层疏松砂岩气藏开发关键技术[J].化学工程与装备.2019

[8].李黎,秦峰,朱彦杰.深水多层凝析气田动态监测技术和气藏管理实践[J].化工管理.2019

[9].陈汾君,杨云,常琳,徐晓玲.多层疏松砂岩气藏中后期气井出水判断方法[C].2018年全国天然气学术年会论文集（02气藏开发）.2018

[10].刘姣姣,王蕾蕾,刘倩,张海波,左海龙.多层系气藏直井产能评价方法研究[C].2018年全国天然气学术年会论文集（02气藏开发）.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c511925b4659e058b21ba95d.html