# 涤纶免水洗印花工艺

### 论文摘要

涤纶织物采用液体分散染料、环保增稠剂进行免水洗印花,以代替传统的分散印花及涂料印花,不仅适应环保节能要求,而且能缩短工艺流程,提高生产合格率,降低生产成本。

### 论文目录

- 0前言

- 1 工艺流程

- 1.1 前处理

- 1.2 印花

- 1.2.1 免水洗染料

- 1.2.2 增稠剂

- 1.2.3 防渗化剂TF-392B

- 1.3 后整理

- 2 大生产

- 2.1 工厂生产配方

- 2.2 牢度测试

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王兆锋

关键词: 液体分散染料,印花,增稠剂,涤纶

来源: 印染 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 传化智联股份有限公司

分类号: TS194.4

页码: 33-35

总页数: 3

文件大小: 1077K

下载量: 187

### 相关论文文献

- [1].涤纶针织物碱减量和染色一浴一步法工艺[J]. 纺织学报 2020(01)

- [2].染整工艺对涤纶导电丝性能的影响[J]. 印染 2020(04)

- [3].涤纶仿麻面料的探讨[J]. 现代纺织技术 2020(05)

- [4].涤纶纬编针织物大鼓磨毛工艺探讨[J]. 轻纺工业与技术 2020(08)

- [5].我国涤纶产量下滑,国际竞争力减弱[J]. 合成纤维 2016(11)

- [6].涤纶导电纤维的制备及性能研究[J]. 应用化工 2017(02)

- [7].涤纶除尘滤料力学性能研究[J]. 上海纺织科技 2017(07)

- [8].染色涤纶或锦纶织物如何进行减色(减浅)处理?[J]. 印染 2015(19)

- [9].经济新常态下再生涤纶行业的发展机遇与挑战[J]. 纺织导报 2016(02)

- [10].腈纶/改性腈纶/涤纶3组分混纺比的定量分析方法[J]. 印染助剂 2020(08)

- [11].涤纶伞面绸印花生产工艺实践[J]. 染整技术 2016(07)

- [12].涤纶仿棉织物在家纺产品中的应用探讨[J]. 针织工业 2015(06)

- [13].阻燃涤纶汽车座套面料的研究和开发[J]. 合成纤维 2015(08)

- [14].东洋纺从涤纶帘子线事业退出[J]. 聚酯工业 2014(05)

- [15].阻燃涤纶染色工艺[J]. 印染 2013(06)

- [16].我国涤纶市场现状与发展趋势[J]. 合成纤维 2013(11)

- [17].涤纶行业:市场利好尚需把控质量关[J]. 中国纤检 2011(09)

- [18].国内外涤纶产品与技术发展趋势[J]. 合成纤维工业 2011(02)

- [19].带涤纶环的深静脉留置双腔导管出口处的护理[J]. 中国社区医师(医学专业) 2010(27)

- [20].涤纶行业应控制扩能速度[J]. 聚酯工业 2008(01)

- [21].东丽 开发防止“积累臭”的涤纶[J]. 纺织服装周刊 2018(23)

- [22].涤纶景气未至高点仍有上涨空间[J]. 中国石油和化工 2018(09)

- [23].高收缩涤纶的热学性能分析[J]. 上海纺织科技 2017(03)

- [24].异形中空涤纶保暖絮片的研制及其性能[J]. 合成纤维 2015(11)

- [25].聚焦再生涤纶:原料、技术、应用与市场[J]. 纺织导报 2016(02)

- [26].物理法再生涤纶鉴别方法初探[J]. 合成纤维 2016(07)

- [27].化学法再生涤纶鉴别方法初探[J]. 合成纤维 2016(08)

- [28].均匀染色的涤纶地毯纱技术开发[J]. 合成纤维 2015(10)

- [29].为什么涤纶常压沸染后必须经焙烘处理?[J]. 印染 2013(22)

- [30].涤纶产业的技术创新出路[J]. 纺织服装周刊 2013(26)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c69e7a2fd24ad96c7898e6fb.html