# 市政给排水工程设计中BIM技术的应用马晓未

河北省水利水电勘测设计研究院

摘要：对市政工程来说，在进行起初的规划设计、图纸会审、工程施工及验收的过程中，其施工周期相当漫长，因此不可靠性的风险因素较多，为避免不定性的施工过程风险因素的发生，在市政给排水构筑物设计中引入了BIM技术，并将其贯穿于整个市政工程构筑物设计、施工及验收的全过程，实现了项目工程集中式管理，并提出了集成化的工程建设应用流程，为相似的工程项目提供了有效的理论依据。

关键词：BIM技术；市政给排水；设计

引言

给排水工作近年来在我国发展迅速，在我国市政给排水工程设计项目当中，开始加入了BIM技术，也使得我国市政给排水工程得到了更好的发展。BIM技术现阶段的运用也越来越广泛，在市政给排水工程中加入BIM技术，不仅使项目设计更加合理，也在一定程度上提高了设计工作的质量，拓展了设计的思维。

1BIM技术介绍

BIM技术是一种比较新型的技术，主要是用来进行设计和管理的工具，包含的范围非常广，它可以包含与工作相关的所有的信息资料，当工作人员需要使用这些信息数据时，可以从BIM技术中直接调出所需要的信息数据。当然，这些信息数据并不是一成不变的，如果工作人员需要最新的信息数据，那么也可以将BIM技术中所包含的信息数据进行更新。同时，工作人员如果在工作的过程中使用BIM技术，那么也会将工作过程中出现的信息数据录入到BIM软件当中。在实际的工作过程中使用BIM技术，有利于各个工作人员实现信息的共享，也有利于加强各个工作人员之间的合作，提高工作的效率和质量。因此，在进行市政给排水工程设计工作的过程中也运用BIM技术，可使得市政给排水工程项目信息数据之间的联系更加密切，真正做到共享有价信息。

2市政给排水工程中BIM技术的应用

2.1管线三维设计工作

管线模型的深度需要依照我国所编制的市政给排水工程BIM设计技术的应用标准来设定，分别对其已经交付的信息模型进行名称的设置，其所设定的文件名称必须要符合其文件命名的基本规则：①要设置好其项目的序号，依照其序号进行分区系统的处理；②要填写专业的代码，对其单位名称进行总装；③描述该管线模型。我国传统的二维管线设计工作主要是以其管线的颜色进行性能的划分，分别就其阀门井以及各类节点进行精细化的管理和设计，实时的开展四类管线的总装工作。

2.2管线设计出图

由于BIM技术具有良好的出图功能，市政给排水管线设计人员可以结合管线的运行情况，将BIM设计完毕的方案直接打印出图，并结合给排水管线的实际运行数据，将数据准确输入到BIM系统中，可进一步完善设计方案，提高方案的合理性。市政给排水管线设计人员要真正了解BIM技术的特点，并根据以往的设计经验，不断更新市政给排水管线设计理念，保证管线设计方案更加合理。除此之外，在设计市政给排水附属构筑物的过程中，设计人员也可以运用BIM技术。由于附属构筑物的结构教复杂，如果构筑物安装不合理，会严重影响给排水管线的施工质量。因此，设计人员运用BIM技术，构建给排水管道构筑物虚拟模型，在提升市政给排水管线设计方案合理性的同时，保证管道周围构筑物的整体安装质量。

2.3管线碰撞交叉检查

设计模型构建结束之后，相关的设计人员需要进行管线设计碰撞检查工作，在该过程中模型碰撞检查人员需要利用REVIT-MEP软件、Navisworks进行自动检索，检查人员可以对发现的问题进行优化与调节，减少管线设计错误出现的几率。BIM技术具有的自动碰撞检查功能减少了人工检查的众多繁琐过程，提高了市政给排水管线设计的科学准确性。管线碰撞检查的具体方法为：运用REVIT-MEP将需要碰撞检查的数据限定在参数面板中，分析模型数据中的各项数据是否存在碰撞情况，如该例中的排水管道和框架柱、框架梁，在碰撞类型一栏选择硬性碰撞，即接触性碰撞，在对话窗口中设置好参数，点击开始运算便可在短时间内得到所检查区域（建筑或建筑群）内的管线碰撞数量，当然如果不能计算则是模型设置有问题，可以反过来调整模型；BIM技术具有自动数据分析集成的功能，可以在模型碰撞分析后自动生成需要的数据报告与图像、信息点坐标，相关的设计人员可以根据管线模型分析得到的数据结构进行设计方案的优化。建立用量表，管线计量首先要建立数据库———管线的用量表，在MEP中可以输入每个房间、每个区域的管材类型、属性，利用软件自带的“统计”功能则可以生成一份管材用量统计表。在管材用量明细表中包括几部分内容：字段、过滤器、排序、成组、格式、内容和外观。

2.4辅助确定基坑开挖的位置

一般情况下，市政给排水工程项目的施工周期都不长，这就使得在施工的过程中，没有过多的时间可以浪费，不能在施工过程中使用传统的方法来调整管线。因此，针对这种情况，在市政给排水工程项目施工的过程中利用BIM技术来进行管线的具体定位工作，为准确、快速地找到开挖基坑的位置，需要将管线的设计图纸和模型以及碰撞检测报告结合在一起进行分析。同时，施工工作人员要利用BIM技术掌握管线的高度、位置和分布的情况等，从而找出发生碰撞情况的具体位置，合理确定基坑开挖的具体位置。

2.5有助各专业协同合作

如果在进行市政给排水工程项目设计工作中，仅仅使用CAD软件来进行具体的工作，很多比较复杂的附加内容就难以显示出来，那么本专业的工作人员只能先将市政给排水工程项目的图纸设计工作完成之后，再与其他专业的工作人员进行交流，从而再对图纸进行完善。这就在一定程度上增加了本专业及其他专业设计工作人员的工作量，浪费大量的劳动力和时间。而可以利用BIM技术可解决这类问题，因为BIM技术能够将各个专业的信息全部集成在一起，各专业的设计人员在进行具体的工作的过程中，若需要某一个专业的信息数据，直接可以从BIM软件中调取出来进行使用。不仅如此，各个专业的设计人员还可以随时的对BIM软件中其自身专业的信息数据进行更新和完善。应用BIM技术使该项目组的所有工作人员能够共享信息，协同合作，加强各个专业工作人员之间的交流和沟通，有利于提高工作的效率，可优化项目的设计进度，保证项目设计工作的质量达到标准的要求。

2.6工程量统计

利用SUE软件来编制排水管道的相关报表，依据其报表的内容转换其格式，其报表中需要涵盖各个给排水管道各个阶段的规格以及长度等数值信息。这样可以为其统计工程量的工作提供更为科学的决策依据。避免了传统二维人工统计的繁琐与不精确，而且可以统计每个检查井标高，从而可以精确计算管道平均覆土，解决了传统二维设计对管道平均覆土进行估算而不够精确的问题。

2.7拟定施工方案

在市政给排水工程项目施工中，应用BIM技术不仅能够给施工工作人员提供管线的模型，检测管线的碰撞情况，还可以提高施工组织方案的合理性。对于地下管线的施工，地下施工和地上施工之间存在差异性，且地下环境比较恶劣，导致施工工作人员难以准确地掌握各个管线和类型、位置等。所以，利用BIM技术给地下施工工作人员提供各个管线的类型、位置以及基本情况，有利于提高施工精度，并且可以合理排布施工时序、安排人机料等，确保项目施工高效推进。

结束语

将BIM技术应用到市政给排水工程项目的设计工作过程中，能有效地、针对性地解决传统的设计工作中存在的问题，不仅提高了设计工作的效率，节省了大量的人力、物力和资金，优化项目设计的进度，还使设计的质量得到保证，推动了我国市政给排水工程项目的发展和进步。

参考文献：

[1]黎江浩.BIM技术在市政给排水的应用[J].建材与装饰，2017（38）：19-20.

[2]余璟.BIM技术在市政给排水构筑物设计中的应用研究[J].江西建材，2017（09）：30.

[3]喻林胜.市政给排水施工工艺分析[J].江西建材，2014（24）：58.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c9e490dca471a61ec3b07cf1.html