# 顶煤冒放性论文_许孟和,王慧杰

导读:本文包含了顶煤冒放性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:煤层,工作面,波速,采矿工程,顶板,工艺,裂隙。

### 顶煤冒放性论文文献综述

许孟和,王慧杰[1]（2019）在《古城煤矿综放工作面顶煤冒放性分析》一文中研究指出文章系统分析了影响综放工作面顶煤冒放的各个因素,并通过隶属度法对古城煤矿顶煤冒放性的影响因素进行了逐一计算,作出综合评价,最终计算得工作面顶煤冒放性隶属度值μ为0.81,冒放等级为较易冒放。因此,古城煤矿采用综采放顶煤回采工艺是可行的。(本文来源于《煤》期刊2019年12期）

曹志强,杨玉龙[2]（2019）在《特厚煤层综放开采顶煤冒放性数值模拟研究》一文中研究指出为研究特厚煤层综放开采中硬煤层顶煤冒放性问题,以沙坪煤矿13~#煤层为研究对象,采用数值模拟的方法,综合分析了回采过程中顶煤、顶板破坏性及煤壁支承压力,得出顶煤冒放性随回采推进动态变化的特征。研究结果表明:工作面回采初期,由于煤质较硬,顶煤破坏高度3～4.5 m,顶煤冒放性差;回采到60 m以后,顶煤破坏高度可达12 m,顶煤冒放性变好。分析煤壁支承压力可知:回采过程中,在煤壁前方应力集中明显,应做好煤壁片帮防范工作;由于该煤层煤质相对较硬,回采初期应做相应的顶煤、顶板弱化处理,提高资源回收率,确保矿井安全开采。(本文来源于《中国煤炭》期刊2019年08期）

杨世峰,梁贺[3]（2019）在《巨厚煤层顶煤冒放性及其弱化技术研究》一文中研究指出放顶煤开采是大型矿井厚煤层常用的采煤方法,而顶煤的冒放性是影响放顶煤开采的重要因素。以潘津煤矿23-25#煤层的地质条件和开采状况为背景,从煤层的强度和埋深、顶板条件、顶煤节理裂隙、煤层夹矸以及采放比5个方面分析了该矿井顶煤的冒放性,确定采放比制约了顶煤的冒放。提出了一套注水弱化顶煤的方案,最终确定采用双轮间隔、1刀1放的放煤工艺,使顶煤放出率提高到81.93%,实现了矿井的高产高效和安全生产。(本文来源于《能源技术与管理》期刊2019年04期）

郭玥[4]（2019）在《燕子山矿8202综放工作面顶煤冒放性预测模型研究与应用》一文中研究指出为对8202综放工作面顶煤冒放性进行判别,分析煤体破坏过程中超声波速的变化规律和裂隙分布对超声波速的影响,建立顶煤冒放性的力学模型。结合工作面的具体情况,采用该模型对工作面顶煤的冒放性进行分析,并现场实测验证冒放预测模型点的准确度。结果表明,8202综放工作面顶煤冒放性较好,预测模型准确度较高。(本文来源于《煤炭与化工》期刊2019年07期）

郭瑞永[5]（2019）在《特厚煤层综放开采顶煤冒放性规律研究》一文中研究指出厚煤层矿井属于高产、高效矿井,在我国具有非常广泛地分布,一般使用综采放顶煤法进行开采。目前综采放顶煤已经是一项成熟的采煤技术,而是该技术能够顺利实施的主要核心工作是对顶煤的冒顶放性规律进行研究。尤其是对于煤层厚度大于10 m以上的特厚煤层,采用综采放顶煤法进行开采可能会出现顶煤破坏不充分,顶板冒落岩石不能将采空区填满的情况,这极大的影响着开采工作的进度和安全。为了保证开采工作的的顺利进行,必须对工作面顶煤的冒放性规律进行分析和预测。下文将以同煤集团马道头煤业有限责任公司8105工作面的特厚煤层开采工作为例(本文来源于《矿业装备》期刊2019年02期）

何振江[6]（2019）在《龙王沟煤矿综放开采顶煤冒放性及设备选型分析》一文中研究指出本文针对龙王沟煤矿6#煤层地质赋存条件,进行综放开采顶煤冒放性分析,并对相应的综采设备选型进行分析,确定了液压支架合理架型和工作阻力,对采煤机、刮板输送机等设备功率、运输能力等技术参数进行计算,确定了相应设备型号。龙王沟煤矿现场生产实践表明:6#煤层顶煤冒放性好,液压支架工作阻力选择合理,各个设备间协同运转正常。(本文来源于《河南科技》期刊2019年07期）

王英杰[7]（2018）在《综放工作面顶煤冒放性及放煤方式分析》一文中研究指出为了评价古城煤矿顶煤的冒放性,提出合理的放煤方式,结合S1301工作面实际地质条件,在分析顶煤冒放性影响因素的基础之上,采用隶属度值法确定各影响因素的隶属度,计算认为古城煤矿3号煤层顶煤冒放性好,现场应采用一刀一放,分段多轮顺序放煤法,保障了矿井高产高效生产。(本文来源于《煤炭与化工》期刊2018年12期）

王兆会,王家臣,王凯[8]（2019）在《综放开采顶煤冒放性预测模型的构建与应用》一文中研究指出为实现综放开采顶煤冒放性的定量分析,提高资源采出率,采用室内实验、理论分析、数值计算和现场实测等研究手段,测试单轴抗压条件下型煤和原煤中超声波速的全程动态演化特征,构建超声波速预测模型并将其应用于综放开采顶煤冒放性预测。煤体弹性变形阶段,超声波传播速度保持不变,后继屈服阶段,裂隙的萌生和扩展导致超声波速呈现单调降低趋势,残余变形阶段,超声波速降低至残余值并保持稳定;将工作面前方顶煤超声波速分布划分为单阶段(I)、双阶段(I–II)和叁阶段(I–III)叁种类型,对于I型分布采场,顶煤不具备冒放性,I–II型分布采场,顶煤冒放性差,采出率为50%～70%,I–III型分布采场,顶煤冒放性良好,采出率大于70%;采用累积塑性应变表征煤中裂隙发育程度,构建超声波速预测模型,将预测模型与本构模型耦合实现承载煤体变形破坏过程和超声波速演化特征的准确模拟,采用实验数据验证了模型的可靠性;将超声波速预测模型应用于新柳煤矿顶煤冒放性评价,预测结果表明,该矿综放工作面前方顶煤超声波速分布属于I,II,III叁阶段类型,顶煤冒放性良好,实测顶煤采出率为83.3%,煤层垂直应力和顶煤超声波速实测数据与预测结果具有较好的一致性,表明所构建的超声波速预测模型可用于不同开采条件下顶煤冒放性评价。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2019年01期）

陈利伟[9]（2018）在《放顶煤开采顶煤冒放性研究》一文中研究指出以柳湾煤矿61107综放工作面为研究对象,采用加权法综合考虑煤层开采深度、顶板岩性、采放比、煤层节理裂隙、夹矸厚度及强度,得出了顶煤冒放性好的结论,为该煤矿放顶煤开采提供了理论依据。(本文来源于《山西化工》期刊2018年04期）

陈旋[10]（2018）在《经坊煤矿综放工作面开采工艺对顶煤冒放性的影响分析》一文中研究指出针对经坊煤矿开采工艺参数对顶板冒落的影响因素进行分析,对放煤支架的架型、工作阻力、控顶距、采放比以及放煤步距等参数进行分析,并结合经坊煤矿实际地质情况进行研究,确定了综放工作面工艺参数并得到验证。(本文来源于《煤炭与化工》期刊2018年07期）

### 顶煤冒放性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为研究特厚煤层综放开采中硬煤层顶煤冒放性问题,以沙坪煤矿13~#煤层为研究对象,采用数值模拟的方法,综合分析了回采过程中顶煤、顶板破坏性及煤壁支承压力,得出顶煤冒放性随回采推进动态变化的特征。研究结果表明:工作面回采初期,由于煤质较硬,顶煤破坏高度3～4.5 m,顶煤冒放性差;回采到60 m以后,顶煤破坏高度可达12 m,顶煤冒放性变好。分析煤壁支承压力可知:回采过程中,在煤壁前方应力集中明显,应做好煤壁片帮防范工作;由于该煤层煤质相对较硬,回采初期应做相应的顶煤、顶板弱化处理,提高资源回收率,确保矿井安全开采。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 顶煤冒放性论文参考文献

[1].许孟和,王慧杰.古城煤矿综放工作面顶煤冒放性分析[J].煤.2019

[2].曹志强,杨玉龙.特厚煤层综放开采顶煤冒放性数值模拟研究[J].中国煤炭.2019

[3].杨世峰,梁贺.巨厚煤层顶煤冒放性及其弱化技术研究[J].能源技术与管理.2019

[4].郭玥.燕子山矿8202综放工作面顶煤冒放性预测模型研究与应用[J].煤炭与化工.2019

[5].郭瑞永.特厚煤层综放开采顶煤冒放性规律研究[J].矿业装备.2019

[6].何振江.龙王沟煤矿综放开采顶煤冒放性及设备选型分析[J].河南科技.2019

[7].王英杰.综放工作面顶煤冒放性及放煤方式分析[J].煤炭与化工.2018

[8].王兆会,王家臣,王凯.综放开采顶煤冒放性预测模型的构建与应用[J].岩石力学与工程学报.2019

[9].陈利伟.放顶煤开采顶煤冒放性研究[J].山西化工.2018

[10].陈旋.经坊煤矿综放工作面开采工艺对顶煤冒放性的影响分析[J].煤炭与化工.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ca284bbeed99cf05f6f09623.html