# 水利施工钻孔灌注桩施工技术解析汤伟林

1.溧阳市水利市政建筑有限公司江苏省溧阳市2133002.扬州盛扬工程建设监理有限公司江苏省扬州市225001

摘要：随着国民经济的快速发展，对于能源的需求量也越来越大，而水利工程是当前能源生产的主要设施，得到相应部门和国家的高度重视，同时也得到快速发展。钻孔灌注桩施工技术作为水利工程建设中一项比较重要的技术，在一定程度上对水利设施的施工质量产生影响，鉴于此，必须对钻孔灌注桩施工技术进行创新和改革，以此对水利施工中的应用质量进行提高。

关键词：钻孔灌注桩；水利施工；应用

在水利施工过程中，钻孔灌注一般需要在水下环境进行，工作环境相对较为特殊，受不可控因素影响较大，对于钻孔灌注桩施工技术提出了更高的要求，因此有必要对水利施工中的钻孔灌注桩施工技术进行深入研究，全面把控每个施工细节，从而有效保证水利施工质量，还有利于避免施工安全事故发生，对于我国水利工程建设发展具有重要的影响意义。

1水利施工钻孔灌注桩施工技术的重要性

钻孔灌注桩作为一种高效的基础处理施工技术，在工程建设领域中发挥着重要的作用，尤其是在水利工程建设中的应用最为普遍，受到了水利工程领域的高度重视。然而，由于钻孔桩施工技术在实际施工中非常烦琐、复杂，这就对钻孔灌注桩的施工质量提出了新的要求。现场施工管理人员必须加大对钻孔灌注桩施工过程的质量控制，确保每一个施工环节都能按照设计图纸要求进行施工作业，因为一旦有一个环节出错，就很容易引发重大的安全事故，严重影响成桩的质量，不仅延长了水利工程的施工工期，还会使企业承担巨大的经济损失。因此，施工单位要高度重视钻孔灌注桩的探究，选择合适的施工技术与施工工艺，做好现场施工管理工作，这样才可以保证施工工作的正常开展，为水利工程的质量奠定坚实的基础。

2钻孔灌注桩技术施工开展前的准备工作介绍

2.1施工人员的选择

在进行钻孔灌注桩施工工作之前，施工单位需要选择合适的施工人员和管理人员，并帮助施工技术人员对施工现场以及施工条件等进行勘查，确定施工现场的环境状况等。同时对于当地的地质环境等条件，也需要对其进行详细的勘察，了解施工过程中需要处理的各种状况，这样才能够保证施工过程中各种施工措施的有效性。另外，对于施工过程中的各项施工技术，其需要制定对应的技术规范，并在后续施工验收中对其进行严格的审核，保证施工质量符合施工标准。

2.2施工材料选择

水利工程本身的规模较大，在施工中所使用到的各种材料种类较多，而施工材料的质量对于水利工程的后续使用具有直接的影响，为此，在进行施工材料的选择时需要施工单位对其畸形严格的审核，选择市场上信誉较好且价格较为合理的材料供应商，这样才能够更好的保证材料本身的质量；此外，对于需要进入施工现场的材料，现场技术人员需要对其再次进行抽检确认，发现问题材料严禁其进入施工场地，防止问题材料进入施工场地，影响施工质量。最后则是对于施工过程中的混凝土比例配备，需要根据施工质量要求以及施工材料本身的检查结果进行合适的选择，保证混合后的混凝土质量符合施工配比要求。

2.3施工场地

在进行水利工程施工的过程中，施工场地的了解对于整个水利工程项目的建设质量也是非常重要的，因此，在准备工作阶段，施工单位需要对施工场地的实际情况进行掌握，从而搭设合理的工作平台等，同时还需要结合施工场地的大小以及条件等进行临时导向架的搭设。此外，为了保证水利工程施工过程中各项工作不会受到影响，需要提前对施工过程中所使用到的水电设备等进行全面的检查，保证其连接和运行不会受到影响，这样才能够确保所有的施工设备等在施工中能够正常运行。

3水利工程中钻孔灌注桩施工技术应用

3.1钻孔机安装与定位

在正式进行钻孔前，需要做好钻孔机的安装与定位，从而可有效避免钻孔机或钻孔倾斜、桩心偏移等问题。对于有钻塔的钻孔机来说，应利用钻孔机自身动力，并与附近地笼做好配合工作，将钻杆进行大致的定位，然后再利用千斤顶顶起机架，进行准确定位，需要利用起重滑轮、钻头或用于钻杆固定的卡孔与护筒中心保持在同一垂线上，以保证钻机具有良好的垂直度，在对准桩位后，将钻机横梁用枕木垫平，并在塔顶对称于钻机轴线上拉上缆风绳。

3.2护筒埋设

在水利工程建设施工中，受客观地质条件影响，很容易发生孔壁坍塌，因此护筒埋设就显得尤为重要。护筒能够有效抵御来自孔外的静水压力，防止出现塌孔问题，与此同时，护筒还能够有效隔离地表水，保护孔口地面，对于钻头导向及桩孔位置的作用，在实际进行护筒埋设时，需要确保护筒底部与附近土处于夯实状态，从而可以有效避免护筒出现水淹或浮沉问题，为后续钻孔工作顺利开展奠定坚实的基础。

3.3制备泥浆

钻孔泥浆主要由水、膨润土(粘土)及添加剂组成，可以起到冷却钻孔、加强润滑、增大静水压力、隔断孔内外渗流等功能，可以有效防止钻孔坍塌，在实际进行泥浆制备时，需要结合水利施工中地层变化来把握泥浆制备的稠密度。泥浆太稀，那么将会严重影响排渣能力，削弱护壁效果。泥浆太稠，则会降低钻进进度，影响钻机工作效率。

3.4开孔

监理人员必须对施工现场的布置进行及时严格的审核，从而保证钻孔灌注桩桩位的标高以及空位均符合施工的实际需求，为开孔奠定基础。在进行实际开孔时，相关工作人员必须对施工现场地质进行实际勘察，并对岩土层进行取样，同时在开孔的过程中，必须对钻机加强重视和管理，从而保证钻孔作业能够顺利完成。

3.5清孔

相关施工人员必须将钻头抬到距孔底10cm的位置进行空转，在孔壁条件符合施工要求的基础之上，从而进行初步泥浆稀释，并且在稀释的过程中需要注入1.06的新泥浆，以此实现再次循坏，这个再次循环过程需要持续1个小时左右。同时，在下笼之后还要对钻孔内部进行二次清理。由于沉渣相对比较厚，会在桩底形成一个松软城，致使灌注桩的承重力相对比较低，因此，必须对沉渣的厚度进行有效控制。另外，还要对孔壁的稳定性进行确保，以免发生塌孔现象，钻孔作业尽可能一次成型，尽量避免出现二次操作。

3.6钢筋笼的安装

完成钻孔作业之后要安装钢筋笼，对于钢筋笼的材质要严格审核与检查，保证钢筋笼的强度与刚性符合相关技术要求，其承受着巨大的负荷，要避免在后期使用中发生位移现象。依照施工要求焊接钢筋、去绣、调整，每个环节都要符合相应要求。在钢筋笼安装前，必须对钻孔进行全面检查与确认，保证钻孔中壁垒符合要求，要对施工现场进行综合考察与分析，清除障碍物，为后期施工建设奠定良好基础。

3.7混凝土灌注

下放钢筋笼时一般或提前安装好导管，从而方便混凝土进行灌注。对于水利工程钻孔灌注桩施工来说，在混您土灌注时会存在更多的水，因此需要严格把控好混凝土的制备，做好混凝土配合比，从而保证混凝土强度满足实际工程要求。灌注混凝土时需要连续灌注，并随着灌注进度持续提升导管使其保持一定的埋入深度，在达到灌注设计标高时，可以适当持续灌注一段时间，从而让灌注的桩顶标高超过设计标高一段距离，方便后续凿除，确保达到设计要求。

4结语

对于钻孔灌注桩技术，其在水利工程中的应用非常广泛，同时对于水利工程的施工质量具有重要的意义。施工单位在开展施工前需要对施工图纸以及施工各项标准进行掌握，并严格按照国家标准进行施工，保证水利工程的施工质量。

参考文献

[1]罗杰华,宁健.水利施工中钻孔灌注桩技术分析[J].水利规划与设计,2015(7):83-85.

[2]章琳.浅析水利施工中的钻孔灌注桩技术应用及质量控制[J].内蒙古水利,2010(4):103-104.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cadb4e3dd2918a2436476586.html