# 高速公路隧道施工技术及控制要点探析周旭东

辽宁省交通规划设计院有限责任公司辽宁沈阳130000

摘要：随着我国社会经济的快速发展，高速公路建设成为我国土木工程建设的重点，在高速公路施工过程当中，一旦存在隧道施工质量风险就会整个工程的施工有直接的影响，为此，对于随道工程的施工质量一定要给予足够的重视，需不断地学习施工技术、工艺，探讨其控制要点，进而将公路隧道工程质量得到显著的改善，为其后期的运营使用提供良好的基拙。

关键词：隧道施工；高速公路；施工技术

引言

随着我国社会的不断进步，我国交通行业发展迅猛，高速公路的建设也在不断的增多，人们对于高速公路的质量需求与日俱增，由于高速公路的环境不同，高速公路建设是可能会遇到山体等环境阻碍，对此应进行隧道挖掘，以保障高速公路的通行，由于我国现有的隧道施工技术还处于发展阶段，使得隧道的挖掘开通难度很大，在施工过程中施工安全较难保障，一旦发生安全事故会对人们的人身安全和社会经济造成很大的损失，高速公路隧道施工控制的重要性显露无疑。

1高速公路隧道施工特征

高速公路隧道施工是高速公路施工过程的一大难点，隧道施工的质量会直接影响到整个工程的质量水平，高速公路施工通常来说具有实效性强、隐蔽施工工程占比重、施工环境恶劣等特性，在实际的施工过程中，由于山体内岩石的不确定性使得地理水文环境复杂，在具体施工操作时应根据现场环境采用有效的方案运用科学的方法来进行具体操作，因此公路隧道施工的实效性很强。公路隧道大部分工程都是在地下进行施工，每个施工环节的紧密性要求严格、施工的顺序、施工进度及施工人员的交互都对整个工程的安全性和施工质量影响巨大，故隧道施工为隐蔽性施工。由于施工环境大部分是在地下完成，施工空间狭小，极大的增加了施工难度，因施工环节技术的繁琐性，在支护、开挖、防水等方面安全性较难保障，对施工人员的人身安全有很大威胁，由于山体内地质环境变化复杂，在前期施工准备前并不能做到百分之一百的预估，使得施工人员如果在操作上出现失误，会有塌方的危险。造成人员伤亡。

2高速公路隧道施工技术分析

2.1钻爆施工技术

就公路隧道钻爆施工来讲，首先对于爆破机要进行合理的选择，其中硝氨炸药在当前国内隧道施工中应用相对比较广泛，同时采取直眼型或者是大、中空孔型掏槽进行施工。同时施工过程中还要选用经验丰富以及技术较好的施工人员，对于施工布局进行不断调整，严格按照隧道施工的相关要求来开展钻爆施工，在实际施工过程当中，要同公路隧道的围岩性质进行紧密的结合，做好相关的隧道支护方面的工作，从而使得隧道的安全性以及稳定性都能够得到显著改善。除此之外，施工的过程当中还应该选取合理有效的施工方法，这样才能够将隧道施工质量以及效率进行大幅度提升，从而使得公路隧道施工的安全性有足够的保障。

2.2隧道明洞施工技术

工程开工前的环境调研工作是确保工程顺利开展的前提。调研工作一般是对施工地段周围的整体环境进行一个详细的调查，比如地质条件，地下水水位，地区降水等。此外，施工地段附近的安全隐患调查也是调研工作的关键所在，比如附近地区是否会出现滑坡现象，若降水过多是否会导致泥石流现象。在这一系列的调研工作当中，施工地区的降水量最为关键。若降水过多，且没有设置一定的排水系统，不仅会对工程的进度造成一定阻碍，甚至还会影响施工人员的人身安全。尤其是对隧道洞口以及明洞施工的时候，环境等客观因素的影响十分巨大。在进行高速公路隧道洞口施工的时候，首先要在拱部设置自进式锚杆，确保开挖过程中顶部不会崩塌。一般来说，明洞施工是用明挖的方式对墙体和拱部进行施工。但是对内墙施工的时候要采用暗挖的方式，而且要用混凝土加固内墙。当明洞施工完成了之后，要及时插入钢筋，并且使用混凝土浇筑。只有这样，才能切实提高隧道的牢固性和安全系数，确保下一步的施工不会出现安全事故。

3高速公路隧道施工控制要点分析

3.1改进随道施工工艺

公路隧道施工之前，施工单位要对施工工艺进行不断的改进，对于一些先进的施工工艺要进行不断的学习以及借鉴，从而将其进一步提升。就当前情况来看，在隧道施工中先拱后墙方式应用的相对比较广泛，主要用于施工断层中相对比较复杂以及破碎的区域。但是随着科技的快速发展，这种方法对于当前施工要求并不能够很好的满足，并逐渐的被其他方式所取代。台阶法施工在很大程度上不仅能够将隧道稳定性及安全性有效提升，同时也能够将施工成本降低，使其施工质量以及水平得到改善，从而在高速公路隧道施工当中得到了重视。

3.2加强对于工程安全的控制

无论是何种工程施工，施工人员的人身安全永远都要放在第一位，施工单位应当高度重视工程中的安全问题，切实做好每一项安全保障工作。在高速公路隧道工程中，通风设施的建设是一项重点。施工单位在建设通风设施的时候应当严格按照相关规定和要求建设，确保隧道内的通风能够保证建设所需。此外，安全隐患预防工作也要及时开展，施工单位应当仔细分析可能出现的安全事故，制定相应的应急策略，保障施工人员的人身安全。

3.3优化施工要素实现资源的合理配置

施工队伍必须提前做好施工图纸，选择性价比最高的施工材料，并且合理安排施工人员和施工进度，实现资源的最优化配置。只有做好前期准备工作，施工队伍各负责人员各司其职，才能互相配合，共同完成高速公路的隧道施工。才能保证隧道施工按时、保质的完成，并且在投入使用后不会出现可避免的质量问题和安全事故，提高隧道的使用率和寿命，为隧道所在区域的人们生活和出行提供便利，也为当地在于其他地区经济和文化方面加强交流与联系发挥纽带和桥梁的作用。

结语

改革开放以来和社会不断发展的今天，隧道施工为过去一些地理条件较恶劣的地区提供了实现了交通便利的可能。但是由于地理环境的特殊性，隧道施工无论是在技术难度还是工艺要求上都是很严格的，这就要求隧道建筑施工队伍必须对目前在高速公路隧道施工技术上的现状和存在的问题及困惑进行深刻的剖析。高速隧道施工技术是一项复杂性较强的土木工程施工，对工程的技术水平及控制力度要求较高，在施工过程中应对原材料和施工方案严格把控，对施工时出现的问题及时整理，探讨解决方案，并进行备份以便后期归纳学习，合理的运用爆破施工技术、防排水技术、混凝土喷射技术等提高工程质量，实现我国高速公路的可持续发展建设。

参考文献：

[1]李再勇高速公路隧道施工技术及控制要点研究[J]黑龙江交通科技，2017，40（04）：156-157.

[2]罗尘高速公路浅埋铁路隧道下穿的施工沉降分析[J]工程技术研究，2017，（10）：42+44.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cbb39d3d632e320e8a4af2c2.html