# 浅议工程测绘质量控制措施王新兴

湖州中核勘测规划设计有限公司浙江省313000

摘要：工程测绘质量控制是保证测绘成果准确可靠性的前提，在工程测绘项目实施和作业过程中，天气、地形、人员、设备、技术、材料等一些列因素都会影响测绘项目成果质量，基于此，本文简述了工程测绘质量控制的作用，对工程测绘存在的主要问题及其质量控制措施进行了探讨分析。

关键词：工程测绘；质量控制；作用；问题；措施

工程测绘质量控制是提高测绘成果的准确性和可靠性，保证测绘成果能够真实反映实际情况，为建设工程提供第一手设计资料和基础数据的关键，同时也是测绘企业提高自身管理水平，提升企业市场竞争力，保证企业在激烈市场竞争中能够获得一席之地的关键因素。

一、工程测绘质量控制的主要作用

工程测绘质量控制是指测绘生产单位依据《中华人民共和国测绘法》及《测绘生产质量管理规定》的相关规定，对所实施的工程测绘从项目承接到组织准备、测绘方案设计、外业生产、内业处理、成果交付的整个过程进行的质量控制行为。工程测绘质量控制的作用主要表现为：（1）为后续工程的开展提供制图保障。对于现代工程建设而言，工程前期的准备阶段以及工程后续的施工阶段中都需要同时开展相关的测绘制图工作，因此测绘工程的质量能够直观的影响到制图质量。在开展测绘工程时，要对测绘地区的建筑分布、建筑规模、建筑样式等数据进行确认，使制图工作具有质量保障。（2）为工程施工质量提供保障。通过开展测绘工作为后续制度工作的开展提供大量精准全面的数据支持，能够在提升制图工作质量的同时确保工程建设的顺利开展。此外，在施工进行的同时开展测绘工作能够将工程建设所需资源进行合理分配的同时，为工程信息系统的进一步完善提供足够的数据支持，使得施工团队能够及时了解到周边环境的动态。

二、工程测绘中存在的主要问题分析

1、人员问题。各个测绘企业的实力水平不均衡，有些测绘人员专业素养不高，在实际测绘工作中就会出现工作上的纰漏，技术上的限制使测绘人员对工程的地质、环境等因素不能做出完美的数据收集，最终就可能影响到工程的质量。测绘企业管理人员的协调能力、决策能力、专业知识，都会对工程的测绘产生的直接影响。比如渭河作为黄河中游的一条重要支流，近些年却逐渐成为了一条地上悬河，导致沿岸水灾频发，沿岸民众苦不堪言。造成这一问题的重要原因就是渭河下游三门峡水库在设计时测绘工作的不完善，相关的测绘人员对于水库的总体自然地理结构把握不全面，导致了上游泥沙大量的淤积。这一问题带来的地理环境恶化问题，经济范围已经不能涵盖。

2、测绘设备问题。工程测绘是一项作业精度要求很高的工作，而仪器设备质量则会对工程测绘的精确度产生直接的影响，性能先进稳定，操作方便的测绘设备可以大大的提高测绘的精确度，因此测绘仪器设备的签定检验期限都有着严格的要求。一般国产的测绘仪器使用年限是2-3年，比较好的进口设备使用年限在5年左右。另外，如果测绘人员对仪器设备不进行定期的维护和保养，或者不规范使用设备，就会使测绘结果不但不准确，而且会导致仪器设备的过度损耗，极大降低测绘工作质量和工作效率。

3、制度问题。工程测绘质量责任机制是对工程测绘质量提高的一个有力保障，但是目前工程测绘企业对于工程测绘质量责任制并没有一个好的章程，即使有规章去参照，在具体测绘工作中也不能切实的进行落实实施。这就导致了在测绘中一旦发生质量方面的问题就互相扯皮推卸责任，工程测绘的质量就无法得到有效保障。

三、工程测绘质量控制措施的分析

1、测绘人员质量控制。测绘人员既是工程测绘质量控制的主体，也是测绘工程项目质量控制的客体。工程测绘质量控制过程中，要针对人员的职责和分工不同，分为具体操作人员和管理人员，各类人员可相互兼任，但检查员、校核员和审查员不可由同一人员兼任；同时，测绘单位必须建立以质量为中心的技术经济责任制，明确各部门、各岗位的职责及相互关系，规定考核办法，以作业质量、工作质量确保测绘产品质量，通过建立质量检查机构及质量检查人员为主导的质量管理体系，从人员上、组织机构上保证项目实施过程中的质量安全；为提高质量管理水平，要在施工作业前编制完整的作业指导书，规范和细化作业人员的测量活动、具体操作步骤和方法，对技术难点和关键的作业工序要做详细的技术分析，并明确处理措施，要保证规范有序施工；要建立绩效管理和作业承包制度，通过明确的奖惩措施，明确项目的质量、进度等责任，与个人的奖金和工资挂钩，出现质量问题能够有一定的制约措施，能够随时提醒工作人员数量质量意识，提高自觉参与质量管理工作的积极性。

2、测绘设备质量控制。测量仪器设备是工程测绘质量控制的关键，并且由于工程测绘是户外作业，受外界的影响大，所以要提高对测绘仪器的维护和管理水平，科学保养测绘仪器，保证仪器的质量和寿命，提高测绘成果的整体质量水平。首先要按照合理、适用、经济的原则，购买正规并获得相关质量认证的测绘仪器生产厂家的测绘仪器，保证设备在出厂时的质量，把好测绘成果质量第一关；其次，在设备正式投入生产作业前，要送到具有资质的部门进行鉴定，检验和校正，再次保证产品符合相关标准和技术规范要求，同时一般规定为一年要将设备送检；第三，仪器要小心轻放，避免强烈的冲击震动，测量仪器设备要设置专库安全存放；最后，测量仪器设备必须定人保管，必须建立健全测量仪器设备台帐、精密测量仪器卡，仪器档案等制度，仪器出库、人库，应办理登记、签认手续，在项目实施结束时，要对仪器的使用和保管情况进行检查和验收，在保证设备质量的同时，提高整个工程测绘的质量管理水平。

3、记录和标识质量控制的分析。记录和标识是工程测绘质量控制中重要环节之一。针对相关的重要记录，要严格控制并编制相应的记录控制程序文件，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置。针对相关的记录表格要进行备案管理，统一编号。并按照时间顺序进行排列和装订，这有利用日后的检索和查看。标识是一个涉及内容较多的一种信息存在方式。第一、测量设备必须有计量确认状态标识，相关的标识可以有：绿色表示的合格标识；红色表示的不合格标识；黄色表示的准用标识。第二、各种文件记录成果等要做好标识。

4、测绘文件质量控制分析。文件是工程测绘质量控制的保证，测绘工程项目质量管理体系文件包括：测绘工程项目质量方针和目标，质量手册，程序文件，作业文件，质量记录等。首先，要根据工程质量要求。编制质量手册，明确测绘各环节的精度指标和技术要求，其次，要严格测量数据的管理和控制，对纸质数据要求一次性准确，不准涂改，对电子数据要建立责任复杂追究制，提高内业数据处理的质量最后，要建立测绘文件管理制度，文件记录应控制记录标识、贮存、检索、保护、保存期限、处置和保持清晰，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

结束语

综上所述，测绘是工程建设获取基础数据的重要手段，工程测绘质量控制水平直接关系到工程建设成本、质量、工期管理的效果，因此分析工程测绘的作用，围绕影响工程测绘质量的相关因素，采取相应的质量管理措施，对于提高工程测绘整体质量水平，保证整个建设工程的安全、稳定施工运行具有重要意义。

参考文献：

[1]郭熙和.关于工程测绘质量控制措施的探讨[J].科技展望，2016（09）

[2]潘超等.测绘工程项目质量管理控制[J].建材与装饰，2017（09）

[3]杨维玲.浅议建筑测绘工程项目质量管理控制[J].中华建设，2018（01）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cc90a49a2a0a2e8bad7cca72.html