# 2.25Cr-1Mo-0.25V材质加氢钢性能不合原因及解决措施探讨

### 论文摘要

在钢材加工生产过程中,需提升钢材的性能及质量,进一步确保钢材产品综合质量的提升。实践工作发现,在2.25Cr-1Mo-0.25V材质加氢钢生产加工过程中,存在较多性能不合格问题的质量隐患,为了解决此质量隐患,提高该钢材生产加工的性能及质量,本课题在分析其不合格原因的基础上,进一步提出了具体的解决措施。

### 论文目录

- 1 加工工艺技术分析

- 2 性能不合格问题及原因分析

- 2.1 性能不合格问题

- 2.2 原因分析

- 2.2.1 基于冲击性能层面的分析

- 2.2.2 基于金相组织层面的分析

- 3 相关解决措施的实施

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高祥明

关键词: 材质加氢钢,性能,不合格,原因,解决措施

来源: 中国金属通报 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 东北大学,山东钢铁股份有限公司

分类号: TG142.1

页码: 206+208

总页数: 2

文件大小: 3046K

下载量: 28

### 相关论文文献

- [1].模拟受火损伤对Q345R钢性能的影响研究[J]. 机械制造 2019(12)

- [2].稀土对25MnBM履带板用钢性能的影响[J]. 莱钢科技 2019(04)

- [3].热处理对海洋用结构钢性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(14)

- [4].模拟热成形后的热处理对08Ni3DR钢性能的影响[J]. 压力容器 2017(05)

- [5].热处理工艺对重载齿轮用20CrNi2Mo钢性能的影响[J]. 热加工工艺 2012(10)

- [6].农业用钢中各种元素对钢性能的影响及应用[J]. 农业科技与装备 2014(10)

- [7].IF钢性能影响因素及控制措施[J]. 金属材料与冶金工程 2011(03)

- [8].渗碳淬火工艺参数对17CrNiMo6钢性能的影响[J]. 金属加工(热加工) 2020(03)

- [9].热处理工艺对40CrNi2Mo钢性能的影响[J]. 热加工工艺 2013(22)

- [10].Q235钢性能预报及改善措施[J]. 武钢技术 2010(01)

- [11].冷却工艺对BH钢性能影响的研究[J]. 热加工工艺 2009(24)

- [12].固溶处理温度对D667钢性能的影响[J]. 特钢技术 2011(03)

- [13].连退加热温度对DP钢性能的影响[J]. 钢铁研究学报 2012(S1)

- [14].带状组织对车轮用钢性能的影响[J]. 四川冶金 2017(03)

- [15].磷含量对船板结构钢性能的影响[J]. 舰船科学技术 2016(10)

- [16].稀土元素在钢中的作用及对钢性能的影响[J]. 中国集体经济 2011(22)

- [17].I&Q&P工艺下碳配分时间对0.12C-1.33Mn-0.55Cu钢性能和组织的影响[J]. 塑性工程学报 2016(06)

- [18].热处理对21-6-9钢性能及显微组织影响[J]. 风机技术 2016(06)

- [19].合金成分和轧制工艺对10CrNi3MoV钢性能的影响研究[J]. 山西冶金 2014(01)

- [20].稀土元素在钢中的作用及对钢性能的影响[J]. 钢铁研究 2009(03)

- [21].汽车高强板用Cr8类冲压模具钢性能研究[J]. 汽车工程 2020(06)

- [22].塑性变形及消应力热处理对10CrNi5MoV钢性能与组织的影响[J]. 材料开发与应用 2019(05)

- [23].热轧低碳钢橘皮缺陷原因分析及改进措施[J]. 安徽冶金 2017(02)

- [24].工艺参数对BW淬火液冷却特性曲线及45钢性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(16)

- [25].冷轧平整工艺参数对带钢性能的影响[J]. 轧钢 2015(06)

- [26].X80管线钢中非金属夹杂物的检验及其对钢性能的影响[J]. 理化检验(物理分册) 2009(10)

- [27].合金元素及热处理工艺对高压气瓶钢性能的影响[J]. 宝钢技术 2012(04)

- [28].铌元素对超低碳IF钢性能的影响[J]. 热加工工艺 2010(24)

- [29].铈含量对含锡钢力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2009(22)

- [30].卷取温度对热轧高强度搅拌罐用钢性能的影响[J]. 中国冶金 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cd4ceeb322e4c29e4bcb66c3.html