# 基于区域优化的等厚对接焊缝图像二值化方法

### 论文摘要

坡口镜面反射、多层多道焊坡口形貌复杂和飞溅等现象,使图像存在灰度级多、灰度分布不均和随机噪声等问题,为此提出了一种基于区域优化的等厚对接焊缝图像二值化方法。提出自适应定义ROI算法以缩减图像;基于邻域灰度极差值的分布,将ROI图像分为平缓和剧烈两区域;进一步以高质量二值化图像为目标,建立了区域判定优化模型,由最优结果确定焊缝光带区域,将该区域灰度均值作为阈值,完成二值化处理。实验结果的主观和客观评价较优,满足多层多道焊和多厚度规格钢板的实时性焊接要求。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 基于视觉传感的等厚对接焊缝跟踪实验系统

- 2 常规二值化算法的分析效果

- 3 基于区域判定优化的焊缝图像二值化方法

- 3.1 基于特征的自适应ROI定义方法

- 3.2 基于邻域灰度极差值的图像区域分类

- 3.3 基于焊缝光带区域优化的等厚对接焊缝图像二值化处理

- 4 实验与评估指标

- 4.1 实验室实验

- 4.2 工业现场实验

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王兴东,杨雅伦,孔建益,施毅

关键词: 等厚对接焊缝,二值化方法,感兴趣区域,区域判定,优化模型

来源: 中国机械工程 2019年14期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 金属学及金属工艺,计算机软件及计算机应用

单位: 武汉科技大学机械自动化学院,扬州力德工程技术有限公司

基金: 国家自然科学基金资助项目(51874217),湖北省技术创新专项重大项目(2018AAA027),湖北省自然科学基金资助项目(2018CFC795)

分类号: TP391.41;TG441.7

页码: 1756-1763

总页数: 8

文件大小: 3797K

下载量: 167

### 相关论文文献

- [1].混凝土泵车臂架对接焊缝开裂分析与优化改进[J]. 工程机械 2020(06)

- [2].超声波探伤技术在桥梁钢结构对接焊缝检测中的应用[J]. 交通世界 2020(17)

- [3].超声波检测在小径管对接焊缝中的应用[J]. 机电信息 2017(12)

- [4].管道对接焊缝超声检测扫查器机械设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(09)

- [5].正交异性钢桥面板U肋对接焊缝疲劳损伤度分析[J]. 工业建筑 2016(06)

- [6].对接焊缝超声探伤技术分析[J]. 科学技术创新 2020(06)

- [7].双层平板对接焊缝残余应力研究[J]. 热加工工艺 2020(15)

- [8].一种对接焊缝引、收弧块的工艺优化[J]. 技术与市场 2017(03)

- [9].钢桥面板U肋对接焊缝疲劳损伤特征分析[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [10].车轮位置对钢桥面板U肋对接焊缝的影响范围分析[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [11].超声相控阵技术对不同厚度对接焊缝表层缺陷的定位[J]. 焊管 2016(05)

- [12].铸钢节点环形对接焊缝的疲劳计算[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [13].轴向拉伸作用下对接焊缝连接性能的试验研究[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(09)

- [14].金属管道对接焊缝超声检测缺陷类型识别研究[J]. 热加工工艺 2019(21)

- [15].轮迹位置对钢桥面板U肋对接焊缝疲劳性能的影响[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [16].压力容器对接焊缝超声波检测[J]. 煤矿机械 2013(02)

- [17].特高压钢管塔对接焊缝超声波检测技术讨论[J]. 焊接技术 2019(S1)

- [18].奥氏体不锈钢管对接焊缝超声检测定位误差分析[J]. 设备管理与维修 2020(02)

- [19].某电站锅炉末级再热器对接焊缝泄漏故障论析[J]. 安徽电力 2020(02)

- [20].铸钢节点环形对接焊缝热点应力分析[J]. 建筑结构学报 2011(12)

- [21].薄钢板对接焊缝超声波检测探头的选择[J]. 云南水力发电 2009(03)

- [22].钢垫板对接焊缝超声波检测的结构回波波形[J]. 无损检测 2020(05)

- [23].高温环境下对接焊缝的力学性能试验研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2019(08)

- [24].不同焊接构造的铸钢节点环形对接焊缝的热点应力分析[J]. 工业建筑 2014(11)

- [25].基于视觉的微细对接焊缝检测方法[J]. 电子测试 2016(11)

- [26].浅谈对接焊缝中横向裂纹的超声波检测[J]. 能源与环境 2016(06)

- [27].盾构机盾体对接焊缝的磁粉与渗透探伤方法及应用[J]. 科技与企业 2016(05)

- [28].长输油气管道对接焊缝射线检测缺陷分析[J]. 科技资讯 2015(04)

- [29].客车底盘骨架对接焊缝的视觉跟踪系统[J]. 机械制造与自动化 2019(04)

- [30].高强度钢材对接焊缝拉伸性能试验研究[J]. 应用力学学报 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ce9d6b09fc1caf12ff3046f6.html