# 变电运维倒闸操作的危险性策略张海涛

（国网宿州供电公司安徽宿州234000）

摘要：在经济迅猛发展，社会日益进步的今天，电力成为一日不可或缺的能源。为了满足经济发展和社会生活的需要，电网要确保持续平稳地向全社会供应电力。这就对变电站提出了较高的要求，电网要采取多方措施确保变电站的安全和高效运行。实现电网持续安全供电，需要兼顾多个环节的工作，尤其重要的是变电站运维倒闸操作。在实际工作中，变电运维倒闸操作具备一定程度的危险性。

关键词：变电运维；倒闸操作；危险防治

引言

在日常电网运行管理中，供电公司的变电站的倒闸操作是电网管理中需要重点关注的对象，而日常的变电设备的维护工作以及电网正常运行的更换全部是通过倒闸这个操作进行的。经过多年的实践可以看出，倒闸操作中存在许多危险点，如果对其不加以认真控制，可能会产生各种误操作的状况，这样轻则中断对用户正常供电，重则会使区域型的大面积停电，这会使得社会恐慌，严重影响了社会次序，无论是正在进行的工厂加工、医院的急救等各种情况，都不能允许变电运维中产生故障。

一、变站倒闸操作中的危险点

1、母线倒闸

母线是变电所中各级电压配电装置的连接，起到分配、汇集、传送电能的作用。在母线倒闸时应该注意三个关键点：第一，变电站两天母线电源之间，电压存在相差较大，由数百伏到近千伏不等。若断路器断开，则隔离开关拉不开，致使倒闸操作母线短路。此时易发生带负荷拉刀闸事故。第二，因错误的切换自动装置和继电保护引起倒闸误动。第三，空载母线充电时，因为串联谐振的作用，电感式电压互感器和开关端口电容之间总阻抗最小，电流达到最大值，致使影响倒闸操作的安全性。

2、开关操作

倒闸操作时，易发生两种情况：一是非全相合闸，一是非全相分闸。开关使用不正确，极易发生跳闸或合闸线圈烧坏、空气开关跳闸、熔断器熔断等现象。

3、人力因素造成的危险点

（1）倒闸操作人员工作疏漏

工作人员因为不熟悉先进的技术和设备原理，没有完全掌握倒闸操作。对电力调度错误下令，人为干预自动装置违反操作规程操作，作业水平不足以操作倒闸系统，造成出现严重的电力故障。

（2）没有良好的危险意识

一般地在变电站倒闸操作之前，操作人应当注意在操作时的关键点。但是由于部分员工没有建立行之有效的预防措施，以至于对操作不慎引起的危险点的处理缺乏经验，致使操作事故后果严重。如在倒闸母线时，因操作疏忽没有及时取下母联熔断器，一旦出现直流两点接地，母联熔断器将直接断开。

4、变电站设备老旧形成危害

很多设备因为使用次数较多，磨损较大。如断路器位置指示装置失灵，会导致带负荷拉刀闸；综合自动化单元故障，直接影响倒闸产生误操作。

二、变电站倒闸操作危险点的控制策略

1、加强倒闸操作的全过程管理

从下达操作任务开始，操作人员要依据操作任务和要求，开始拟票、审票、打印、模拟、操作、检查、总结，整个过程要有条不紊，严格按步骤落实，不得出现越项的情况，从最初的拟票开始，操作人要根据工作票的内容和要求，拟定操作票的内容，这时要明确停电的范围、围栏的设置等具体内容，并将操作步骤详细填写在操作票内，在审票一直到工作结束后的总结，要避免单人工作，整个过程要体现标准化和规范化，如果工作不是单一的简单操作，运行人员还要拟定操作流程卡，用来规范操作中各个环节的具体细节。

2、利用信息技术

在变电站的运行的过程中，将信息技术融合到危险点的控制中，危险点的发现如果只靠人公来发现就会使事故发生时间与事故发现时间出现一个短暂的时差，尽管这个时差可能很小，但是也会导致事故的发生。因此必须要对于危险点分析以及控制软件的使用予以高度的重视，必须要充分地运用计算机技术来逐步地提高危险点的控制能力和水平。值班人员因为受到专业水平、理论知识以及现场经验等多方面因素的限制，并不能够在倒闸操作前对操作中的危险点实现系统地整体识别，更无从谈起实现重大的危险点的有效控制。因此，组织相关的技术专家和运行精英骨干对变电站全部的操作进行细致地研究，对于在操作中存在的潜在危险点进行系统、周密地排查，并尽快拿出行之有效的有力控制策略，然后建立一个包括危险点、操作项目以及控制措施在内的数据库，最后按照已经形成的数据库进行相应软件的开发，即危险点辅助分析系统的开发。

3、加强值班人员的业务培训

管理的重要内容是人，加强人的管理是至关重要的，因此我们必须要加强值班人员的业务培训，不断提高他们对于危险点的分析与控制能力。可以说操作人员的技术水平不仅决定了自身的工作能力，同时还影响着其对危险点控制的相应能力。在具体培训过程中，务必要注意培训内容的实用性，通过示范操作、专题讲座等形式，加强现场培训，不断地强化值班员对于知识点的记忆，更好地规范值班人员的操作行为。在学习中可以适当地利用尚没有投运的新站，进行丰富多彩的倒闸操作竞赛，从而有效地提高运行人员尤其是新员工的岗位技能。

4、做好事故应急处理

要倒闸操作前，需要制定应急事故处理措施。一旦在操作过程中有触电或是高空坠落情况发生时，要在第一时间内将有关设备的电源进行切断，及时向调度或是上级部门报告。特别是在触电事故发生时，不仅需要及时切断电源，同时不宁立即组织进行抢救，立即拨打急救电话，将受伤人员送外医院救治。当高空作业人员坠落事故发生时，需要先检查坠落人员是否触电，如果没触电情况发生时，需要根据伤者情况，在相应处理后紧急送往医院，对于伤者发生触电时，需要及时进行救治。

结束语

电网只有确保持续平稳地供应电力，才能满足经济发展和社会生活的需要。这就要求电网要采取多方措施确保变电站的安全和高效运行，尤其是做好变电站运维倒闸操作。要根据变电运维倒闸操作的危险性，采取有针对性的防治对策。减少实际工作中倒闸操作的失误，维持电力系统的正常作业，避免严重的安全事故，以期确保实现安全供电的目标。

参考文献：

[1]王凯.变电运维倒闸操作的危险性和防治方法[J].三角洲，2014，（7）：160-161.

[2]杨政，徐建忠.变电运维倒闸操作的危险性策略[J].中国高新技术企业，2015，（27）：130-131.

[3]段鹏，赵丽华，张旭.浅议变电运维倒闸操作危险点分析与预控[J].黑龙江科技信息，2012，（35）：10-11.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cef3adbdd6aabece1f59c129.html