# 建筑防水措施研究

王远芳

广西城乡规划设计院广西南宁530000

摘要：对于建筑设计来说，防水设计是非常重要的内容。钢筋混凝土及砌体墙的渗漏问题是建筑使用中遇到的常见问题，对人们的生活环境造成不良影响。防水问题目前是我国建筑行业中的一个较大的难题。只有不断的改进建筑防水设计，才能保证建筑物的质量，提升人们的日常生活品质。

关键词：建筑；防水；设计

引言

我国建筑工程建设中，地下室、屋面、外墙或多或少都会出现渗漏现象，渗水痕迹既破坏了房屋整体的美观，又造成了建筑物潜在的安全隐患。因此，采取科学、有效、合理的建筑防水设计，是我国近年来建筑设计过程中必须重视的环节。本文主要针对建筑中钢筋混凝土及砌体构造防水设计进行总结，希望能对建筑防水设计方面提供一些帮助。

1我国建筑工程防水设计的影响因素

1.1施工材料的质量

在建筑施工的过程中，防水情况的好坏首先取决于防水材料的质量，应根据建筑物的建筑造型、使用功能、环境条件选择与其相适应的防水材料，以确保防水工程的质量。例如外墙大面积干挂石材，基层防水选用聚合物水泥防水涂料，基层锚挂件很容易完成局部密封，操作简便，耐久易修，且物美价廉。用在地下室的防水混凝土设计抗渗等级不应低于P6，防水混凝土设计强度等级不应低于C30。在柔性防水材料选择上，应根据气候选择耐热度、低温柔性相适应，并且耐久性和延伸性好的防水卷材或防水涂料。用在屋面的防水涂料及卷材，应选择与耐紫外线、耐老化、耐霉变相适应的材料。设计中还应注意材料间的相容匹配，卷材与涂料复合使用时的两种材料、卷材或涂料与基层处理剂、卷材与胶粘剂或胶粘带、密封材料与接缝基材等都应具有相容性。采用防水卷材和防水涂料两层复合使用时，防水卷材应设于上层。外墙内外饰面材料均应透气防潮。

1.2施工水平

建筑防水施工的技术水平不到位，会导致混凝土浇捣不密实，容易出现变形、裂缝、松动现象；防水涂料施工厚度不达标，粘结层不按要求施工，无法使防水层和基层有效的贴合等等，这些问题容易导致渗漏现象。在施工过程中，还要注意将基层进行清洁，对墙面、屋面板不平整之处进行处理，对浮浆杂质进行清除，加大基层的平整程度。屋面及地下室混凝土浇筑需要连续、快速、高效的进行，所以天气、温度等因素都会对混凝土浇捣的质量造成影响。因此，施工人员要充分考虑天气因素及施工环境的变化，制定好相应的施工计划。在建筑施工的现场也应有效的保护施工材料不受损害。砂浆、石灰或其他材料在进行墙面涂抹的过程中，宜采用分层涂抹的方式，加固墙面质量。总之施工人员在施工过程中必须严格按照施工流程进行操作。

2建筑防水设计的措施

2.1外墙防水设计

在设计中，往往容易忽视外墙的防水问题。南方很多地区降雨量大，风压大，都需要做防水设计。比如年降水量大于等于800mm地区的高层建筑外墙；年降水量大于等于600mm且基本风压大于等于0．50kN／m2地区的外墙等，都应采用墙面整体防水。所有年降水量大于等于400mm地区的建筑外墙应采用节点构造防水措施，如门窗洞口、雨篷、阳台、变形缝、伸出外墙管道、女儿墙压顶、外墙预埋件、预制构件等交接部位的防水。

在外墙整体防水中，外墙防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆或普通防水砂浆。砂浆防水层中宜增设耐碱玻璃纤维网布或热镀锌电焊网增强，并宜用锚栓固定于结构墙体中，同时，砂浆防水层宜留分格缝。垂直分格缝间距不宜大于6m，缝内应采用密封材料作密封处理。在防水层延伸搭接上，地上外墙防水层应注意与地下墙体防水层搭接。外墙防水层应延伸至门窗框，防水层与门窗框间应预留凹槽，并应嵌填密封材料。门窗上楣和凸出外墙面窗台的外口下沿应做滴水线。墙发生严重渗漏，无不与贯穿裂缝的存在有关，因此应防止开裂和空隙。例如控制外墙抹灰的厚度；当采用空心砌块、蒸压加气混凝土砌块或其他吸水性较大的材料作外墙时，应采用专用砂浆砌筑，其抹灰找平层应全墙满挂钢丝网且应选用防水砂浆等，避免墙体开裂渗漏。并且注意墙体与砂浆、混凝土之间的粘合力度，可采用一定的手段对粘合力度进行改善，如添加粘合剂等外加剂等。避免造成外墙体中有空隙的存在。

对于构造防水方面，雨篷、空调搁板、凸出外墙面的线条、屋顶露台等部位上口的墙体应设C20混凝土翻边，其高度不应小于120mm。突出屋面管道与屋面交接处设C20混凝土翻边。穿过外墙的管道应采用套管，套管应内高外低，坡度不应小于5%，雨篷、空调搁板等凸出外墙的水平构件应设置不小于1%的外排水坡度，凸出外墙面的线条应设置不小于5%的外排水坡度。穿墙管及其套管周边应用防水密封材料作密封处理等措施，防止渗漏。

2.2地下室防水

地下室出现渗漏现象，维修相对困难，因此首先要保证混凝土自防水质量。迎水面钢筋混凝土结构厚度不应小于250mm，变形缝两侧混凝土结构的厚度不应小于300mm。地下工程的变形缝（诱导缝）、后浇带、施工缝、穿墙管（盒）、预埋件、预留通道接头、桩头等细部构造，应加强防水措施。在转角处、施工缝、穿墙管等部位应设附加防水层。地下室底板、侧壁防水，柔性防水材料宜设于迎水面，并设保护墙。顶板防水要根据顶板上所处的位置是否露天设置防水层。如处于室内，则根据地上建筑首层功能确定防水要求。如为露天或架空层种植顶板时，防水等级应为Ⅰ级。顶板建议采用结构找坡，坡度宜为1%～2%。

2.3

屋面防水设计的应用

建筑屋面防水设计首先应明确屋面防水等级和设防要求，例如高层建筑屋面防水等级不应低于Ⅰ级，需二道柔性防水设防。倒置式屋面应选用适应变形能力强、接缝密封保证率高的防水材料，防水等级不应低于Ⅰ级等要求。随着城市高层、超高层兴起，在城市高空工作生活的人常俯瞰楼下景物或在屋顶活动，于是时兴屋顶花园。能让身居高层的人们在俯瞰大地或仰望天空时，都仿佛置身园林美景。但这对屋面防水也带来更高要求。种植屋面的防水等级不应低于Ⅰ级，应采用二道或二道以上防水设防，最上道防水层必须采用耐根穿刺防水材料。设排（蓄）水层和过滤层。柔性防水材料的品种、厚度均应符合规范要求。如设树池，池壁应设排水口，有组织排水。

在设计中细部构造设计往往起防渗漏的关键作用。如天沟或女儿墙应按规定留设溢水孔、排水口，设置间距不宜过大；屋面天沟纵坡不应小于1%，水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%，防水层下应增设涂膜附加层，防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于50mm，并应粘结牢固；安装烟道的屋面板预留洞口应设C20混凝土翻边，且应与屋面板同时浇筑密实，翻边的宽度不应小于120mm，高度应高于屋面完成面不小于250mm；屋面高低跨、上人孔、变形缝和出屋面管井等部位，应沿墙与屋面板垂直交接处设置混凝土翻边，高度不低于屋面构造面层以上300㎜等。这些措施很好的保障了屋面防水质量。

结语

综上所述，建筑在各个区域都可能会出现渗水漏水的现象，而造成渗漏的原因也是多种多样的，要完全有效的杜绝渗漏现象有很大难度。因此我们应该积极的研发新型防水材料，提高防水防渗漏的技术水平。为大众提供舒适的生活工作环境，造福百姓。

参考文献：

[1]屋面工程技术规范[S].GB50345-2012，

[2]建筑外墙防水工程技术规程[S].JGJ/T235-2011，

[3]广西住宅工程质量治理设计专篇

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d1b0e828e205a77385ca1542.html