# 百万燃煤机组超低排放改造环境减排效果评估

### 论文摘要

针对某电厂百万燃煤超低排放改造机组,利用改造前后近半年的烟气连续监测系统（CEMS）实时监测结果以及国家权威监测部门出具的监测结果,评估机组超低排放改造前后对SO2、NOx和颗粒物等常规污染物,以及PM2.5、SO3、Hg、浆液滴等非常规污染物的减排效果,并对"石膏雨"现象造成的局地污染问题进行相关评价。结果表明:SO2、NOx、颗粒物排放浓度较改造前分别削减了52.3%、30.2%与65.9%,排放速率较改造前分别下降了49.6%、25.4%与62.3%;系统PM2.5、SO3与浆液滴浓度下降比例达到86.3%、85%与88%;无石膏雨现象。模拟结果显示,机组改造后,对周边地区环境空气SO2、NOX、PM10的浓度贡献均有明显下降,PM10与SO2改善效果相对明显,有效改善了电厂排放对周边环境的负面影响。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 项目简介

- 1.1 基本情况

- 1.2 数据来源

- 2 结果与分析

- 2.1 常规污染物减排效果

- 2.1.1 SO2减排效果

- 2.1.2 NOx减排效果

- 2.1.3 颗粒物减排效果

- 2.2 非常规污染物减排效果

- 2.3 石膏雨改善效果

- 2.4 厂区厂区周边环境改善效果

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘志超,陶雷行,岳春妹,陈睿,陆俊超,王妍艳,郑方栋,万迪

关键词: 燃煤机组,超低排放,减排效果,评估

来源: 洁净煤技术 2019年S2期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 上海明华电力科技有限公司

分类号: X773

DOI: 10.13226/j.issn.1006-6772.19070401

页码: 53-56

总页数: 4

文件大小: 2401K

下载量: 112

### 相关论文文献

- [1].燃煤机组脱硫系统增压风机节能改造[J]. 浙江电力 2015(02)

- [2].火电机组优化运行和节能研究[J]. 电子世界 2014(18)

- [3].燃煤机组超低排放改造的困惑与障碍研究[J]. 科技创新与应用 2015(28)

- [4].老旧电厂燃煤机组改造策略研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2016(10)

- [5].燃煤机组计算机数据采集系统监视画面优化[J]. 华电技术 2015(10)

- [6].基于烟-风-水一体化的烟气余热深度利用研究[J]. 发电与空调 2016(04)

- [7].新建燃煤机组如何适应偏离设计值的煤种要求[J]. 四川电力技术 2008(03)

- [8].大型燃煤机组低氮运行下CO与O_2综合控制技术研究[J]. 节能技术 2015(03)

- [9].650MW燃煤机组引风机和增压风机合并节能分析[J]. 江苏电机工程 2013(04)

- [10].燃煤机组炉膛压力保护可靠性分析及改进措施[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2016(02)

- [11].国外某2×110MW燃煤机组全厂DCS一体化设计[J]. 红水河 2014(01)

- [12].220MW燃煤机组飞灰对汞的吸附特性研究[J]. 热能动力工程 2008(01)

- [13].300MW机组脱硫风烟系统维护特点探讨[J]. 科技视界 2016(05)

- [14].双套管输送技术用于大出力、长距离气力输送系统的数值模拟研究[J]. 发电设备 2015(05)

- [15].凝聚器与电除尘器新技术对颗粒物去除效果的试验研究[J]. 中国电力 2015(08)

- [16].山西省燃煤发电概况[J]. 山西电力 2015(06)

- [17].300MW燃煤机组无辅汽冷态启动技术及应用[J]. 河北电力技术 2015(04)

- [18].多台燃煤机组综合节能改造实施效果分析[J]. 热力透平 2015(03)

- [19].RUNBACK试验过程及技术要点分析[J]. 发电与空调 2013(01)

- [20].省调燃煤机组脱硫在线监测系统设计方案研究[J]. 电工技术 2012(07)

- [21].燃煤机组烟气达标排放控制思路与技术路线[J]. 河南电力技术 2016(10)

- [22].一种考虑权重不确定性的机组综合评价模型[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [23].660MW机组基建过程中对脱硫装置的改进[J]. 江苏电机工程 2014(02)

- [24].1000MW发电机组烟气余热换热器设计方案探讨[J]. 江苏电机工程 2013(01)

- [25].600MW燃煤机组超低排放改造[J]. 内蒙古电力技术 2016(03)

- [26].燃烧机组烟气脱硫低效费比替代药品——氢氧化镁[J]. 华东纸业 2010(06)

- [27].2×300MW燃煤机组超低排放改造技术实例[J]. 节能与环保 2017(07)

- [28].超低排放对烟气排放连续监测系统设计的影响[J]. 华电技术 2016(05)

- [29].600MW燃煤机组燃烧印尼煤控制探讨[J]. 科技风 2015(19)

- [30].燃煤发电机组耗差分析系统的开发与应用[J]. 华电技术 2010(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d1fd1baae21e6d6713d50317.html