# 探究建筑工程中常用防水材料检测方法运用王志杰

莱州市建筑工程质量检测站山东烟台261400

摘要：作为建筑工程中特别重要的施工材料，加强防水材料检测，不仅能够提升建筑物的防水心性能，而且有效减小外界降雨对建筑物正常使用产生的影响，延长建筑工程的使用时间。现阶段，建筑市场当中的防水材料种类较多，需要防水检测人员对各项材料进行合理的检测，检测合格之后，方可投入到工程施工作业当中。

关键词：建筑工程刚性防水材料柔性防水材料

随着我国建筑工程的迅速发展，越来越多的高楼大厦和居民建筑投入施工运营。而在建筑工程中，建筑结构的防水工程是建筑物正常使用的前提保证，只有防水工程做到位，才可以有效防止雨水、渗水等侵入建筑物，影响建筑物的正常使用和寿命。对于防水工程而言，防水材料的选取和防水工程施工质量是关乎整个防水工程的质量重要因素。确保对建筑工程中使用的防水材料的检测和施工质量的检测，可以保证防水工程的质量。当前对建筑防水工程的质量要求越来越高，为了适应防水工程的高要求，便需要对防水材料进行质量把关，确保防水材料的合格性，同时也要确保施工技术的先进性和正确性。

1建筑工程当中常用的防水材料分析

建筑防水工程主要分为两部分，分别是屋面防水工程与地下室防水工程项目，提升防水材料质量，能够保证建筑工程的各项功能得到更好体现。建筑防水屋面主要分为三种，分别是卷材防水、涂膜防水与刚性防水屋面。对于卷材防水屋面来讲，常用的防水卷材为沥青防水卷材与高聚物改性沥青防水卷材等。由于沥青防水卷材的延性比较差，应用较少，高聚物改性沥青防水卷材将高分子材料有效合成，结合为改性沥青，能够直接屋面表面进行摊铺。

涂膜防水建筑屋面常用的防水材料有沥青基、高聚物改性沥青与合成高分子防水涂料等，一般来讲，防水涂料呈现液体状态。沥青基防水涂料主要利用沥青作为基料，在湿度比较大的环境当中应用较多，但是，此种防水材料的抗裂性比较差。高聚物改性沥青防水涂料采用沥青作为基料。合成高分子防水涂料采用人工合成方法，形成良好的表面膜，具有较为显著的防水效果。

在刚性防水屋面当中，使用刚性防水材料，例如，砂浆与混凝土。普通细石混凝土防水屋面与补偿收缩混凝土应用较为广泛，这些刚性屋面防水材料的成本比较低，而且具有良好的耐久性，施工作业流程特别便捷，有利于后期的维修与保养。但是，刚性防水屋面也有一定的缺陷，其重量较大，长时间作用之下，发生变形、开裂的概率较大。

2建筑工程中常用防水材料检测方法的应用要点研究

2.1防水材料检测影响因素

2.1.1人为因素的影响。在进行防水材料施工时，因为作业人员对防水施工缺乏重视，往往将大量的防水施工材料进行堆积处理，材料出现严重的挤压，再加上保存环境比较差，对防水材料的各项性能影响越来越大。

2.1.2自然环境因素。建筑工程中的防水材料需要在施工作业场地大面积堆放，当外界的天气条件出现变化时，例如，温度不断升高，建筑防水材料延性发生变化。

2.1.3检测技术因素。在对建筑防水材料进行检测时，因为检测者采用的检测技术不合理，会降低各项检测结果的准确性，影响防水材料的正常使用。

2.2刚性防水材料检测技术应用要点

防水砂浆的检测，具体的检测要点如下：

2.2.1透水压力比。结合相关规范标准内容，防水基检砂浆与受检砂浆的流动度相同，在0.3MPa到0.4MPa范围之内，将基准砂浆的透水性能视为标准，并明确防水砂浆的水灰比。

检测人员需要采用上部口径是70mm、下部口径是80mm的带底容器作为试模基准件，其高度是30mm。养护结束之后，可以将渗水仪放入到密封材料内部，开展透水试验。在具体的试验过程之中，检测人员需要加强密封材料管理力度，保证其密封效果符合有关规定。

2.2.2抗压强度比。检测人员通过控制受检砂浆与基准砂浆用水量，并严格控制水泥与砂子发的比值，保证水泥砂浆流动性达到有关规定要求，制作两组试件，一组试件养护7d，另一组试件养护30d，养护结束后，对各组试件进行抗压强度检测。防水混凝土检测要点：防水检测人员要严格控制好混凝土坍落度，不宜超过180mm，砂子量不宜超过40%。在混凝土渗透试验过程当中，检测人员需要检测其初始压力，最好保持在0.4MPa。若初始压力过小，气压会逐渐进入到基准混凝土之中，影响检测结果的精确性。

2.3柔性防水材料检测技术应用要点

2.3.1聚合物水泥防水涂料检测要点。在具体的检测前，检测人员需要重点检测涂膜质量，并进行良好的涂膜施工，保证试样厚度符合有关规定。因为混凝土具有一定的絮凝作用，在搅拌水泥的过程当中，外加剂与水泥特别容易出现聚合反应，影响混凝土施工强度，降低防水涂料检测结果的准确性。因此，在养护环节，检测人员要保持养护湿度。在对JS防水涂料进行拉伸试验时，检测人员的拉伸速率不宜过快，保持在200mm/min最佳，通常情况下，防水涂料的拉伸强度过大，涂料的伸长率不符合有关规定，主要是因为防水涂料质量不合格引起的。

2.3.2聚氨酯材质防水涂料检测要点。在具体的检测过程当中，检测人员需要认真按照有关规范进行检测，并预先做好检测试件，在制作试件时，搅拌的速度不宜过快，避免大量的空气进入到试件内部。在涂膜制作过程之中，需要将搅拌完毕的聚氨酯方式涂料倒入水平模板之上，使用刮板对涂料进行涂刮，避免试件内部进入较多空气。此外，检测人员还要控制涂膜的厚度，要结合涂料的收缩情况，确定最终的涂膜厚度。通常来讲，涂膜厚度不宜小于1.3mm，不宜超过1.7mm。脱模之后，检测人员还要进行翻转，养护4d后方可进行检测，保证检测结果的精确性。

3结束语

综上所述，通过对建筑工程中常用防水材料检测方法的应用要点进行有效分析，例如防水材料检测影响因素、刚性防水材料检测技术应用要点、柔性防水材料检测技术应用要点等等，能够保证建筑工程防水材料检测结果更为准确，有效提高各项检测数据的利用率，进而保证各项防水材料得到高效使用。

参考文献：

[1]焦洪祥.建筑工程主体结构检测相关规定在工程质量监督中的作用浅析[J].科学技术创新，2019（08）：117-118.

[2]于江华.建筑工程项目屋顶施工中应用防水保温技术的实践[J].中国标准化，2019（04）：42-43.

[3]程海练.建筑工程地基基础检测技术要点及优化对策研究[J].绿色环保建材，2019（02）：199+202.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d289b75c23808c758fc66bba.html