# 过渡金属氧化物担载型USY分子筛对神东煤催化热解行为的影响

### 论文摘要

利用粉-粒流化床热解实验装置,研究了过渡金属氧化物改性的USY分子筛对神东煤热解行为的影响。结果表明:过渡金属氧化物改性后USY分子筛骨架结构未发生变化,酸量变化显著。催化剂对神东煤一次热解挥发分的催化作用明显,半焦收率基本保持在66%左右;在实验所选五种催化剂作用下热解挥发分的脱氧反应都增强,热解气中CO和CO2的收率明显增加,液体产物收率下降,强酸性导致积碳严重,双金属改性后积碳情况改善。USY分子筛对轻质芳烃的形成具有较高的催化活性,其酸性中心能促进焦油中含氧化合物、稠环芳烃和脂肪烃向萘类芳烃转化,负载WO3后会抑制焦油中萘类芳烃的生成,NiO引入后催化剂的双金属活性导致此抑制作用更为明显,且NiO的裂解性和脱氢性能会显著增加焦油中脂肪烃的含量和气体中H2的收率。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验部分

- 1.1 煤样

- 1.2 催化剂的制备

- 1.3 催化剂的表征

- 1.4 催化剂的评价与产物分析

- 2 结果与讨论

- 2.1 催化剂的表征

- 2.1.1 元素分析

- 2.1.2 物相分析

- 2.1.3 NH3-TPD酸量测定

- 2.1.4 BET比表面积测定

- 2.2 评价反应

- 2.2.1 催化剂对热解产物收率的影响

- 2.2.2 催化剂对热解焦油的影响

- 2.2.3 催化剂对热解气体的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高婷,兰婷玮,强路遥,王涛,孙午亮,张壮壮,常慧,马晓迅

关键词: 过渡金属,神东煤,分子筛,催化热解,煤焦油

来源: 煤炭转化 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工

单位: 西北大学化工学院,国家碳氢资源清洁利用国际科技合作基地,陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心,陕西省洁净煤转化工程技术研究中心,陕北能源化工产业发展协同创新中心

基金: 国家自然科学基金重点项目(21536009),陕西省科技计划项目(2017ZDCXL-GY-10-03)

分类号: TQ530.2

DOI: 10.19726/j.cnki.ebcc.201904003

页码: 17-25

总页数: 9

文件大小: 1518K

下载量: 134

### 相关论文文献

- [1].过渡金属氧化物去除水中砷的研究进展[J]. 湿法冶金 2020(03)

- [2].二元及三元过渡金属氧化物的制备及其电化学应用研究进展[J]. 材料导报 2018(21)

- [3].介孔过渡金属氧化物的合成研究进展[J]. 化工进展 2012(02)

- [4].介孔过渡金属氧化物的合成、改性及在水处理中应用研究[J]. 四川环境 2016(01)

- [5].纳米结构过渡金属氧化物作为锂离子电池负极材料（英文）[J]. Science Bulletin 2015(09)

- [6].过渡金属氧化物催化降解染料废水性能研究[J]. 广东化工 2018(20)

- [7].掺杂过渡金属氧化物对ZnO-B_2O_3-SiO_2玻璃的改性研究[J]. 电子元件与材料 2012(04)

- [8].过渡金属氧化物表界面催化氧化的理论研究进展[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [9].双金属过渡金属氧化物的合成及在能量转换与存储上的应用[J]. 广州化工 2018(15)

- [10].过渡金属氧化物对Sm掺杂氧化铈材料烧结行为及性能的影响[J]. 现代技术陶瓷 2018(06)

- [11].过渡金属氧化物负极材料的研究进展[J]. 化工新型材料 2018(09)

- [12].过渡金属氧化物在锂离子电池中的应用[J]. 电源技术 2017(12)

- [13].过渡金属氧化物掺杂钛酸钡取代位置及价态的研究[J]. 中国陶瓷 2011(06)

- [14].微/纳米过渡金属氧化物的液相合成及其应用[J]. 化工新型材料 2019(04)

- [15].低温氧化型过渡金属氧化物催化剂研究进展[J]. 化学工业与工程 2010(06)

- [16].转化型过渡金属氧化物负极材料的研究进展[J]. 电池工业 2014(02)

- [17].锂离子电池过渡金属氧化物负极材料改性技术的研究进展[J]. 材料导报 2012(07)

- [18].5d过渡金属氧化物中的奇异量子物性研究[J]. 物理学报 2015(18)

- [19].NiO-Cr_2O_3系红外高发射涂层的制备与研究[J]. 人工晶体学报 2015(11)

- [20].晶态过渡金属氧化物介孔材料的合成进展[J]. 材料导报 2009(19)

- [21].不同形貌聚苯胺-过渡金属氧化物复合材料的制备及其在电化学中的应用研究进展[J]. 高分子通报 2018(05)

- [22].复合过渡金属氧化物吸附材料开发与应用获进展[J]. 润滑与密封 2020(08)

- [23].3d过渡金属氧化物/氢氧化物氧析出电催化DFT研究进展[J]. 中国科学:化学 2019(05)

- [24].Cr_2O_3-MnO_2系高温红外陶瓷涂层的制备与研究[J]. 红外技术 2010(05)

- [25].过渡金属氧化物非均相催化过硫酸氢盐(PMS)活化及氧化降解水中污染物的研究进展[J]. 材料导报 2018(13)

- [26].二氧化钛负载的二元过渡金属氧化物低温NH_3选择性还原NO_x研究[J]. 热力发电 2010(12)

- [27].有序多孔过渡金属氧化物及其负载贵金属催化剂对挥发性有机物氧化的催化性能（英文）[J]. 催化学报 2016(08)

- [28].二维非层状过渡金属氧化物的制备及研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(10)

- [29].多孔过渡金属氧化物材料在能源环境中的应用进展[J]. 中国陶瓷 2017(02)

- [30].活性氧化铝基新型脱硫剂性能试验研究[J]. 北方环境 2011(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d29c2a71380750bacace5fc8.html