# 稳健的PIV速度场异常值识别与校正方法研究

### 论文摘要

粒子图像测速（Particle Image Velocimetry,PIV）是一种先进的非接触式瞬时全流场测量技术,它融合了计算机、光学及数字图像处理等学科,在流体力学、空气动力学等领域广泛应用。从信号处理角度来看,PIV技术主要包括流场图像采集、图像预处理、图像互相关分析及PIV后处理四部分。目前,PIV后处理部分仍是PIV研究热点。PIV速度场异常值识别与校正是PIV后处理的重要领域,而现有速度场异常值的识别与校正方法的稳健性较弱,严重影响PIV精度。因此,本文主要研究复杂流场的PIV速度场异常值的稳健识别与校正方法,提高PIV测量的可靠性。本文主要在以下几个方面开展研究工作:（1）分析了PIV速度场异常值的产生原因及对PIV测量精度的影响。首先介绍了几种常用的速度场异常值识别与校正方法,并通过实验对常用的PIV速度场异常值识别与校正方法进行了分析,指出了常用方法在计算精度和稳健性方面不足。（2）提出了基于空域符号变换的POD分解算法（SSCM-POD）和稳健的速度场异常值识别方法（MADN）。首先简单介绍了 POD-OC法的基本原理,并针对POD-OC法的插值精度和稳健性较低的问题,提出了 SSCM-POD算法。同时针对POD-OC法在识别时易出现错误识别和缺失识别情况,提出了 MADN算法。通过实测的湍流喷射流场数据验证了 SSCM-POD法可有效地降低噪声和异常值对低阶模态的影响。（3）提出了稳健的PIV速度场异常值识别与校正法（MPOD-OC）。MPOD-OC法是结合SSCM和MADN而提出的稳健PIV速度场异常值识别与校正方法,并以实测双涡流场数据作为测试数据,与几种常用PIV速度场异常值识别与校正方法比较分析,分析结果表明MPOD-OC提高了速度场异常值的插值精度,也提高了算法的稳健性和适用性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景与意义

- 1.2 PIV技术国内外研究现状

- 1.3 本文主要内容与结构安排

- 第2章 粒子图像测速（PIV）

- 2.1 PIV原理

- 2.2 硬件系统组成

- 2.2.1 示踪粒子

- 2.2.2 激光器

- 2.2.3 CCD传感器

- 2.2.4 图像处理系统

- 2.3 互相关分析

- 2.3.1 随机过程的互相关理论

- 2.3.2 常规PIV互相关算法

- 2.3.3 基于快速傅里叶变换的互相关算法（FFT-CC）

- 2.4 典型的图像分析方法

- 2.4.1 窗口平移法

- 2.4.2 窗口变形迭代多重网格法（WIDIM）

- 2.5 PIV应用实例

- 2.6 本章小结

- 第3章 PIV速度场异常值识别与校正

- 3.1 PIV速度场异常值

- 3.2 PIV速度场异常值识别方法

- 3.2.1 局部均值检测（Local Mean Test）

- 3.2.2 局部中值检测（Local Median Test）

- 3.2.3 归一化中值检测（Normalized Median Test）

- 3.3 PIV速度场异常值校正方法

- 3.3.1 局部中值插值法（Local-Median Interpolation）

- 3.3.2 双线性插值法（Bilinear Interpolation）

- 3.3.3 快速一体化法（DCT-PLS）

- 3.4 仿真实验与结果分析

- 3.4.1 仿真数据与评估参数

- 3.4.2 PIV速度场异常值识别方法的仿真分析

- 3.4.3 PIV速度场异常值校正方法的仿真分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 稳健的PIV速度场异常值识别与校正法

- 4.1 本征正交分解

- 4.2 PIV速度场异常值对本征正交分解的影响

- 4.3 基于本征正交分解的速度场异常值识别与校正法（POD-OC）

- 4.3.1 算法原理

- 4.3.2 基于本征正交分解的速度场异常值识别

- 4.3.3 基于本征正交分解的速度场异常值校正

- 4.4 稳健的PIV速度场异常值识别与校正法（MPOD-OC）

- 4.4.1 基于空域符号变换的本征正交分解（SSCM-POD）

- 4.4.2 稳健的速度场异常值识别方法（MADN法）

- 4.4.3 MPOD-OC法的原理

- 4.4.4 实验数据验证与结果分析

- 4.4.4.1 实验平台与实验数据

- 4.4.4.2 速度场异常值识别

- 4.4.4.3 速度场异常值校正

- 4.5 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的研究成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 詹斌

导师: 陈根华,王海龙

关键词: 粒子图像测速,异常值,识别与校正,稳健的,空域符号变换

来源: 南昌工程学院

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 力学,计算机软件及计算机应用

单位: 南昌工程学院

分类号: TP391.41;O35

DOI: 10.27839/d.cnki.gncgc.2019.000055

总页数: 68

文件大小: 7739K

下载量: 67

### 相关论文文献

- [1].基于PIV技术的七喷嘴气化炉流场研究[J]. 洁净煤技术 2016(06)

- [2].不同温度气体喷射特性的PIV试验研究[J]. 流体机械 2016(10)

- [3].惯性粒子分离器流场特性的PIV试验研究[J]. 风机技术 2017(02)

- [4].基于PIV技术的单体三产品重介质旋流器内部流场分析[J]. 选煤技术 2017(03)

- [5].基于PIV测试的螺旋离心泵内部流动特性研究[J]. 农业机械学报 2015(04)

- [6].PIV技术在中间包和结晶器流场模拟中的应用[J]. 连铸 2015(03)

- [7].基于PIV技术的钢包临界卷渣行为水模型研究[J]. 工程科学学报 2016(05)

- [8].基于PIV技术的方形网箱二维流场分析[J]. 渔业科学进展 2015(05)

- [9].液力变矩器泵轮内部流动PIV测试与分析[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [10].基于PIV测量的涡轮流量计响应分析[J]. 仪器仪表学报 2013(10)

- [11].垂直管中定常螺旋流涡量特性的PIV试验研究[J]. 流体机械 2012(02)

- [12].PIV在“工程流体力学”教学中的应用研究[J]. 中国电力教育 2012(25)

- [13].汽轮机低压排气缸内流场的PIV实验研究[J]. 实验流体力学 2011(05)

- [14].壁面湍流标度律的PIV实验研究[J]. 实验力学 2008(06)

- [15].基于PIV测量的超声波流量计内流场特性研究[J]. 实验力学 2014(06)

- [16].基于层析PIV的湍流边界层涡结构统计研究[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2015(12)

- [17].高速流动中PIV示踪粒子松弛特性研究[J]. 实验流体力学 2013(06)

- [18].离心泵内流场PIV测试中示踪粒子跟随性的计算[J]. 排灌机械工程学报 2012(01)

- [19].水流作用下星体型人工鱼礁二维流场PIV试验研究[J]. 水动力学研究与进展A辑 2010(06)

- [20].利用PIV技术观测射流元件内部流场[J]. 钻采工艺 2009(02)

- [21].多喷嘴射流泵流场的数值模拟与PIV测量[J]. 排灌机械 2009(01)

- [22].湍流泡状流混合层流动的PIV测量[J]. 化工学报 2008(08)

- [23].导叶式混流泵多工况内部流场的PIV测量[J]. 农业工程学报 2016(24)

- [24].混凝过程中流场结构的PIV测量与表征[J]. 环境科学学报 2014(05)

- [25].水力旋流器内部流场模拟分析与PIV验证[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [26].水力旋流器内部流体流动特性PIV实验[J]. 石油学报 2012(01)

- [27].聚合物溶液搅拌流场PIV测量初步[J]. 化工进展 2011(08)

- [28].基于PIV的保护性耕作对土壤风蚀的影响[J]. 宁夏农林科技 2011(12)

- [29].PIV用于板坯连铸结晶器流场的实验研究[J]. 过程工程学报 2009(S1)

- [30].双流道及双叶片式叶轮内流场的PIV测量与比较[J]. 农业机械学报 2008(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d2f0a6edd172d488f5aea9b7.html