# 酸处理影响气化灰渣导热系数机制

### 论文摘要

灰渣经酸化处理制成多孔材料,可大幅降低其导热系数,在保温材料领域有很大的利用价值。文中采用醋酸和盐酸分别对灰渣进行酸处理,探究了酸浓度、反应温度和反应时间对改性灰渣导热系数的影响。利用原子吸收分光光度计(AAS)、X射线衍射分析(XRD)和比表面积分析仪(BET)对灰渣的组成和结构进行了表征,对引起导热系数变化的原因进行了分析。结果表明:盐酸和醋酸处理均可有效降低灰渣的导热系数,但醋酸效果更好。反应条件中酸浓度对导热系数的影响较反应时间和温度更大;而酸处理过程中一定的比表面积、介孔和结晶度的增加是导致其导热系数降低的主要原因。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 实验原料

- 1.2 试剂与仪器

- 1.3 实验部分

- 1.4 分析方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 反应条件对导热系数的影响

- 2.1.1 酸浓度

- 2.1.2 反应温度

- 2.1.3 反应时间

- 2.2 灰渣组成对导热系数的影响

- 2.3 灰渣结构参数对导热系数的影响

- 2.3.1 晶型结构和结晶度分析

- 2.3.2 比表面积和孔结构对导热系数的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杜梅杰,张琰,黄戒介,刘哲语,王志青,宋双双,房倚天

关键词: 酸处理,醋酸,盐酸,气化灰渣,导热系数

来源: 化学工程 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,材料科学,环境科学与资源利用

单位: 中国科学院山西煤炭化学研究所,中国科学院大学,沈阳化工大学

基金: 国家自然科学基金资助项目(21676289),山西省自然科学基金资助项目(2013021007-2)

分类号: TB383.4;X784

页码: 15-20

总页数: 6

文件大小: 1128K

下载量: 59

### 相关论文文献

- [1].高温环境下土的导热系数研究[J]. 地下空间与工程学报 2016(06)

- [2].冻土导热系数测试和计算现状分析[J]. 建筑科学与工程学报 2019(02)

- [3].什么是导热系数[J]. 陕西建筑 2011(05)

- [4].人工冻融黏土导热系数试验研究[J]. 地下空间与工程学报 2017(06)

- [5].烧结矿等效导热系数实验测量及分析[J]. 过程工程学报 2017(04)

- [6].温度对盐水导热系数影响的实验研究[J]. 钻井液与完井液 2017(05)

- [7].冻融条件下通辽粉砂导热系数的试验研究[J]. 工程热物理学报 2018(04)

- [8].蜂窝复合板导热系数测试装置及方法[J]. 装备制造技术 2017(01)

- [9].耐火材料导热系数的不同测试方法对比[J]. 耐火与石灰 2016(04)

- [10].土壤源热泵中土壤导热系数测定系统设计[J]. 计算机测量与控制 2008(02)

- [11].裂隙岩体等效导热系数影响因素的分析研究[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [12].基于自助法的土壤导热系数的估计[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2011(02)

- [13].冻融对重塑黏土导热系数影响的试验研究[J]. 工程热物理学报 2018(04)

- [14].两种导热系数检测方法的差异[J]. 品牌与标准化 2012(06)

- [15].严寒地区土壤导热系数数值计算[J]. 吉林建筑工程学院学报 2014(02)

- [16].生物组织的当量导热系数分析[J]. 工程热物理学报 2009(10)

- [17].吸附式制冷材料表观导热系数的实验研究[J]. 制冷与空调(四川) 2018(06)

- [18].搅拌机颗粒导热系数的测定[J]. 兵器装备工程学报 2019(02)

- [19].土体电阻率与导热系数的相关性实验研究[J]. 高校地质学报 2018(02)

- [20].冻土导热系数研究现状及进展[J]. 冰川冻土 2018(01)

- [21].振荡热管当量导热系数数值模拟与试验研究[J]. 石油化工设备 2009(06)

- [22].冰生消过程体系导热系数动态变化特性[J]. 制冷学报 2018(04)

- [23].复合墙体中相变层相对导热系数计算方法[J]. 哈尔滨工业大学学报 2017(02)

- [24].瞬态平面热源法仪器测试不同温度下织物导热系数的研究[J]. 现代纺织技术 2019(04)

- [25].飞鼠越冬巢穴材料导热系数实验研究[J]. 野生动物学报 2018(02)

- [26].地下土壤导热系数确定中影响因素分析[J]. 太阳能学报 2008(05)

- [27].基于单片机的导热系数测试仪的系统设计浅谈[J]. 中国设备工程 2019(06)

- [28].冻土导热系数的新型简易测试技术研究[J]. 黑龙江科技信息 2015(19)

- [29].冻土导热系数测定方法探讨[J]. 低温建筑技术 2013(12)

- [30].现场测定土壤导热系数的影响因素分析[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d2f4ecfdedd6e627e013d8bb.html