# 住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化措施李江宁

北京炎黄联合国际工程设计有限公司银川分公司宁夏银川750000

摘要：随着社会经济的发展，我国的建筑行业有了飞速的发展，住宅建筑的节能优化逐渐引起重视，住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化技术是住宅建筑节能的主要措施。住宅建筑的外墙保温层一般较厚，可以有效降低空调的耗能。通过优化住宅建筑外墙保温材料和保温层厚度可以提高建筑能源的利用率，实现建筑有效节能。本文对住宅建筑特点进行分析，结合当前常见建筑保温材料，提出住宅建筑外墙保温层优化建议。

关键词：住宅建筑；外墙保温材料；保温层厚度；优化措施

引言

外墙保温技术在整个建筑行业技术当中属于一种节能型建筑技术，符合国家提出的绿色节能减排的相关要求。不但为居民提供了良好的生活环境，而且还大量的节约了能源，同时也达到了利国利民的好效果。所以，建筑节能技术也在建筑行业中起到了重要的作用，并且直接致使了外墙的保温技术在整个建筑行业中得到了广泛的应用，这样不仅可以更好地保护墙体，还可以对住宅建筑的外墙起到保温的效果。

1建筑外墙保温的现状

外保温技术除了可以达到节能保温的应用目的之外，还具有节能的技术使用优势，内部保温技术与外墙所用的保温技术存在多种性能差异，其中明显的就是保温性能。施工单位在新建建筑中可使用外墙保温技术，在改造已有建筑时，也可使用该施工技术手段，材料被直接包裹到建筑的主体结构上，主体结构受到的外力冲击减少，建筑可用时间被大幅延长，建筑墙体系统中较为常见的热桥问题被消除，建筑外部围护系统存在的冷凝现象也被消除，建筑内部的可使用空间增加，建筑也因此而形成了更强的宜居性。

2当前住宅建筑的特点分析

①影响室内热环境的因素。影响建筑室内热环境的因素很多，其中，最重要的因素是太阳的辐射以及室外热源辐射，通过建筑墙体与建筑屋面、门窗等将热量传递给室内环境。同时，建筑内部如人的体温、相关设备散热，室内照明等因素也可以影响室内热环境。②建筑空调设施特点。建筑空调已经广泛应用于调节室内温度，虽然人类活动有周期性变化，但人的活动不受建筑内部所约束，因此建筑内部空调开关有一定的随机性。受到人使用习惯及当地习俗的影响。不同的区域温度差异较大，同时不同的时间使用空调造成建筑内部温度的不均匀，强化建筑热传递过程，消耗大量能源。

3目前常用的外墙保温材料

①材料宜由体系材料供应商成套供应，材料应经国家认同的检测机构检测合格(王仔花苑小区的外墙外保温材料均采用辽宁生产的配套材料，使用后效果均好于其它工程)。②应确保进入施工现场的材料满足材料要求的存放条件。③聚苯板密度不应小于20kg/m2，胶粘剂与锚栓应符合《外墙外保温工程技术规程》J408—2005中对玻纤材材料性能的要求。④玻纤网格布的断裂强力，耐碱性、断裂应变均应符合，《外墙外保温工程技术规程》J408—2005中对玻纤材材料性能的要求。⑤饰面施工时应采用弹性、耐水的子，涂料应与相配且而老化。涂料应满足耐水，有弹性，透气性好三方面条件。

4外墙保温材料厚度优化分析

4.1对施工工艺流程进行控制

在进行施工工艺的具体操作时，须保证好施工材料的高质量。施工人员为了可以保证基层墙面上没有任何的污渍，则需对基层的墙面进行彻底的清理，然后在对界面进行合理的划分以及整理，来保证他的平整度。之后在对抗裂层进行验收时，必须要在基层墙面上涂刷保温材料以及画好控制线。到最后就是针对填塞基层墙面时所出现的板缝进行核对。在施工工艺完成所有的操作过程后，不仅要对保温层进行验收检查，还要将平面进行平整打磨。施工人员在此过程中必须要严格的按照相关规定对被施工的住宅建筑外墙保温施工技术进行验收操作，并且也只有这样才可以保证施工的质量，杜绝工程质量不合格，从而更好地发挥出建筑住宅外墙方面的保温功能。

4.2通过计算机建立仿真模型

建筑内环境可以通过软件模拟计算，借助计算机仿真工具，实现对已有建筑室内环境仿真实验，计算建筑室内环境保温效果，为改善室内环境条件提供实验支撑。

4.3保温装饰一体板放样、切割

根据弹放的基准线、板块分隔线，将排板分格数据进行统计、汇总，确定一体板精确的切割尺寸，以便合理利用板材，减少下料损耗。工程集中下料，并对每块板进行编号，根据工程的进度安排进货，以减少现场存放的时间。

4.4保温层厚度对于建筑能耗的影响

在其他条件不变的情况下，改变保温层厚度，模拟空调和建筑采暖等能耗指标。选用聚苯板作为保温材料。采用保温隔热措施后，供暖季节的负热量显著减少。当保温层厚度达到70mm时，节能效果是最明显的。盲目地增加保温层的厚度会增加建筑的投资成本，同时也会降低保温层的寿命。当保温层的厚度超过40mm的时候，保温材料的作用会逐渐减弱，热量负荷基本稳定，当膨胀聚苯板的厚度是30mm的时候，供热季节的热量指数是13.28w/m2，比相关的指标要低得多。根据以上的计算，可以得出一个结论，用200mm厚的非粘土空心砖墙承重砖石建筑，30mm厚的膨胀聚苯板，能够满足节能的需求，同时经济效应最大。

5质量控制标准

5.1基层质量要求

外墙抹灰基层平整度、垂直度应符合相关规范，无空鼓、开裂等质量通病，施工前需对抹灰层进行全面验收、复测，消除基层质量隐患。

5.2做好材料选择

针对于建筑方面而言，外墙的保温施工必须要在设计图纸的指导下进行，特别需要注意的是要根据设计图纸的具体要求来进行来的选择，一般情况在选择材料考虑复层外墙涂料时，这样的材料具有凹凸感以及颗粒小的特点，并且也要根据施工图示的设计要求来严格的去进行施工。在实际施工过程中，要是其中一部分的外墙保温材料选定了反复固化性的材料，那么尤其需要注意的是绝对不可以提前配置，要在进行使用的过程中边使用，边配置。为了可以更好地提高配置的精准度，专业的配置人员需要对涂料进行反复的配置，也要高度关注这种类型涂料的凝固程度，所以对其的存放时间一定要控制在极短的时间内，特别是在进行涂层材料的施工过程中，机械喷涂设备使用前一定要进行试喷操作。只有这样才可逐渐调整好前面和喷枪以及喷射劲度之间的最佳距离，之后在选择好喷枪的种类，选择好后在调整好喷枪嘴并且进行喷涂试验。最后检验喷涂后的样本，所数据都完全合格后才可进行接下来的喷涂工作。

5.3操作环境的控制

一体板的施工以晴天为宜，雨天及4级以上大风天气不允许施工，当室外温度小于5℃时严禁施工。施工之前关注天气情况，黏结砂浆固化前应防止雨淋破坏其强度。

结束语

总而言之，根据住宅建筑的具体情况，对外墙保温材料和保温层厚度进行选择，因地制宜制定外墙保温方案，能够有效降低建筑的能源消耗及预算成本，同时达到理想的保温效果，节约资源。因此，需要优化住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度，根据地区实际情况寻找最佳保温方案，提升能源的节约率。

参考文献

[1]贺宇，尹伟.住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化解析.建材发展导向，2018，16（17）：49-49.

[2]叶凤霞.住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化分析[J].建筑设计管理，2014，31（09）：91-93.

[3]张万征，郭凌云，程艳华.住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化分析.建筑节能，2011（8）：41-43.

[4]刘文亮.砖混结构建筑的外墙保温施工技术探讨[J].住宅与房地产，2017（15）：55.

[5]孙震.解析高层住宅外墙保温施工常见问题[J].建筑工程技术与设计，2016（34）：588.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d379ae13f39ab3ac56498231.html