# 大运行体系下地区电网调控操作风险预控

（国网山西省电力公司运城供电公司山西运城044000）

摘要：电网公司“大运行”体系建设实施以来，调控及厂站运维人员作为电网运行的直接指挥者和执行者，每一项调控操作都将直接影响电网的运行方式、设备状态和人身安全。因此，在新的形势下，供电公司结合地区电网实际，对调控操作过程中的风险因素进行分析，提出相应的预控措施，以此在调控操作层面上提高电网的安全稳定运行水平。

关键词：大运行体系；地区电网；调控操作风险；预控措施

随着大运行业务量的增长和管辖范围的扩大，调度、监控值班员、运维人员要承担电网调度、设备监控、安全校核和新能源调度等多方面职责，安全压力较大，发生电网调控操作的风险也随之增大。

1大运行体系下地区电网调控的内涵

大运行体系的核心是采取调控一体化的管理模式，加强对于电网系统的控制和管理，提高整体管理水平，增强管理效果。在电网调控的实际操作中，还需要不断进行探索和分析，从中寻找到最适宜电网运行调控的管理模式。加强对于电网运行过程中各项细节的控制和管理工作，逐步推进精益化的管理工作，才能够最大限度地发挥大运行体系的优势，使其为电力企业获取到经济效益和社会效益提供前提条件。处于大运行背景下的电网调控能够将变电站的监控和电网的科学调度工作进行有效结合，从而统一进行管理控制，这种调控方式主要是针对电网运行过程中的各个生产运行环节，从中发现运行中的一些问题，及时进行解决，以保证电网运行能够安全有效地进行。

2大运行体系下地区电网调控操作风险

（1）对于调度人员而言，调度人员对系统设备不熟悉，业务流程不清楚，运行方式安排理解不透，分解操作票拟写不当等，均可能造成调控操作风险。调度交接班不明或交接班记录不清，上一班某些情况未交班，导致下一班对电网当前运行方式不清，如设备有缺陷或电网运行方式有特殊要求时，未注意到风险点，将导致调控操作风险；受供电可靠性等因素影响，经常有调控操作安排在夜间进行，这就使误操作几率增大。

对于监控人员来说，智能变电站和智能化设备的数量飞速增长，而监控员对各智能设备的认识不足，给电网调控操作带来了一定的隐患。监控员在信号监视过程中，当现场设备检修和瞬时故障时，会频繁出现大量调试信号、瞬间信号，影响正常监视，产生信号遗漏、信号分析不正确的情况，造成电网设备缺陷隐患消除不及时或重要潮流断面超过允许值，最终电网调控操作风险。

对于运维人员来说，随着电网不断发展，变电站数量每年都在增加，随之需要配置相应的运行人员，造成运维人员不断出现缺口情况，运维模式一般按照地域管辖范围的不同而分区、分组运维，操作任务多的时候，经常出现一组操作人员来回跑的局面，为了赶进度，有时会出现过度疲劳、力不从心等现象，直接影响其在操作过程中的正常发挥，对调控操作安全产生不利影响；另外，风雨、气温突变等极端气候诸如此类不可抗因素使设备处在非正常环境下运行，也使运维人员操作难度增大，必将影响调控操作安全。

（2）设备缺陷及隐患得不到及时消除，增大了调控操作风险，特别是一些无人值守变电站，装置性缺陷造成的危害影响较大。常见的设备缺陷及隐患大致有如下几种：一次设备检修维护不到位、二次设备功能异常，造成操作中断，影响运维人员正常思维和操作；五防闭锁装置不完善，闭锁装置失灵、闭锁装置逻辑错误及调控操作系统中调度与监控人员的“双向监护”闭环管理流程不完善；变电站内电压互感器、UPS电源、数据通道等存在缺陷不能及时处理，导致某些设备失去监控，尤其在事故处理等紧急情况下，无法及时对运行方式做出调整；未规范新（改、扩）建变电站设计施工，造成验收时遗留缺陷；调控技术支持系统及新开发的应用功能模块，未经受事故集中爆发验证，存在突发海量数据处理死机或系统崩溃的风险。

3大运行体系下地区电网调控操作风险预控措施

（1）对调度员而言，第一，开展专项培训，促进员工熟悉业务中涉及的一、二次设备。加强与变电部的沟通，邀请变电专业技术人员对调度员进行现场设备培训，尤其是加强二次设备的讲解以及光字牌、报文等异常信号处理的方法等。第二，严格执行交接班制度，提高交接班质量。接班人员必须按规定时间提前10min进入调度室了解系统运行情况，仔细阅读调度、监控运行日记、交接班记录、日调度计划、上一值操作票及有关资料或记录等。交班时，应注意重点交接运行方式的变化、电网危险点、未完成的工作以及领导交待的事项等。接班人员如有疑问应及时提出，明白无误后方可接班。第三，合理安排操作量，减少操作风险，提高拟票流程审核要求，坚持执行“五核对”的原则，确保指令票的正确性。第四，完善调度事故应急制度，在设备故障时及时按流程汇报。建立天气恶劣应急反应机制。第五，完善电网事故处理预案，实行滚动修编。每位调控员均应熟悉预案，晚班当班调控员均应根据当天运行方式变化或系统危险点进行事故预想，要求调度员熟练掌握当地黑启动步骤。

对于监控员来说，第一，提高监控员业务水平，可以根据需要对工作人员采取混合排班的方式，目的是使相应人员之间彼此学习沟通，互相促进，还要加强一些典型事故处理的培训工作。第二，实时调整监控方式，减少冗余信号干扰，设置重要潮流断面、监视设备超越限值。由于设备的自身缺陷而严禁在远方操作开关，应挂警示牌进行遥控闭锁。第三，增强监控管理和调度控制、自动化、现场运维及技术支持的工作协同，细化和规范设备监控管理工作，运用制度规范消除监控工作风险。第四，相关设备有问题时，应对设备缺陷做好详细记录；然后，为了保证对缺陷信息的跟踪，要将这些信息处理并与缺陷管理衔接；此外，监控信息分析会必须按时召开，以确保运检单位对设备消缺的跟踪。

对运维人员来说，要合理配备操作人员，科学调配运行班次。应按照电网规模的拓展情况，适时、合理地配备调控运维人员，确保全员、全时段以饱满的精神状态投入工作；根据实际情况，按照人的体力、情绪和智力生理特点以及“新老搭配”的原则，科学调配运行班次模式；在特殊情况下，遇到系统有重大操作、恶劣气候等，临时协调增派操作人员，减少人员疲劳作业的安全隐患，为调控操作给予必要的人员保证。

（2）对系统内一、二次设备等存在的缺陷进行了全面清理、总结，制定整改计划，联系厂家，协商处理，确保隐患及时消除，提高设备运行可靠性。对新（改、扩）建的变电项目，加强现场验收，确保零缺陷投运。掌控变电站的设计与施工，从源头上减少设备、装置缺陷和隐患对操作造成的风险。在变电站设计及施工中，尽可能做到新技术、高起点、高质量，尽量使用同一接线方式、同一型号厂家、性能质量较好的成熟设备，方便运维人员熟悉并掌握操作策略。现场设备变更后，相应的规程、制度及时更新。现场运行规程每年复查、修订和发布，对排查出的安全隐患制订整改计划并落实整改措施。做好调控技术支持系统正常条件下的性能测试及模拟事故情况下的“雪崩”测试，加强维护，合理配置，完善系统故障情况下的应急处置备用系统预案，为调控操作提供可靠的设备保障。

（3）加强设备巡查力度，确保调度、监控系统终端正常运行；配备正确完善的档案图纸及技术规范，便于调控人员查看和核实所辖变电站的实时一次接线图，掌握设备实际运行情况；定期检查设备名称和编号，确保三重名称正确无误，并根据变更情况及时修改；安全工器具及安全防护用具配置齐全，定期检查和试验，损坏的安全工器具及时更换，确保运维人员会正确使用。

4结束语

大运行体系下电网调控具有传统电网调控难以比拟的优点，随着新技术和新工艺的不断涌现和调控方式的不断进步，我国电网的安全性和可靠性将进入新的发展阶段，我们要不断完善大运行体系下地区电网调控操作风险预控措施，保证地区电网安全可靠稳定运行，并为地区经济发展提供足够的助力。

参考文献：

[1]刘敏.大运行背景下电网调控运行安全风险及措施.科技与企业.2011（5）

[2]房玉.大运行环境下电网调控运行安全风险与对策.通讯世界.2017（12）

[3]汪浅予.智能电网背景下的苏州电网调控一体化管理模式研究.苏州大.2016（04）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d6c7a3d600672fbac0c3deb5.html