# MoO3/MIL-101（Cr）负载型催化剂的制备及其氧化脱硫性能

### 论文摘要

通过煅烧法将钼酸铵和MIL-101的混合物,制备了不同质量分数MoO3的MoO3/MIL-101催化剂,采用XRD,FT-IR,SEM,EDS,BET等技术对催化剂的结构和形貌进行表征。以MoO3/MIL-101为催化剂,乙腈作为萃取剂,H2O2为氧化剂氧化脱除模拟油中的二苯并噻吩（DBT）。考察了氧化钼的负载量、反应温度、氧硫比（O/S）、催化剂的用量和乙腈的用量以及不同硫化物对脱硫效果的影响。在最佳的反应条件下,催化剂对DBT,4,6-二甲基苯并噻吩（4,6-DMDBT）,苯并噻吩（BT）的脱除率分别达到99%,84%和61.8%。催化剂循环使用4次后活性没有明显下降,并对氧化脱硫反应机理进行了探讨。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 试剂及仪器

- 1.2 MoO3/MIL-101的制备

- 1.3 催化剂的脱硫性能

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 催化剂的表征

- 2.1.1 XRD表征

- 2.1.2 红外谱图

- 2.1.3 SEM表征和EDS谱图分析

- 2.1.4 BET分析

- 2.2 不同反应体系的脱硫性能考察

- 2.3 催化剂的循环利用

- 2.4 氧化脱硫机理

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郝阳阳,李秀萍,赵荣祥

关键词: 煅烧法,氧化脱硫,催化剂,二苯并噻吩

来源: 化学工程 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,石油天然气工业

单位: 辽宁石油化工大学化学化工与环境学部

基金: 国家自然科学基金资助项目(2020619)

分类号: TE624.55

页码: 24-28+58

总页数: 6

文件大小: 2064K

下载量: 130

### 相关论文文献

- [1].离子液体在萃取氧化脱硫中的应用与研究进展[J]. 应用化工 2020(02)

- [2].碳氢化合物的氧化脱硫方法降低了成本[J]. 石油炼制与化工 2019(02)

- [3].硅钨基离子液体催化剂的合成及催化氧化脱硫研究[J]. 应用化工 2020(10)

- [4].柴油氧化脱硫技术研究[J]. 炼油技术与工程 2019(10)

- [5].减少投资降低成本的馏分油氧化脱硫新技术[J]. 石油石化绿色低碳 2018(02)

- [6].一步法制备含W介孔碳材料及其氧化脱硫性能研究[J]. 燃料化学学报 2017(03)

- [7].功能化含钨介孔硅材料的直接合成表征及其在多相氧化脱硫中的应用（英文）[J]. 催化学报 2016(06)

- [8].油品氧化脱硫技术进展[J]. 当代化工 2010(02)

- [9].N-甲基咪唑氟硼酸盐基低共熔溶剂的制备及其氧化脱硫性能[J]. 石油学报(石油加工) 2020(04)

- [10].过氧化氢用于油品氧化脱硫的研究进展[J]. 化工进展 2009(04)

- [11].汽油和柴油的氧化脱硫技术新进展[J]. 化学工业与工程 2009(03)

- [12].一种高效的油品深度氧化脱硫工艺开发成功[J]. 石油炼制与化工 2008(08)

- [13].基于杂多酸的高效氧化脱硫催化剂的合成及应用[J]. 现代化工 2018(03)

- [14].半水煤气湿法氧化脱硫工艺综述[J]. 安徽化工 2011(03)

- [15].柴油氧化脱硫技术研究进展[J]. 中外能源 2011(09)

- [16].稠油就地催化氧化脱硫研究[J]. 科学技术与工程 2010(25)

- [17].汽油氧化脱硫技术的研究进展及应用[J]. 山东化工 2010(07)

- [18].采用超声波辅助氧化脱硫生产超低硫柴油[J]. 炼油技术与工程 2010(08)

- [19].天然气吸附氧化脱硫技术探讨[J]. 胜利油田职工大学学报 2009(06)

- [20].铁基低共熔剂在柴油氧化脱硫中的研究[J]. 化学研究与应用 2019(03)

- [21].超声波强化燃料油氧化脱硫技术的研究进展[J]. 现代化工 2015(02)

- [22].离子液体在氧化脱硫中的应用研究[J]. 应用化工 2019(07)

- [23].己内酰胺基酸性低共熔剂对柴油的氧化脱硫:低共熔剂组成与催化反应活性（英文）[J]. 催化学报 2018(09)

- [24].WO_3-ZSM-5/MCM-41催化剂的合成及其催化氧化脱硫研究[J]. 无机盐工业 2014(07)

- [25].过氧化物用于油品氧化脱硫新进展[J]. 黑龙江科学 2010(03)

- [26].相转移剂对直馏柴油氧化脱硫影响的实验研究[J]. 化工科技 2008(03)

- [27].环戊烷氧化脱硫技术室内研究[J]. 化学工程与装备 2012(02)

- [28].乙酸型离子液相转移催化剂氧化脱硫研究[J]. 当代化工 2010(03)

- [29].汽油氧化脱硫技术的研究进展[J]. 天然气与石油 2008(04)

- [30].焦化柴油过氧化环己酮氧化脱硫工艺研究[J]. 化学与粘合 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d6ce26cd3cceb9d6a73f0a84.html