# 包芯纱最小包覆量计算及实例分析

### 论文摘要

为研究包芯纱的最小包覆量,从纱线的纤维排列模型入手,分别推导以单丝和复丝为芯的包芯纱最小包覆量计算方法,并通过实例计算和试纺分析,研究实际生产中低包覆量包芯纱出现露芯现象和条干不匀的主要原因。结果表明,通过简单的建模和计算,能方便地估算出理论最小包覆量,在生产应用中为得到较好包覆效果,实际包覆量应大于理论最小包覆量,并通过原料选择、工艺设置、器材选配等多方面的优化措施,以获得满意的成纱质量。

### 论文目录

- 1 最小包覆量的计算

- 1.1 包覆排列方式

- 1.2 单丝为芯

- 1.3 复丝为芯

- 1.3.1 按开启式排列

- 1.3.2 按密堆式排列

- 2 包覆量与成纱效果

- 2.1 露芯现象

- 2.2 纱线条干

- 2.3 注意事项

- 3 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 丁明,张申,肖婷婷

关键词: 包芯纱,包覆量,单丝,复丝,建模,成纱效果

来源: 天津纺织科技 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 江苏省纺织研究所股份有限公司

分类号: TS104.1

DOI: 10.13518/j.cnki.tjtst.2019.05.013

页码: 45-48

总页数: 4

文件大小: 1928K

下载量: 38

### 相关论文文献

- [1].铝包覆钛白粉水分散稳定性研究[J]. 化工管理 2019(36)

- [2].包覆可剥离热塑性防护层管材（包覆管）的发展与应用[J]. 建设科技 2019(23)

- [3].增材用铝粉表面的包覆改性研究[J]. 爆破器材 2020(01)

- [4].机械包覆纱捻度探讨[J]. 山东纺织经济 2020(04)

- [5].机舱设备或管路绝热包覆到220℃还是60℃？[J]. 中国船检 2020(09)

- [6].高软化点包覆沥青的制备与表征[J]. 应用化工 2020(10)

- [7].无机包覆钛白粉研究进展及发展趋势[J]. 无机盐工业 2020(10)

- [8].包覆性材料的研究进展[J]. 浙江冶金 2016(Z2)

- [9].钛白粉无机包覆改性现状及发展趋势[J]. 无机盐工业 2017(05)

- [10].电石表面有机包覆技术的研究[J]. 合成材料老化与应用 2014(05)

- [11].日本东华隆公司与维美德联手推出现场包覆业务[J]. 中华纸业 2014(23)

- [12].酚醛包覆红磷的稳定化研究[J]. 四川化工 2015(04)

- [13].造型粉的包覆度与其表面张力和表面积的关系[J]. 四川兵工学报 2013(12)

- [14].高强包覆纱特种篷盖织物的设计与开发[J]. 产业用纺织品 2020(09)

- [15].利用升华物质2,4,6-三异丙基-1,3,5-三氧杂环己烷作模板剂制备聚苯胺包覆的中空硫电极材料[J]. 电化学 2019(06)

- [16].三聚氰胺甲醛树脂包覆红磷的制备及其稳定性研究[J]. 塑料工业 2020(03)

- [17].一种可原位修复和循环使用的包覆涂层材料及其耐蚀性能研究[J]. 装备环境工程 2020(10)

- [18].多饰纱家纺包覆绳包覆技术探讨[J]. 上海纺织科技 2019(03)

- [19].沭阳包覆纱的“聚”变[J]. 中国纺织 2017(12)

- [20].小型包覆纱机研发[J]. 成都纺织高等专科学校学报 2017(04)

- [21].维美德与日本东华隆联手推出现场包覆业务[J]. 造纸信息 2015(01)

- [22].钛包覆对钴酸锂电性能的影响[J]. 电子制作 2013(05)

- [23].玻璃包覆层对钴基玻璃包覆微细丝拉伸强度的影响[J]. 有色金属 2011(01)

- [24].氧化亚硅负极材料的碳包覆改性研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [25].沭阳县包覆纱产业园荣获江苏省“中小企业产业集聚示范区”称号[J]. 纺织报告 2015(03)

- [26].包覆工艺对高强弹性包覆纱的拉伸性能影响[J]. 现代纺织技术 2015(05)

- [27].复合包覆技术在海港工程中的防腐蚀应用[J]. 腐蚀与防护 2013(01)

- [28].磷酸铝纳米包覆对三元材料性能的影响[J]. 化工新型材料 2013(06)

- [29].真丝/氨纶包覆丝的包覆度对其力学性能的影响[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2010(09)

- [30].二氧化钛包覆水性铝颜料的制备及表征[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d93f30e47fae4d2727a99fe9.html