# 银氧化锡论文_陈轶鑫,高港,张瑛

导读:本文包含了银氧化锡论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:材料,浪涌,触头,碘酸,熔焊,性能,专利。

### 银氧化锡论文文献综述

陈轶鑫,高港,张瑛[1]（2019）在《银氧化锡触头材料制备技术专利概况》一文中研究指出本文主要对银氧化锡触头材料制备技术专利申请状况进行分析,分别分析了我国银氧化锡触头材料制备技术专利申请状况以及全球的整体状况,从而探寻该产业的发展趋势。(本文来源于《中国科技信息》期刊2019年13期）

徐思婷,王立世,陈小兰[2]（2017）在《银氧化锡合金材料中锡量的测定》一文中研究指出采用碘酸钾滴定法测定银氧化锡合金材料中的锡含量.先用硝酸分解样品,以铁为载体,用氨水分离主体银.然后将酸不溶物以混合熔剂在高温熔融,盐酸浸取熔融物,最后用铝片还原碘酸钾滴定法测定锡含量.该法的样品加标回收率为98.30%~100.58%,相对标准偏差为0.42%~0.51%.该方法的精密度及结果的准确性能满足检测的要求.(本文来源于《材料研究与应用》期刊2017年03期）

韦健民[3]（2017）在《浪涌负荷条件下银氧化锡触点材料电性能的实验研究》一文中研究指出触点是低压电器内完成信号导通和分断功能的直接执行部分,其在浪涌负荷条件下电性能的加速退化及诱发的动熔焊失效现象已成为影响电器寿命和可靠性的关键。作为低压电器领域用途最广、用量最大的贵金属功能材料,银氧化锡在浪涌负荷条件下的电性能和抗浪涌能力一直受到多方关注。本文以开发的新型触点材料电性能模拟实验系统为基础,进而实验研究了浪涌负荷条件下银氧化锡触点材料电性能基本特征、退化过程和熔焊失效物理机制。首先,设计并实现了一种新型两工位触点材料电性能模拟实验系统。通过设计的机械机构实现了推杆作用点、空程、超程和触点开距等机械参数的调节;以电磁铁实现触点分合运动的模拟;开发的硬件测试电路实现了触点力和电参数的同步实时测量;基于LabVIEW开发的操作软件实现了回跳时间、回跳能量、燃弧能量等电性能综合参数的计算、显示和存储。其次,结合容性负载条件下触点闭合过程和分断过程的触点电压和触点电流的典型波形,对实验电路和典型波形进行了理论分析,建立了电路暂态过程的数学模型;进而分析了浪涌电流峰值、浪涌时间等参数对触点分合过程电气特性的影响。接着,实验研究了耐久性电寿命实验过程中银氧化锡触点回跳能量、静压力、燃弧能量等电性能敏感参数的退化过程,总结了各电性能敏感参数的退化规律,分析了其发生退化的原因和物理机制。最后,改变负载性质、负载电容和触点开距等因素,实验研究了银氧化锡触点动熔焊失效现象,总结归纳了触点发生动熔焊失效时电性能敏感参数的主要特征表现,结合触点表面微观形貌特征与元素分布状态,阐述了触点发生动熔焊的物理过程和失效机理。本研究可为触点材料电性能的科学评价与优化改进提供实验手段,对于低压电器的长寿命设计和接触失效分析亦具有实用价值。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2017-06-01）

娄长影,王永业,吴礼杰[4]（2017）在《包覆工艺对银氧化锡电触头材料加工性能的影响》一文中研究指出利用企业自有技术制备含添加剂的氧化锡复合粉体,分别通过常规包覆工艺和改进包覆工艺制备银氧化锡复合包覆粉,包覆粉经过等静压、烧结、挤压、拉丝制备成线材,通过扫描电镜观察包覆效果,通过金相、抗拉强度、硬度、打钉等手段表征了包覆工艺对材料加工性能的影响。(本文来源于《科技资讯》期刊2017年12期）

贾璐,刘意春,谢明,易健宏[5]（2017）在《碳纳米管/银氧化锡复合材料的制备及其性能研究》一文中研究指出采用化学镀法和球磨法制备了碳纳米管/银氧化锡复合粉体,并通过压制成形、烧结、复压复烧等粉末冶金工艺流程制备碳纳米管增强银氧化锡复合材料。着重研究了碳纳米管质量分数、粉末冶金工艺参数等对复合材料的致密度、硬度等性能的影响。结果表明,碳纳米管的加入使得粉末压制曲线降低,化学镀制备的复合粉末的烧结性能均优于球磨法所制备的复合粉末,复压复烧后的复合材料的致密度、硬度等性能主要受碳纳米管质量分数、复压压力影响。(本文来源于《现代化工》期刊2017年01期）

张顺乐[6]（2016）在《银氧化锡电接触材料内氧化工艺的研究》一文中研究指出AgCdO是一种电气性能优异的电接触材料,它有着优良的抗电弧侵蚀性、抗熔焊性和较低的接触电阻,因此被称为“万能电接触”。但是,在使用过程中会释放出“镉毒”危害人体健康,所以人们开始寻找它的替代品。AgSnO_2凭借其优良的抗熔焊性能和抗电弧侵蚀性能成为取代AgCdO的最具潜力的新型环保电接触材料。当Ag-Sn合金中当Sn的含量超过6%时,内氧化就很难完全,所以常规的内氧化工艺很难制备出AgSnO_2电接触材料,本文结合扩散理论和金属学的相关知识对Ag-9.5Sn二元合金的内氧化工艺进行了探索和研究,指出了合金氧前脱脂的重要性,并且提出了“合金氧前退火然后冷装炉做低温氧化”的内氧化技术,从而实现合金的完全内氧化;内氧化制备的AgSnO_2材料的硬度高导致其加工性能较差,本文利用高温状态下AgSnO_2材料中SnO_2颗粒有小范围内聚集的特性,提出采用高温热处理技术来降低硬度改善材料加工性能的工艺;基于以上技术,本文探究出了“合金颗粒内氧化-压块-烧结挤压”的工艺方法,成功制备出了AgSnO_2(12)电接触材料,与当前广泛应用的粉末冶金工艺相比,该工艺制备出的AgSnO_2材料机械性能和电气性能更优越。就目前国内而言,本文研究的Ag-Sn二元合金内氧来制备AgSnO_2材料的工艺方法是国内该行业领域的新突破。这将为我国的电接触材料领域的发展做出积极贡献。(本文来源于《浙江工业大学》期刊2016-10-01）

孙宝,孙立志,彭戴,彭伟,李进[7]（2016）在《超细银氧化锡触头粉体制备》一文中研究指出本文采用化学镀法通过探索反应温度、主盐浓度、p H等因素对银氧化锡粉体粒径和形貌的影响,制备了超细银氧化锡粉体。结果表明控制温和的反应速率有利于获得包覆均匀的粉体材料,优化工艺为:反应温度50oC、银氨溶液浓度为0.3 M、p H保持10。经测试氧化锡粉体表面银层包覆完整,粉体平均粒径约1.5μm,粒径分布范围较窄。(本文来源于《船电技术》期刊2016年04期）

李杰,翁桅,颜小芳,柏小平,杨昌麟[8]（2015）在《交替氧化工艺参数对银氧化锡内氧化后组织的影响》一文中研究指出AgSn合金内氧化后表层往往出现氧化物聚集层,导致成品中出现大量氧化物聚集,严重影响产品质量。针对上述问题,采用氧化-还原-氧化的交替氧化方法,即在通常内氧化工艺过程中增加还原-氧化步骤,先将氧化后丝材表面氧化层还原,然后再次氧化以获得均匀的组织。还原过程起关键作用,考察了不同还原温度(650℃、700℃、750℃)、不同还原时间(0.5h、1h、3h、5h)对银氧化锡内氧化后显微组织的影响,并优选了一种工艺进行后续加工。研究得出:表面还原层厚度随着还原温度的升高、时间的延长逐渐增加;由于晶界上原子排列较晶粒内部疏松,存在较多空位、位错等缺陷,导致晶界成为氢气快速扩散的通道,还原优先在晶界位置发生;后续加工后的丝材无明显氧化物聚集现象。(本文来源于《材料导报》期刊2015年S2期）

王松,谢明,柳青,程勇,刘满门[9]（2014）在《内氧化法制备银氧化锡电接触材料》一文中研究指出AgSnO2电接触材料具有优良的抗电弧侵蚀性和抗熔焊性,在交直流接触器、功率继电器和低压断路器等领域已经部分或全部取代了AgCdO材料。内氧化法是制造AgSnO2电接触材料工艺最成熟、应用最广泛的一种方法。本文计算了Ag-Sn合金的内氧化热力学条件参数,论述了内氧化过程中SnO2颗粒的形核、长大和粗化过程,并采用合金粉末成形-内氧化-热挤压新工艺制备了SnO2颗粒细小弥散、性能优越的AgSnO2电接触材料。(本文来源于《电工材料》期刊2014年04期）

王振宇,黄锡文,张天锦,李耀林,白娅玲[10]（2014）在《我国环保型银氧化锡触头材料制备技术专利分析》一文中研究指出从国内相关银氧化锡电触头材料制备领域的专利文献中获取发展动态。采集1986年5月13日至2013年6月25日期间的国内银氧化锡电触头工业技术专利文献,建立专利数据库。通过可视化的方式,从专利申请量、专利分布、专利技术和专利持有人、专利技术生命周期等方面等角度深入分析了银氧化锡电触头材料制备领域专利的整体申请概况和主要申请机构等情况。通过研究发现关于银氧化锡电触头材料的专利技术周期包括快速增长期、成熟期和衰退期,缺乏专利的萌芽期,这可能与我国触头材料行业大多采用参照国外已有技术进行产品试制有关。(本文来源于《电工材料》期刊2014年03期）

### 银氧化锡论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用碘酸钾滴定法测定银氧化锡合金材料中的锡含量.先用硝酸分解样品,以铁为载体,用氨水分离主体银.然后将酸不溶物以混合熔剂在高温熔融,盐酸浸取熔融物,最后用铝片还原碘酸钾滴定法测定锡含量.该法的样品加标回收率为98.30%~100.58%,相对标准偏差为0.42%~0.51%.该方法的精密度及结果的准确性能满足检测的要求.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 银氧化锡论文参考文献

[1].陈轶鑫,高港,张瑛.银氧化锡触头材料制备技术专利概况[J].中国科技信息.2019

[2].徐思婷,王立世,陈小兰.银氧化锡合金材料中锡量的测定[J].材料研究与应用.2017

[3].韦健民.浪涌负荷条件下银氧化锡触点材料电性能的实验研究[D].哈尔滨工业大学.2017

[4].娄长影,王永业,吴礼杰.包覆工艺对银氧化锡电触头材料加工性能的影响[J].科技资讯.2017

[5].贾璐,刘意春,谢明,易健宏.碳纳米管/银氧化锡复合材料的制备及其性能研究[J].现代化工.2017

[6].张顺乐.银氧化锡电接触材料内氧化工艺的研究[D].浙江工业大学.2016

[7].孙宝,孙立志,彭戴,彭伟,李进.超细银氧化锡触头粉体制备[J].船电技术.2016

[8].李杰,翁桅,颜小芳,柏小平,杨昌麟.交替氧化工艺参数对银氧化锡内氧化后组织的影响[J].材料导报.2015

[9].王松,谢明,柳青,程勇,刘满门.内氧化法制备银氧化锡电接触材料[J].电工材料.2014

[10].王振宇,黄锡文,张天锦,李耀林,白娅玲.我国环保型银氧化锡触头材料制备技术专利分析[J].电工材料.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/da42d025ead993bfc669e765.html