# 双层大凸缘零件的冲压工艺分析与设计

### 论文摘要

双层大凸缘零件的加工难点在于凸缘的成形,冲压时容易起皱和破裂,且尺寸不易保证。首先把零件分解成各个单元体,利用各单元体求出毛坯的直径,然后对零件进行工艺分析,确定工艺过程为拉深、胀形、反拉深。进一步确定了拉深次数、拉深的工艺参数和胀形的工艺参数,最终完成反拉深,成形了零件,并达到技术要求。

### 论文目录

- 1 零件分析

- 2 毛坯尺寸的计算

- 2.1 各个分解单元体的毛坯直径计算

- 2.2 总的毛坯直径D[1]的计算

- 3 确定具体工艺方案

- 3.1 拉深工艺尺寸的确定

- 3.1.1 计算最终的拉深直径d和高度h

- 3.1.2 修边余量Δ的确定

- 3.1.3 修正后总的毛坯直径D′

- 3.1.4 确定拉深次数

- （1）判断能否一次拉出。

- （2） 拉深次数n[2]计算见式（9）:

- 3.1.5 推算各拉深工序的尺寸

- （1） 确定各次拉深半成品的尺寸。

- （2） 取各次半成品底部的内圆角半径为:

- （3） 计算各次半成品的高度h1、h2。

- 3.1.6 三次拉深后球形底部的减薄率

- （1）毛坯的面积S毛见式（10）:

- （2） 第三次拉深后的面积S拉3见式（11）:

- （3） 减薄率的确定。

- 3.2 胀形工艺计算

- 3.2.1 计算胀形后的最大直径dmax

- （1） 极限膨胀系数k [3]的计算见式（12）:

- （2） 胀形后的最大直径dmax [3]的计算见式（13）:

- 3.2.2 计算胀形的位置H

- （1） 计算成形件上半部分的面积S。

- （2） 计算胀形前的面积,如图7所示。

- 3.2.3 胀形后的尺寸

- 3.3 成形90°窝和双层凸缘

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 史建国,刘晴,张卧波

关键词: 双层大凸缘,冲压工艺,分析计算

来源: 模具技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 济南职业学院机械制造学院

分类号: TG386

页码: 17-21

总页数: 5

文件大小: 926K

下载量: 62

### 相关论文文献

- [1].支架冲压工艺分析与模具设计[J]. 科技风 2017(16)

- [2].汽车覆盖件冲压工艺分析系统[J]. 塑性工程学报 2020(05)

- [3].冲压工艺分析[J]. 农业技术与装备 2017(04)

- [4].某汽车车门制造冲压工艺分析[J]. 农家参谋 2019(12)

- [5].连杆冲压工艺分析及结构设计[J]. 锻压技术 2017(06)

- [6].通风管冲压工艺分析及模具设计[J]. 科技资讯 2019(06)

- [7].航空密封保护圈的冲压工艺分析及模具设计[J]. 机械工程师 2017(07)

- [8].法兰盘冲压工艺分析与复合模设计[J]. 模具制造 2020(03)

- [9].风罩冲压工艺分析及复合模具设计[J]. 模具技术 2018(05)

- [10].挡尘盘冲压工艺分析及模具设计[J]. 金属加工(冷加工) 2011(03)

- [11].微形开槽筒形件冲压工艺分析与模具设计[J]. 模具制造 2008(08)

- [12].翼子板前保险杠处冲压工艺分析[J]. 模具工业 2017(06)

- [13].双动拉延模改单动拉延模的自动化冲压工艺分析[J]. 汽车工艺与材料 2011(12)

- [14].Dynaform软件在冲压工艺分析过程中的应用[J]. 模具制造 2019(12)

- [15].L形卷尺接头冲压工艺分析与模具设计[J]. 模具工业 2016(09)

- [16].支架冲压工艺分析与模具设计[J]. 模具工业 2014(06)

- [17].帝豪EC718顶盖冲压工艺分析[J]. 模具技术 2010(02)

- [18].火车门头板模具冲压工艺分析及改进[J]. 电加工与模具 2009(06)

- [19].接线盒盖冲压工艺分析及模具设计[J]. 金属加工(热加工) 2015(21)

- [20].轴承盖冲压工艺分析及模具设计[J]. 精密成形工程 2010(03)

- [21].限位器支架冲压工艺分析[J]. 模具制造 2008(01)

- [22].汽车车轮冲压工艺分析及自动上下料辅机设计研究[J]. 热加工工艺 2012(21)

- [23].托板冲压工艺分析与模具设计[J]. 现代机械 2011(02)

- [24].特殊造型侧围外板加油口处冲压工艺分析[J]. 模具工业 2020(08)

- [25].盒形件冲压工艺分析及模具设计[J]. 金属加工(冷加工) 2008(18)

- [26].基于Autoform的汽车构件成形工艺分析及模具设计[J]. 模具技术 2018(01)

- [27].微车后桥中段上下半体及背盖的冲压工艺分析[J]. 山东工业技术 2017(05)

- [28].支架冲压工艺分析与模具设计[J]. 模具工业 2016(01)

- [29].顶罩冲压工艺分析及复合模具设计[J]. 热加工工艺 2015(19)

- [30].板孔翻边冲压工艺分析及模具设计[J]. 金属加工(冷加工) 2009(20)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/daaa7f3b5a970b1874e513d6.html