# 铁电多层膜论文_魏坤,张续辰,洪学鹍

导读:本文包含了铁电多层膜论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:多层,薄膜,晶格,特性,温度,性能,复合体。

### 铁电多层膜论文文献综述

魏坤,张续辰,洪学鹍[1]（2014）在《退火工艺对钛酸锶钡铁电多层膜结构与物性的影响》一文中研究指出立足于无铅型钛酸锶钡(BST)铁电多层膜的制备及物性研究.采用溶胶-凝胶方法制备了Ba0.9Sr0.1TiO3铁电多层膜,并利用快速退火炉对多层膜进行热处理.重点分析两种不同热处理工艺对钛酸锶钡多层膜微观结构及相关物理性能的影响.通过X射线衍射(XRD),扫描隧道显微镜(SEM)及可见光范围反射谱测量等的表征方法,研究钛酸锶钡铁电多层膜微观结构的演化和形成机理,为制备性能优良的钛酸锶钡铁电多层膜提供基础数据.(本文来源于《膜科学与技术》期刊2014年06期）

陈辉,成泰民,陈思群[2]（2011）在《人工复合铁电多层膜热释电性质的理论研究》一文中研究指出建立3种具有不同相变温度的铁电材料垂直于极化方向复合而成的铁电薄膜的理论模型,在ginzburg-landau-devonshire(GLD)唯象理论的框架下展开研究,同时引入局域分布函数来描述不同材料间过渡层的性质,主要研究了复合铁电薄膜的热释电性质.通过改变3种不同铁电材料的复合方式,计算了铁电多层膜内部的极化强度分布、相变温度及热释电系数.研究表明,具有不同相变温度的铁电材料间的复合方式对铁电薄膜的极化和热释电性质有着重要的影响,3种不同材料复合而成的铁电薄膜随着温度的变化出现了2个热释电峰.新模型下的复合铁电薄膜表现很多新的特性,尤其对于铁电热释电器件性能的改良提出了一种参考,该种复合薄膜也许能够成为通常使用的多层膜的一种选择.(本文来源于《河北大学学报(自然科学版)》期刊2011年06期）

陈辉,吴兵,王炎,苑霄霄,成泰民[3]（2010）在《人工复合铁电多层膜的极化性质研究》一文中研究指出建立了叁层铁电复合薄膜的理论模型,采用Ginzburg-Landau-Devonshire(GLD)唯象理论,引入表示不同材料过渡层性质的局域分布函数,重点研究了具有不同相变温度的铁电材料复合而成的铁电薄膜的极化性质.通过改变不同铁电材料的复合方式及不同铁电材料之间过渡层的厚度,计算了铁电多层膜内部的极化强度分布.研究表明,不同相变温度的铁电材料间复合方式以及它们之间的过渡层的厚度对铁电薄膜的极化分布都有着重要的影响,并且存在临界过渡层厚度,其它复合铁电薄膜的极化分布曲线都在取两临界过渡层的曲线之间.(本文来源于《吉林师范大学学报(自然科学版)》期刊2010年04期）

胡古今,商景林,张婷,谢婧,孙璟兰[4]（2008）在《锆钛酸铅多层膜的铁电和介电特性》一文中研究指出研究了特异结构锆钛酸铅PbZr0.38Ti0.62O3(PZT)多层膜的铁电和介电特性.同均一相PZT薄膜材料相比,由致密层和多孔层交替排列形成的近周期PZT多层膜具有铁电、介电增强效应.在100V极化电压下,多层膜的平均剩余极化强度达42.3μC/cm2,矫顽场为43kV/cm.大的极化强度值归因于大的膜厚和多孔结构有效释放膜内张应力的结果.室温低频限下,PZT多层膜的表观相对介电常数超过2000.极为有趣的是,在所研究的频率范围,PZT多层膜具有两种截然不同的介电驰豫.低频介电损耗峰源自空间电荷极化;而遵从Arrhen ius律的高频介电响应可能同与氧空位VO¨相关的极性缺陷复合体有关.(本文来源于《红外与毫米波学报》期刊2008年03期）

胡古今,商景林,洪学鹍,褚君浩,戴宁[5]（2007）在《锆钛酸铅多层膜的铁电和介电特性研究》一文中研究指出基于相分离原理,通过重复甩胶镀膜—热处理工艺,在导电氧化物镍酸镧涂布的硅衬底上制备了厚度为2 μm,由致密层和多孔层交替排列形成的周期性锆钛酸铅(PZT)铁电多层膜,并对多层膜的铁电和介电特性进行了研究。同生长在相同衬底上的均匀相 PZT 薄膜材料相比,非均一相 PZT(本文来源于《第十六届全国半导体物理学术会议论文摘要集》期刊2007-09-01）

印晓明[6]（2007）在《锰酸盐（稀土合金）—锆钛酸铅铁电铁磁多层膜中的磁电效应》一文中研究指出本文采用溶胶—凝胶法制备了锰酸盐La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3(LSMO)粉料。将该粉体加压制成柱状并热压。热压后的样品进一步在1573k温度下烧结以得到致密的LSMO样品。PZT粉末压片，烧结，切割后极化，并在其表面固银生成电极。将制得的LSMO薄片其与PZT薄片用缓干型坏氧基树脂及硬化剂胶合得到所需多层膜样品。用X射线衍射方法表征了LSMO样品的结构。用SEM观察了LSMO样品的形貌，经过比较可以发现，热压法烧结的LSMO样品，其致密度要远高于非热压法烧结的样品。采用振动样品磁强计测量了样品磁性。相较于涂敷膜(tape casting)复合样品，该多层膜显示出更为优良的ME耦合效应。横向耦合要比纵向耦合更为强烈，并当外加磁场为150Oe时ME电压系数达到峰值。研究了a_E值与交变磁场频率间的关系。测量发现随着频率f的增加，a_(E·31)逐渐增加，在80KHz及170KHz处有两个小峰。当f=268KHz时，a_(E·31)达到最大值1300mv／cmOe，在频率f=268KHz，宽度⊿f=3KHz范围内发生了共振现象。分析表明由磁场和频率变化导致的ME系数变化的实验值与理论值符合的很好。为了适应磁电效应实际应用的要求，通过简化实验装置，提高样品灵敏度等方法，在前面工作的基础上，进一步研究了用单一磁场驱动的Tb_(1-x)Dy_xFe_(2-y)-Pb(Zr，Ti)O_3(TDF-PZT)层状复合物中的磁电效应。PZT粉料压成直径为10mm，厚度为1mm的薄片后，在1000℃～1200℃不同温度下烧结，再与Tb_(1-x)Dy_xFe_(2-y)胶合成系列弹性耦合多层膜样品。将样品与一大小合适的电容并联，并采取适当的绝缘措施使被测物构成一孤立系统，利用单一磁场驱动，在该系列样品中测量到了巨大的ME耦合效应。所得结果与以往利用双磁场驱动同种样品的结论有所不同。该技术可简化ME效应在某些实际应用中的复杂度。(本文来源于《南京师范大学》期刊2007-06-30）

胡古今,洪学鹍,陈静,褚君浩,戴宁[7]（2007）在《高反射率周期性铁电多层膜形成机理研究》一文中研究指出利用含聚合物添加剂的前驱体溶液,通过重复甩胶镀膜—热处理工艺制备了PbZrB0.4BTiB0.6B0.6OB3(PZT)和BaTi0.9Sr0.1BO3(BST)铁电多层膜.在特定的波长范围,每个多层膜具有高达90%的光学反射率,且峰值反射率随生长次数的增加而增大.显微技术分析表明每个多层膜是由一系列厚度几乎相等的致密层和厚度也近乎相同的多孔层交替排列形成的一维周期性结构.重点分析了这种周期性结构的可能形成机理,它涉及相分离和高分子聚合物热解两个过程.(本文来源于《红外与毫米波学报》期刊2007年02期）

吴银忠,陶永梅[8]（2007）在《铁电多层膜中的退极化场》一文中研究指出从最基本的电介质方程出发,给出了铁电双层膜、铁电叁明治结构、铁电超晶格中退极化场的表示形式,并详细研究了退极化效应对反铁电耦合的铁电双层膜的极化以及电滞回线的影响.(本文来源于《山东师范大学学报(自然科学版)》期刊2007年01期）

包定华,阮凯斌[9]（2005）在《铁电多层膜与铁电超晶格》一文中研究指出铁电多层膜和铁电超晶格是改善铁电薄膜性能并探索新的物理现象的有效途经.作者结合自己的研究工作,介绍了铁电多层膜和铁电超晶格的研究现状和进展.(本文来源于《四川大学学报(自然科学版)》期刊2005年S1期）

胡大治[10]（2005）在《脉冲激光法制备高介电系数铁电薄膜和多层膜》一文中研究指出本文介绍了高介电系数铁电薄膜材料在DRAM中的应用前景和现在存在的主要问题及解决办法。利用脉冲激光法制备了两类铁电薄膜,一类是28%mol 镧掺杂钛酸铅(PLT)薄膜,主要研究了沉积气压对薄膜结构和介电性能的影响,发现PLT 薄膜的介电性能非常依赖于脉冲激光沉积时的氧气压,本论文找到了具有高介电系数和低介电损耗的PLT 薄膜制备条件。另一类是BaTiO_3(BT)和SrTiO_3(ST)交替组成的多层膜。通过调节沉积每层膜停留时的氧气压,实现了相对于Ba_(0.5)Sr_(0.5)TiO_3均匀薄膜两倍介电系数的BT/ST 多层膜。文中利用脉冲激光沉积法在Pt/Ti/SiO_2/Si 衬底上制备了28%mol 镧掺杂钛酸铅薄膜。采用不同的沉积氧气压,分析了其对薄膜微观结构和介电性能的影响。结果表明在2Pa 左右沉积的薄膜具有最好的结晶度和介电系数。在频率为10kHz 时28%mol 镧掺杂钛酸铅薄膜的介电系数达852,并且保持了较低的损耗0.0110。同时制备了其它La 掺杂浓度的PbTiO_3薄膜,发现它们也有类似的特点。本文对此现象作了定性解释。另外制备了BT/ST多晶薄膜。通过降低层与层间隔时间的氧气压,形成一组低阻介面层,进而提高了薄膜的介电系数。获得了10kHz时介电系数高达1204 损耗0.1 左右的高性能薄膜, 其介电系数是Ba_(0.5)Sr_(0.5)TiO_3/Ba_(0.5)Sr_(0.5)TiO_3同质多层膜和Ba_(0.5)Sr_(0.5)TiO_3均匀薄膜的两倍。说明了多晶BT/ST薄膜的介电提高机理应为氧空位引起的低阻界面层而不是应力的结果。本文的研究表明,在脉冲激光法制备高介电系数铁电薄膜和多层膜时,合理地利用氧气压是一个提高薄膜介电性能的非常有效的手段。(本文来源于《苏州大学》期刊2005-05-01）

### 铁电多层膜论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

建立3种具有不同相变温度的铁电材料垂直于极化方向复合而成的铁电薄膜的理论模型,在ginzburg-landau-devonshire(GLD)唯象理论的框架下展开研究,同时引入局域分布函数来描述不同材料间过渡层的性质,主要研究了复合铁电薄膜的热释电性质.通过改变3种不同铁电材料的复合方式,计算了铁电多层膜内部的极化强度分布、相变温度及热释电系数.研究表明,具有不同相变温度的铁电材料间的复合方式对铁电薄膜的极化和热释电性质有着重要的影响,3种不同材料复合而成的铁电薄膜随着温度的变化出现了2个热释电峰.新模型下的复合铁电薄膜表现很多新的特性,尤其对于铁电热释电器件性能的改良提出了一种参考,该种复合薄膜也许能够成为通常使用的多层膜的一种选择.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 铁电多层膜论文参考文献

[1].魏坤,张续辰,洪学鹍.退火工艺对钛酸锶钡铁电多层膜结构与物性的影响[J].膜科学与技术.2014

[2].陈辉,成泰民,陈思群.人工复合铁电多层膜热释电性质的理论研究[J].河北大学学报(自然科学版).2011

[3].陈辉,吴兵,王炎,苑霄霄,成泰民.人工复合铁电多层膜的极化性质研究[J].吉林师范大学学报(自然科学版).2010

[4].胡古今,商景林,张婷,谢婧,孙璟兰.锆钛酸铅多层膜的铁电和介电特性[J].红外与毫米波学报.2008

[5].胡古今,商景林,洪学鹍,褚君浩,戴宁.锆钛酸铅多层膜的铁电和介电特性研究[C].第十六届全国半导体物理学术会议论文摘要集.2007

[6].印晓明.锰酸盐（稀土合金）—锆钛酸铅铁电铁磁多层膜中的磁电效应[D].南京师范大学.2007

[7].胡古今,洪学鹍,陈静,褚君浩,戴宁.高反射率周期性铁电多层膜形成机理研究[J].红外与毫米波学报.2007

[8].吴银忠,陶永梅.铁电多层膜中的退极化场[J].山东师范大学学报(自然科学版).2007

[9].包定华,阮凯斌.铁电多层膜与铁电超晶格[J].四川大学学报(自然科学版).2005

[10].胡大治.脉冲激光法制备高介电系数铁电薄膜和多层膜[D].苏州大学.2005

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/daf92b7c51668bc631ded081.html