# 印染生产各工序废水水质及处理技术

### 论文摘要

通过大量实验结果分析印染各工序废水水质的特点。退浆废水采用盐析法回收PVA,回收率可达85%;退煮废水采用厌氧处理法,COD去除率可达60%,PVA去除率可达80%以上,B/C提高到0.35以上,对提高可生化性、降低运行成本具有重要作用。研究并不断改进CFBR技术,通过半年运行,在活性炭不再生的情况下,COD去除率也可达到30%以上;与高效过滤处理技术相结合,可以稳定地实现废水回用和低浓水的近零排放。

### 论文目录

- 1 产污机台及废水特性

- 2 退浆废水处理技术

- 2.1 盐析法回收PVA

- 2.2 退煮废水的厌氧处理法

- 3 活性炭再生及利用技术

- 3.1 CFBR技术应用

- 3.2 高效过滤技术

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王伟,焦玉木,贾洪斌,李春光

关键词: 印染生产,处理技术,废水回用,近零排放

来源: 染整技术 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业,环境科学与资源利用

单位: 山东滨州市环境保护监测站,华纺股份有限公司技术中心

分类号: X791

页码: 51-54

总页数: 4

文件大小: 1329K

下载量: 134

### 相关论文文献

- [1].选钼废水回用处理浅析[J]. 中国钼业 2020(03)

- [2].膜分离技术应用于印染废水回用处理的价值探讨[J]. 资源节约与环保 2020(05)

- [3].强化废水回用构建节水创新管理模式[J]. 上海节能 2020(07)

- [4].高校洗浴废水回用研究[J]. 清洗世界 2020(08)

- [5].工业园区高盐废水回用技术思考[J]. 中国住宅设施 2019(10)

- [6].反渗透技术在工业废水回用方面的应用[J]. 中国新技术新产品 2017(14)

- [7].某汽车生产企业淋洗废水回用处理工程[J]. 水处理技术 2017(09)

- [8].凡口矿选厂废水回用的试验评估[J]. 采矿技术 2011(02)

- [9].印染废水回用综述[J]. 广东化工 2010(06)

- [10].燃煤电厂废水回用与零排放技术研究[J]. 节能 2016(09)

- [11].脱硫废水常规处理工艺的合理性及废水回用方式探析[J]. 当代化工研究 2017(01)

- [12].反渗透技术在石化工业废水回用中的应用[J]. 炼油与化工 2017(05)

- [13].反渗透与电镀废水回用[J]. 电镀与环保 2014(03)

- [14].啤酒工业废水回用技术研究进展[J]. 工业水处理 2014(04)

- [15].电镀行业镀镍漂洗废水回用技术综述[J]. 浙江化工 2013(02)

- [16].超滤膜冲洗废水回用强化处理低温低浊水的研究[J]. 中国给水排水 2012(21)

- [17].废水回用的低费工艺[J]. 化工环保 2010(01)

- [18].印染废水回用工程实践[J]. 环境科技 2009(S1)

- [19].城镇供水厂生产废水回用研究[J]. 黑龙江水利科技 2009(06)

- [20].东莞鼓励企业废水回用[J]. 工业水处理 2008(11)

- [21].生产废水回用为循环冷却水补水[J]. 石油化工安全环保技术 2015(02)

- [22].曲江水厂生产废水回用对出厂水水质影响分析[J]. 给水排水 2015(06)

- [23].反渗透技术在钢厂特大型废水回用项目中的应用[J]. 膜科学与技术 2015(03)

- [24].生产废水回用为循环冷却水的改造方案[J]. 内蒙古电力技术 2009(S1)

- [25].洗车废水回用工艺概述[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [26].反渗透控制钢铁生产废水回用微生物污染研究[J]. 水处理技术 2020(11)

- [27].煤矿废水回用及处理技术探究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2015(06)

- [28].应用于硫酸盐法制浆造纸厂的废水回用方案[J]. 国际造纸 2015(05)

- [29].基于水网络优化的棉针织印染废水回用技术研究[J]. 中国给水排水 2013(23)

- [30].铜冶炼企业综合废水回用技术实践初论[J]. 科技视界 2014(23)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dd89470ceca6d727550c222f.html