# 脆性相论文_孙利军,陈德利,徐朋,曹丽红

导读:本文包含了脆性相论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:脆性,钎焊,金相,不锈钢,化物,奥氏体,电子束。

### 脆性相论文文献综述

孙利军,陈德利,徐朋,曹丽红[1]（2017）在《高铬铁素体不锈钢00Cr26Ni6Mo4CuTi的脆性相研究》一文中研究指出由于高铬铁素体不锈钢的脆性问题十分突出,在实验室进行了00Cr26Ni6Mo4CuTi钢的固溶、时效试验,研究了加热温度及保温时间对钢中脆性相的影响,找出00Cr26Ni6Mo4CuTi钢脆性相的析出规律,分析了脆性相对钢组织与性能的影响。结果表明:在1 010~1 030℃采用快冷固溶,经过550℃×(3~4)h时效,可使材料的强度、塑性和韧性达到最优。(本文来源于《钢铁研究》期刊2017年03期）

郑兴睿,万祥明,刘建雄,许炳梁,毕凌成[2]（2015）在《YG15与40Cr钎焊接头中脆性相的析出抑制》一文中研究指出YG15是WC-Co类硬质合金,其在钎焊过程中易发生脱碳反应.脱碳反应会生成脆性η相组织.此外,钎料中Zn含量过高也会导致脆性相的生成.对影响YG15与40Cr钎焊脆性相生成的因素进行了研究.研究发现焊接时间、焊后保温温度和保温时间对焊接强度影响较大.当保温温度过高或焊接时间过长时,由于焊缝中元素的扩散会导致偏析,特别Fe元素在焊缝界面聚集形成脆性的η相的部位.实验验证经过选择合适的保温温度和焊接时间(400℃温度保温8 h,焊接时间60 s)可以有效的抑制Zn脆性相的生产,得到良好的钎焊接头.(本文来源于《昆明理工大学学报(自然科学版)》期刊2015年03期）

姜泽东,王思盛[3]（2010）在《不锈钢焊接接头高温服役脆性相析出的金相分析》一文中研究指出以催化裂化装置中的输送烟气管道上的不锈钢焊接接头为研究对象,分析焊接接头的金相组织来研究其脆化的原因和规律,提出改善焊接质量的方法,为提高这一系列不锈钢焊接接头的质量以及在高温下的工作性能提供了可靠的依据。研究结果表明,奥氏体不锈钢焊接接头长期高温下脆化倾向主要有两方面原因,一方面由于带有粗大γ柱状晶的焊缝显微组织是不均匀的,奥氏体焊缝高温脆化倾向与焊缝中产生γ→σ相有关,γ→σ相主要沿晶界沉淀析出,导致接头严重脆化;另一方面,焊接时产生的焊接残余应力较大,高温环境使其强度提高而塑性下降。(本文来源于《电焊机》期刊2010年04期）

刘铁柱,张建伟,刘红岩[4]（2009）在《数字水印的鲁棒性和易脆性相结合的研究》一文中研究指出综合零水印技术及其他水印方法,根据水印普遍具有的特点和零水印独有的特点,以及现在零水印的发展现状,阐述了零水印具有更强的特点,实现鲁棒性和易脆性的结合,这是其他数字水印方法无法独立完成的.提出了实现鲁棒性和易脆性相结合的基于小波零树结构和奇异值分解的零水印算法,并进行了仿真实验.实验结果表明该算法不仅具有很强的鲁棒性,而且能够实现易脆水印的图像篡改定位能力.(本文来源于《微电子学与计算机》期刊2009年01期）

罗新民,王金兰,陈康敏,潘励[5]（2008）在《Cr18Ni9奥氏体不锈钢表面渗硅层及脆性相分析》一文中研究指出采用粉末包埋法对Cr18Ni9奥氏体不锈钢表面进行渗硅处理后,除获得致密的渗硅层外,还观察到脆性很大的高硅相。应用SEM电镜分析、能谱分析和场发射高分辨率扫描电镜等方法分析了渗硅层的成分、组织和形貌,以及渗层表面脆性相的形成及其原因。分析表明,Cr18Ni9钢渗硅层中脆性相出现在含硅量20%(原子分数)以上,其脆性源于冷却过程中高硅相周边调幅分解产物的强力约束和DO3有序相晶格常数的持续减小。(本文来源于《热处理》期刊2008年03期）

李仕民[6]（2007）在《铼与钛合金电子束焊接头脆性相控制研究》一文中研究指出通过对铼与钛合金焊接脆性的产生机理进行分析,采取增加中间层材料进行电子束焊连接的方法来克服接头脆性。根据理论分析的结论确定了中间层材料类别,制定了多组中间层配方成分,通过焊接试验与相关测试,最终实现了对接头脆性相的有效控制。(本文来源于《宇航材料工艺》期刊2007年03期）

覃希治[7]（1988）在《对熔模精密铸件产生脆性相的分析》一文中研究指出我厂生产的零件,部分采用熔模精密铸造制作,铸件材质为ZG45和ZG45－Ⅱ两种。用150kg无芯中频感应电炉熔炼。近年来,相继在生产中发现铸件毛坯经正火或正火加高温回火(860±10℃,650~680℃)热处理后,韧性差,冲击值有时仅达0.4J/cm~2。金相(本文来源于《铸造》期刊1988年10期）

黄振隆,卢寿平,李风英,张月仙[8]（1984）在《镍基合金钎焊接头中的硼化物脆性相形态及其消除方法》一文中研究指出一、序言随着近代高性能航空燃气轮机的发展,对钎焊工艺提出了新的要求:首先要求钎焊接头能承受850℃或更高的温度;其次,钎焊工艺利用到发动机的关键零件——涡轮叶片上,因而要求钎焊接头具有良好的综合性能。用于制造高性能涡轮叶片的铸造高温合金中,加入了大量的强化合金元素,DZ3合金是目前国内合金化程度较高的合金之一,其铝、钛含量高达5.5%和2.5%。所以它的钎焊工艺(本文来源于《航空材料》期刊1984年02期）

黄振隆,卢寿平,李风英,张月仙[9]（1984）在《镍基合金钎焊接头中的硼化物脆性相形态及其消除方法》一文中研究指出一、序言 随着近代高性能航空燃气轮机的发展,对钎焊工艺提出了新的要求:首先要求钎焊接头能承受850℃或更高的温度;其次,钎焊工艺利用到发动机的关键零件——涡轮叶片上,因而要求钎焊接头具有良好的综合性能。(本文来源于《航空材料》期刊1984年02期）

### 脆性相论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

YG15是WC-Co类硬质合金,其在钎焊过程中易发生脱碳反应.脱碳反应会生成脆性η相组织.此外,钎料中Zn含量过高也会导致脆性相的生成.对影响YG15与40Cr钎焊脆性相生成的因素进行了研究.研究发现焊接时间、焊后保温温度和保温时间对焊接强度影响较大.当保温温度过高或焊接时间过长时,由于焊缝中元素的扩散会导致偏析,特别Fe元素在焊缝界面聚集形成脆性的η相的部位.实验验证经过选择合适的保温温度和焊接时间(400℃温度保温8 h,焊接时间60 s)可以有效的抑制Zn脆性相的生产,得到良好的钎焊接头.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 脆性相论文参考文献

[1].孙利军,陈德利,徐朋,曹丽红.高铬铁素体不锈钢00Cr26Ni6Mo4CuTi的脆性相研究[J].钢铁研究.2017

[2].郑兴睿,万祥明,刘建雄,许炳梁,毕凌成.YG15与40Cr钎焊接头中脆性相的析出抑制[J].昆明理工大学学报(自然科学版).2015

[3].姜泽东,王思盛.不锈钢焊接接头高温服役脆性相析出的金相分析[J].电焊机.2010

[4].刘铁柱,张建伟,刘红岩.数字水印的鲁棒性和易脆性相结合的研究[J].微电子学与计算机.2009

[5].罗新民,王金兰,陈康敏,潘励.Cr18Ni9奥氏体不锈钢表面渗硅层及脆性相分析[J].热处理.2008

[6].李仕民.铼与钛合金电子束焊接头脆性相控制研究[J].宇航材料工艺.2007

[7].覃希治.对熔模精密铸件产生脆性相的分析[J].铸造.1988

[8].黄振隆,卢寿平,李风英,张月仙.镍基合金钎焊接头中的硼化物脆性相形态及其消除方法[J].航空材料.1984

[9].黄振隆,卢寿平,李风英,张月仙.镍基合金钎焊接头中的硼化物脆性相形态及其消除方法[J].航空材料.1984

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e04664e8920c11f3fb72864d.html