# 绿色建筑节能工程中外墙保温材料的应用

【关键词】绿色建筑；节能建筑工程；外墙保温材料；应用绿色建筑节能工程理念的提出最早兴趣于美国、英国等发达国家，建筑行业这一发展理念的提出主要是为了缓解建筑工程在建设发展过程中队周边环境造成的破坏程度，减少能源损耗，提升能源的可利用率。在我国大力提倡可持续发展观下，我国建筑行业也将“绿色、节能”作为发展核心，致力于可再生资源利用率的提升，并提高土地、原材料等能源的使用高效性，减少工程建设工程中队周围环境的污染。建材市场为了满足建筑行业的未来发展需求，不断的更新建材产品，外墙保温材料的出现，就充分体现了这一点。外墙保温材料具有高度的节能效果，有效提升了建筑物的保暖作用，降低了对环境的污染与破坏程度，符合绿色建筑节能工程的使用需求。1常见外墙保温材料的类型当前我国常见的外墙保温材料类型主要可分为热塑类、无机类以及热固类三种，在绿色建筑节能工程中常见的外墙保温材料一般为酚醛泡沫、薄抹灰聚苯板、聚苯颗粒保温砂浆、FTC自调温相变节能材料等，对此进行以下简要分析。1.1热塑类外墙保温材料目前，我国的很多热塑类外墙保温材料的燃烧等级大都只能达到B2，而要想达到B1还存在较大的难度。这主要是因为目前在防火等级上大都要求B2级即可。虽然在进行抹面砂浆施工之后，热塑类外墙保温材料的防火等级能得到有效的提升，有的还可以达到A级，但是此时的变形温度往往是在70~80℃之间，若一旦大于这个范围，就会使得热塑类外墙保温材料被软化甚至燃烧，例如常见的EPS聚苯板就具有这一特点。但是随着时代的发展，一些厂家已经生产了性能更高的热塑类外墙保温材料，例如XPS板，相较于EPS聚苯板，其除了在软化温度上不同外，XPS板的软化温度为110℃，其余均相同，而这就说明XPS板以EPS聚苯板的阻燃效果更好。1.2无机类外墙保温材料在绿色建筑节能工程，加强隔热性能良好的保温材料应用，并切实注重对其工艺技术的完善，一般都能有效地满足预期效果。常见的无机类外墙保温材料主要是指无机保温砂浆，所以只有确保优质的抹面砂浆，才能更好地促进保温隔热效果的强化。例如无机保温砂浆，其主要是采取膨胀玻璃微珠制作而成的无机保温材料，将其在外内墙粉刷时，属于新型节能砂浆，常见的原料主要有轻质无机保温颗粒骨料、抗裂添加剂、充填料和胶凝材料等组成，具有防火和隔热以及抗老化的优势。1.3热固类外保温材料常见的热固类外保温材料主要是以酚醛泡沫保温材料为代表，其主要是利用有机的高分子硬质铝箔泡沫制作而成，其酚醛泡沫材料主要是采取热固的方式，将酚醛树脂发泡制作而成。其优势的闭孔率较高，隔热性能较强，导热系数较低等方面，以及在水蒸气渗透性和抗水性等方面，加上其防火性能较强，且质量较轻，即便是遇到明火也不会燃烧，没有滴落，更无毒无烟，低温环境下也不会脆化和不收缩，因而其为常见的保温材料之一。酚醛泡沫保温材料表观密度为35~45kg/m3,抗压强度为0.15，尺寸稳定性<4，燃烧性为明火不然，热导率为0.025~0.040m·k.加上其苯环结构的稳定性较强，耐腐蚀、抗老化和稳定的化学成分，即便是在高温分解时也不会形成有害气体，因而得到了广泛的应用。2.绿色建筑外墙保温材料的选用外墙保温材料的选用直接影响建筑外保温的施工工艺和效果。

材料选用过程中应注意以下几个方面：①玻纤网格布应选择低碱性或中性材料，耐碱性网格布具有良好的抗拉强度，能有效提高材料的使用寿命。②选择抗剪抗压强度较高且容重较大的聚苯板。③采用聚苯板材料时，可采用普通水泥砂浆进行粘贴，粘贴后钉拉结件能够降低材料成本。同时，不宜在冬天施工，以薄抹灰聚苯板进行外墙保温工艺时应满足5℃以上的平均气温。④施工所选用的聚苯乙烯泡沫板应超过30天的生产储存期。⑤采用FTC材料时，保证FTC材料和水进行1:2的搅拌比例，禁止机械搅拌，且随伴随用。⑥采用保温砂浆材料前，应首先对材料进行试验检测。包括聚氨酯泡沫的密度、导热系数分析，粘接强度以及保温浆料的抗老化能力等。3应用分析笔者主要从节能墙面、节能幕墙两个角度分析外墙保温材料在绿色建筑节能工程中的应用。3.1节能墙面常见的绿色建筑墙面保温有内外之分。之前大都是内保温，但是在外保温上往往被忽视。就内保温而言，常见的做法是选取粘土珍珠岩保温砖，还有的直接对EPS聚苯板机进行粘贴，以及在墙体中涂抹聚苯颗粒制作的保温砂浆。但是其问题就在于易开裂，又会占用空间。而外墙保温则能有效的对其不足进行弥补，有助于热效率的提升。常见的外墙保温材料主要是岩矿棉和玻璃棉毡，并粘贴EPS聚苯板，同时利用砂浆来保护面层。但是有时针对难度较大和工艺较为复杂的曲面进行施工时，需要采取玻纤维网格布与胶粉剧本乙烯颗粒来制作保护砂浆后进行涂抹，从而达到保温的目的。3.2节能幕墙目前在绿色建筑节能工程中，其节能幕墙主要是玻璃幕墙，常见的玻璃主要是以中空玻璃为主，在对其安装过程中，需要切实掌握其技术要点。①在固定玻璃板块时，需要在安装玻璃板块之前对其质量进行检查，比如结构胶固化后，玻璃板块的尺寸，以及胶缝饱满平整性和光滑性等进行检查。而在此基础上，就需要采取外压板固定的方式进行安装，并在横梁上利用固定件对玻璃板块固定之前，需要对互相之间的间隙进行逐一调整，将板面板缝对齐对平。再添加垫块之后，就能填塞板之间的间隙。具体做法是利用类似的木质半硬材料来制作标准模块，再将其插入间隙之中，当板位置固定之后将所插入模块移除，这样才能确保板间的位移空间充足，最后用螺钉对玻璃板块进行固定。②在密封幕墙时，主要是在固定玻璃板块的基础上，及时地填入衬垫材料，同时还要注入胶进行密封，衬垫材料以多孔聚乙烯泡沫为例，选用耐候硅酮密封胶作为密封材料，这样就能有效的进行防雨淋、防渗漏。③在对其进行清洁时，主要是对其表面胶缝和污染物利用刀片与干净溶剂进行刮洗，并在清洁中加强对成品的保护，尤其是避免密封层破坏。结束语：综上所述可知，外墙保温材料的类型、选用方法以及具体的应用措施。外墙保温材料体现了我国科学技术水平的提升，将其应用在绿色建筑节能工程中，在很大程度上弥补了传统外墙施工材料使用过程出现的诸多不足，有助于提升建筑工程的节能效果，减少对环境的污染程度，具有重要的应用价值。

参考文献：[1]外墙外保温中有机材料应用探讨与分析——酚醛保温板应用注意事项[J].徐向飞,王庆辉,王炳希,朱宝旭.建设科技.2016(11)[2]建筑工程施工应用外墙保温技术、节能材料的作用分析[J].方秀楼.住宅与房地产.2016(03)[3]泡沫陶瓷外墙外保温材料在施工中的应用分析[J].齐玮强.福建建材.2016(01)[4]建筑外墙保温材料的优缺点分析[J].李崇文.建材与装饰.2017(25)[5]建筑外墙保温材料性能特点及质量检测[J].赵志武.中国标准化.2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e22eb307c0cadf8a8509c6e5.html