# 土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用全野

鞍山市供热有限责任公司辽宁鞍山114000

摘要：屋面是建筑工程中十分重要的组成部分，屋面施工质量不仅会对建筑美观性产生较大影响，而且通过加强屋面防水设计，能够有效提升其使用功能。对此，本文首先对屋面防水工程进行介绍，然后对建筑屋面防水技术类型进行分析，对建筑工程屋面防水施工技术要点进行详细探究，以期为类似工程提供借鉴。

关键词：土木工程；建筑施工；屋面防水；技术应用

中图分类号：TU761.11文献标识码：A

1导言

建筑屋面作为建筑工程的重要外围防护结构，在抵抗雷电等外界不利因素、保持内部湿度、温度等方面发挥着积极作用。建筑屋面防水施工不仅影响建筑物的使用，同时会对其使用寿命、结构稳定性等带来严重影响。提高屋面防水施工技术水平已成为集中关注的问题。

2屋面防水工程概述

屋面防水工程的防水类型有很多种，比如卷材防水、屋面密封防水等等，在雨雪天气以及大风天气条件下，不宜进行屋面防水施工。另外，建筑工程屋面施工材料以及防水施工具有一定的特殊性，要求在适宜的环境气候下组织施工。现如今，我国建筑工程屋面防水施工技术水平已经有了很大提升，但是，随着建筑工程使用年限的增加，屋面漏水问题依然比较常见，如果不能及时采取有效的解决对策，则会对整个建筑工程的使用功能造成不良影响。而影响屋面防水施工质量的因素主要有以下几点：①有些施工单位为了获得较高经济效益，可能会选择价格低廉但是质量较差的施工材料，这样就会对建筑工程施工质量构成威胁。②在建筑工程屋面防水设计中，有些施工单位没有综合考虑建筑工程的特殊问题，设计方案不合理。③在具体的施工过程中，没有将施工规章制度作为重要依据。④建筑工程施工完成后，没有做好维护管理工作，影响屋面使用性能。

3建筑屋面防水技术

3.1刚性防水技术

在屋面刚性防水施工中，混凝土防水施工比较常见。刚性防水施工步骤如下：①需要对隔离层表面进行全面清理，进行模板架设，如果没有防水隔离层，则需要在基层涂刷泥浆材料。②放置钢丝网片，对于相邻的网片，应将二者的距离控制在100～200mm之间。另外，在钢筋的分割位置进行切断处理。③在混凝土浇筑施工过程中，应按照丛远到近、从中间向两边以及从高到底的浇筑施工顺序，并注意逐一进行分格浇筑，尽量减少施工缝隙，并将混凝土浇筑厚度控制在40mm以上。④在混凝土浇筑完成，并且初凝后，即可拆除模板，并在浇筑完成24h内进行混凝土结构养护，并注意固定时间段覆盖，保证施工质量。

3.2涂膜防水层面技术

涂膜防水施工指的是在建筑工程屋面涂刷涂料，形成防水隔膜，避免雨水渗透。在具体的施工过程中，首先需要对屋面表面进行找平处理，在涂抹过程中，应注意避免发生漏涂或者涂刷过薄的问题。对于排水口以及排水坡，也需要进行科学合理的设计，在防水层施工中，应注意适当高与排水口，确保水能够顺利排出。另外，还应该注意对于阴阳角、排水口位置进行彻底清理，并严格控制构件的牢固性。在配制防水材料时，需要根据使用说明以及防水要求进行科学合理的调配，并逐层涂刷，保证屋面防水效果。

4屋面防水技术在土木工程施工中的应用

4.1设置分格缝

对于分格缝，一般可设置在建筑工程屋面的转折位置，可显现出屋面防水层结合位置、屋面板支撑位置等，促进建筑工程屋面板缝的有效衔接。在建筑工程屋面防水设计中，需要严格控制分格缝的距离，如果分格缝的间距在6m以上，则可在中间设置分割线，确保缝隙的深度能够贯穿防水层。对于分格缝，如果需要兼具排水功能，则应结合实际情况适当增加分格缝的宽度，并通过排气孔出气。如果对屋面采用沥青、油毡、石油等进行防水层施工，则在分格缝位置，应采取沥青胶单边点贴措施，并采用油脂充分填塞分格缝。

4.2严把材料质量关，屋面内找平层

传统屋面施工中，主要以沥青材料为主，对此加大了施工的难度，污染影响程度较高。对此需要充分利用现代化科学技术，运用新型设计理念，坚持现代绿色发展思想，应用新型的防水材质，提升屋面防水性能。在此过程中，采购人员需要结合工程要求、市场行情、材料用途等进行科学选择，结合区域型特点合理选择建筑材料，对建筑材料质量进行把控，保证屋面施工质量达标，奠定施工质量基础。

在实际施工中，需要结合具体区域的地形特点、温湿度变化等择优选择最佳的防水材质。如：采用APP改性沥青卷材，结合优化建筑结构、找坡等方式。按设计比例，合理应用水泥炉渣等材料，科学找平处理结构。在此过程中需要注意的是，找坡过程中，应结合实际的泛水坡度、流水方向等，将鱼线在最高点拉直、及时打巴施工。采用滚筒、尺方滚相结合的方式对浇砌后的层面进行压赶，夯实施工密实度。

4.3屋面隔离层的设置

在建筑工程屋面隔离层设计中，需综合考虑施工环境气候条件、土壤条件等因素，有些区域的腐蚀性比较强，可首先刷一层底油作为隔离层，然后再涂刷刚性防水层，提升防渗施工效果。在实际施工中，面层的油膏容易发生老化，这样就会对施工质量造成不良影响，对此，在具体的施工过程中，应根据施工现场实际情况采用合适的施工措施，避免油膏老化。

4.4重视刚性防水层和钢筋网片施工，关注施工细节

屋面施工过程中，需要采用设置双向冷拔钢筋网片在混凝土防水层上的方式提升防水层的整体防水效果，煅烤处理分格缝位置，强化屋面防水性能。与此同时可通过上调钢筋网片位置等方式避免防水层受高温影响，防止防水层出现裂缝的可能性，保证防水性能。在实际施工时，需要控制钢筋网片不超过10mm厚，控制混凝土细石防水层的厚度超过标准，可采用机械性方式对混凝土稀释进行均匀搅拌处理。为有效提升施工中防水层效能，增强抗渗能力，需要控制混凝土的厚度处于标准可控范围内，重视细节处理，规范面板设置厚度、合理解释排水坡度，科学进行混凝土二次压光处理，保证施工质量。进行科学的土木建筑工程施工时，需要采用刚柔结合的方式处理屋面节点处施工，利用填充密封材质的方式强化各节点性能，设置对应的凹槽在檐沟与天沟交汇处，随后强化密封处理。应在变形缝两侧墙体存留一定距离于刚性防水层交接处，及时填充密封材料，适时涂抹建造防水层膜在泛水位置，保证全面进行屋面防水设置。

4.5做好屋面防水施工的维护管理工作

进行土木工程施工管理时，需要重视对屋面的防水施工，可通过强化维护管理，提升防水效能。对此可以做到：第一，维护建筑结构中防水层面，防止出现防水层渗水问题；第二，重视强化防水施工，保证防水质量，根据建筑物的使用周期和老化程度等，进行必要的维修检测，结合区域气候特点、建筑材质、损耗情况等对防水维护设置针对性方案，加强维护力度，定期检查，周期性进行屋面的管理养护。从多角度降低建筑物发生渗漏的可能性，提升屋面防水效果、增强防水性能。

结束语

做好建筑屋面防水施工，提高防水施工技术水平，是进一步提升土木工程整体施工水平的需要，是确保用户使用安全的需要，也是提高建筑舒适性的需要。希望通过文章的阐述，让相关单位以及施工人员认识到屋面防水工程的重要意义，结合工程项目的特点做好排水系统的设计，选择合适的防水材料，积极提高施工技术水平，确保屋面防水施工的合理性与安全性。

参考文献：

[1]杨姿.探析土木工程施工中建筑屋面防水技术[J].科技资讯，2018，16（35）：80+83.

[2]郭亮.土木工程施工中建筑屋面防水技术探讨[J].建材与装饰，2018（46）：23-24.

[3]张小伟.土木工程施工中建筑屋面防水技术探讨[J].建材与装饰，2018（43）：31-32.

[4]姜君怡.土木工程施工中建筑屋面防水技术探讨[J].科技经济市场，2018（09）：7-8.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e2427862e57114efc4ebb0b6.html