# 碳热还原法制备高纯ZrB2粉体

### 论文摘要

以ZrO2、B4C、C作为原料,采用碳热还原法进行固相反应制备出高纯ZrB2粉体。采用XRD、FESEM、化学滴定仪等分析了样品的相组成、微观形貌和元素含量。结果表明:样品在流动Ar气氛中1400℃保温1. 0 h进行硼化反应后,再经1650℃保温1. 0 h进行碳化反应制备出絮状和柱状混合结构的高纯ZrB2粉体,B含量为19. 8wt%,B损失仅为3. 6wt%,剩余碳为0. 87wt%。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 1.1 试验原料及试剂

- 1.2 试验方法及表征

- 2 结果与分析

- 2.1 合成时间对ZrB2粉体物相、微观结构及硼和碳含量的影响

- 2.2 合成温度对ZrB2粉体物相、微观结构及硼和碳含量的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘海,杨静,唐明国,潘小强,庾正伟,张雨

关键词: 碳热还原法,固相反应,粉体

来源: 金属热处理 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,核科学技术,电力工业

单位: 中国核动力研究设计院

分类号: TQ134.12;TM623

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.02.002

页码: 7-11

总页数: 5

文件大小: 760K

下载量: 97

### 相关论文文献

- [1].微波辅助碳热还原法制备碳化硅粉体[J]. 伊犁师范学院学报(自然科学版) 2014(04)

- [2].碳热还原法制备氮化硅的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2012(05)

- [3].碳热还原法合成硼化锆粉体影响因素探究[J]. 硅酸盐通报 2018(11)

- [4].碳热还原法制备SiC的热力学分析[J]. 粉末冶金工业 2016(03)

- [5].改进的碳热还原法合成LiFePO_4/C材料[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(03)

- [6].真空碳热还原法制备碳化钛粉末(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(01)

- [7].碳热还原法制备ScB_2的实验研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2015(05)

- [8].真空碳热还原法炼铝的研究进展[J]. 真空科学与技术学报 2011(06)

- [9].Na_2CO_3添加剂和反应温度对碳热还原法制备碳化硼的影响[J]. 耐火材料 2019(05)

- [10].碳热还原法制备高性能~(10.8)B_4C和~(10)B_4C粉末[J]. 陶瓷学报 2014(04)

- [11].碳热还原法合成TiB_2的反应传质机理[J]. 中国有色金属学报 2013(06)

- [12].多孔碳添加量对溶胶凝胶-碳热还原法制备磷酸钒锂正极材料的电化学影响[J]. 材料导报 2019(S2)

- [13].真空碳热还原法处理铅银渣热力学分析及实验研究[J]. 真空科学与技术学报 2017(03)

- [14].碳热还原法制备氮化铝的影响因素[J]. 真空电子技术 2019(03)

- [15].微波碳热还原法合成锂离子电池正极材料Li_2FeSiO_4/C[J]. 功能材料 2010(06)

- [16].锂离子电池用Sn/C复合材料的碳热还原法制备(英文)[J]. 无机化学学报 2009(01)

- [17].TiO_2-B_2O_3-C系统反应热力学初步探讨[J]. 硅酸盐通报 2008(05)

- [18].用碳热还原法合成镁铁铝复合尖晶石[J]. 材料研究学报 2018(05)

- [19].碳化硼合成工艺及其产业化[J]. 辽宁化工 2014(07)

- [20].碳热还原法制备Zn掺杂的LiFePO_4及其电化学性能(英文)[J]. 无机材料学报 2010(08)

- [21].硅藻土碳热还原法制备SiC[J]. 长春工业大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [22].LiFePO_4正极材料的熔盐-碳热还原法合成[J]. 电源技术 2013(07)

- [23].氧化镁真空碳热还原法炼镁的工艺研究[J]. 真空科学与技术学报 2012(04)

- [24].热处理温度对半固相碳热还原法制备LiFePO_4/C的影响[J]. 广州化工 2009(08)

- [25].Ti(C,N)粉末的制备技术及研究进展[J]. 佛山陶瓷 2015(07)

- [26].PVA辅助两步碳热还原法合成LiFePO_4/C复合材料[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [27].合成条件对半固相碳热还原法制备LiFePO_4/C性能的影响[J]. 化工新型材料 2010(08)

- [28].硼-碳热还原法合成纳米SiC-ZrB_2复合陶瓷粉体[J]. 中国有色金属学报 2015(12)

- [29].核用碳化硼制备工艺研究进展[J]. 现代化工 2011(S1)

- [30].碳热还原法制备V_8C_7粉体[J]. 中国粉体技术 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e6ea2ba26935a354cabf81ee.html