# 二维过渡金属硫化物的制备、表征和饱和吸收特性研究

### 论文摘要

二维过渡金属硫化物(TMDs)作为一种新兴的二维材料,其不同寻常的结构特征和理想的光电性质取得了研究人员的广泛关注。本论文用二硒化钼(MoSe2)、二硫化钼(MoS2)、二硫化铼(ReS2)三种过渡金属硫化物作为研究对象,首先就少层二硫化钼和二硒化钼两种二维材料的基本性质和制备方法进行讨论,并且利用超声辅助液相剥离方法(UALPE)成功剥离得到了纳米厚度的MoSe2和MoS2,进行了样品形貌和拉曼散射、吸收光谱的分析研究。为了将二维材料应用到脉冲激光器中,本文将两种纳米片分散液通过旋涂转移到玻璃基板上,利用Z扫描研究了其可饱和吸收性能,最后将其作为可饱和吸收体插入到全固态1微米激光器中,实现了脉冲激光器的稳定运转。此外,本论文还对二维材料/半导体异质结进行了讨论,以二硫化铼/砷化镓(ReS2/GaAs)为研究对象,系统研究了其可控制备和光学性能,然后将其作为可饱和吸收体应用于全固态1微米固体激光器中。本论文具体工作内容如下:1.首先调研了国内外二维材料的研究现状和趋势,介绍了论文中出现的三种二维材料(MoSe2、MoS2和ReS2)的基本性质和应用价值,以及二维材料/半导体异质结的研究进展。最后介绍了二维材料的常用制备方法和表征手段。2.利用超声辅助液相剥离方法制备了少层二硒化钼和二硫化钼,并通过拉曼光谱、透射电子显微镜(TEM)、线性吸收光谱分析了两种二维材料的表面形貌和厚度信息,通过Z扫描方法探究了两种二维材料在1微米波段的可饱和吸收性质。3.将制备得到的MoSe2和MoS2两种二维材料作为可饱和吸收体插入搭建的Nd:GdVO4全固态激光器中,获得了稳定的调Q激光脉冲序列。当使用MoS2作为调制器时,增加泵浦功率可实现稳定的调Q运转,并且最短脉宽可达到261ns、最高脉冲重复频率可达到362kHz、最大峰值功率和单脉冲能量分别为1.27W和0.33μJ;当使用MoSe2作为可饱和吸收体时,可实现217.5ns的最短脉冲宽度、487.5kHz的最高重复频率、1.65W的峰值功率以及0.36μJ的脉冲能量的调Q运转。最后还对这两种二维材料的可饱和吸收能力进行了对比分析。这些实验结果都证实了二维过渡金属硫化物作为调Q调制器的潜质。4.实现了半导体异质结结构ReS2/GaAs的制备并将其用作可饱和吸收体实现了 1微米固体激光器的调Q运转,将ReS2/GaAs的调Q性能和单纯的GaAs调Q性能进行了对比分析,发现这种异质结结构能够有效缩短脉冲宽度,获得更大的脉冲能量和峰值功率。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 新型二维材料研究进展

- 1.2.1 二硫化钼

- 1.2.2 二硒化钼

- 1.2.3 二硫化铼

- 1.3 二维材料的制备方法

- 1.3.1 微机械剥离法

- 1.3.2 液相剥离法

- 1.3.3 水热方法

- 1.3.4 化学气相沉积法

- 1.4 二维材料/半导体异质结的研究进展

- 1.5 二维纳米材料的应用

- 1.6 本课题研究意义及主要内容

- 第二章 二硫化钼和二硒化钼二维材料的制备和表征

- 2.1 液相剥离法制备硫化钼和硒化钼可饱和吸收体

- 2.2 材料表征技术及装置介绍

- 2.2.1 材料表征技术概述

- 2.2.2 拉曼光谱

- 2.2.3 透射电子显微镜

- 2.2.4 紫外-可见-近红外吸收光谱

- 2.2.5 Z扫描法测定可饱和吸收体的特性参数

- 2.3 硫化钼可饱和吸收体的各项表征结果和分析

- 2.3.1 拉曼光谱测试及结果分析

- 2.3.2 透射电子显微镜测试及结果分析

- 2.3.3 紫外-可见-近红外吸收光谱测试及结果分析

- 2.3.4 Z-scan结果及分析

- 2.4 硒化钼可饱和吸收体的各项表征结果及分析

- 2.4.1 拉曼光谱测试结果及分析

- 2.4.2 透射电子显微镜测试结果及分析

- 2.4.3 紫外-可见-近红外吸收光谱测试及结果分析

- 2.4.4 Z-scan结果及分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 硫化钼和硒化钼可饱和吸收体的激光应用

- 3.1 实验装置

- 3.2 基于二维材料可饱和吸收体的调Q实验结果及分析

- 3.2.1 硫化钼可饱和吸收体的激光特性

- 3.2.2 硒化钼可饱和吸收体的激光特性

- 3.3 硫化钼和硒化钼作为调Q元件激光性能对比分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 二硫化铼/砷化镓半导体异质结作为可饱和吸收体的激光应用

- 4.1 二硫化铼/砷化镓半导体异质结的制备和表征

- 4.2 二硫化铼/砷化镓可饱和吸收体的激光特性

- 4.2.1 实验装置

- 4.2.2 硫化铼/砷化镓和砷化镓调Q实验结果分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间参与的工程项目和发表的论文

- 发表的论文

- 参加的工程项目

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 刘丽杰

导师: 李德春

关键词: 全固态激光器,二维过渡金属硫化物,二硒化钼,二硫化钼,二硫化铼,半导体异质结

来源: 山东大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 物理学,材料科学,无线电电子学

单位: 山东大学

分类号: TN248;TB383.1

总页数: 68

文件大小: 6331K

下载量: 617

### 相关论文文献

- [1].掺铥光纤可饱和吸收特性模拟与分析[J]. 现代应用物理 2016(04)

- [2].金纳米可饱和吸收体被动调Q研究进展[J]. 电子技术与软件工程 2020(02)

- [3].基于饱和吸收镜的被动锁模掺铒光纤激光器[J]. 激光技术 2011(01)

- [4].有机材料反饱和吸收特性分析[J]. 应用光学 2009(01)

- [5].浅淡二能级固体饱和吸收特性[J]. 黑龙江科技信息 2014(27)

- [6].浅析三阶近似饱和吸收的修正因子差异[J]. 黑龙江科技信息 2014(28)

- [7].半导体可饱和吸收反射镜的损伤机制研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [8].2μm波段半导体可饱和吸收镜被动调Q光纤激光器[J]. 强激光与粒子束 2012(07)

- [9].用于激光锁频的低泵浦场饱和吸收光谱（英文）[J]. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) 2018(02)

- [10].薄铷汽室饱和吸收光谱的研究[J]. 激光与红外 2010(07)

- [11].可饱和吸收镜制造误差及其对飞秒激光器腔型设计的影响（英文）[J]. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) 2015(04)

- [12].超低频率全正色散半导体可饱和吸收镜被动锁模光纤激光器[J]. 强激光与粒子束 2011(09)

- [13].一种集成化的可饱和吸收体式光无源锁模器件[J]. 信息通信 2020(01)

- [14].金纳米棒饱和吸收体1μm被动调Q固体激光器[J]. 中国激光 2017(07)

- [15].基于MoS_2可饱和吸收的Nd:ScYSiO_5晶体调Q激光特性研究[J]. 聊城大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [16].超高斯脉冲反饱和吸收效应响应特性理论模拟[J]. 中国激光 2012(02)

- [17].基于半导体可饱和吸收镜的1550nm被动锁模光纤激光器[J]. 中国激光 2011(07)

- [18].基于快速半导体可饱和吸收镜的高功率锁模皮秒掺钛蓝宝石激光器[J]. 激光杂志 2017(07)

- [19].基于少数层石墨烯可饱和吸收的锁模光纤激光器[J]. 物理学报 2013(05)

- [20].双饱和吸收镜被动锁模脉冲动力学过程分析[J]. 中国激光 2013(06)

- [21].慢饱和吸收效应对锁模光纤激光器中脉冲传输特性的影响[J]. 量子光学学报 2014(03)

- [22].利用半导体可饱和吸收镜实现的全光纤被动锁模激光器[J]. 中国激光 2008(05)

- [23].偶氮苯光致异构反饱和吸收的光学双稳态开关的理论研究[J]. 大学物理 2008(05)

- [24].线形腔半导体可饱和吸收镜被动锁模掺镱光纤激光器[J]. 中国激光 2014(01)

- [25].LD泵浦、1W输出的Nd:GdVO_4半导体可饱和吸收镜连续锁模激光器[J]. 量子光学学报 2008(01)

- [26].基于铷饱和吸收光谱分析谱线频移的频率标尺[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [27].基于氧化石墨烯与半导体可饱和吸收镜的锁模飞秒掺铒光纤激光器[J]. 中国激光 2015(06)

- [28].碱式硫酸铝溶液吸收二氧化硫[J]. 环境工程学报 2013(12)

- [29].固体激光器在饱和吸收中的超短脉冲频率机制的形成[J]. 光谱实验室 2008(02)

- [30].酸性组分对N,N′-二(2-羟丙基)哌嗪吸收/解吸SO_2性能的影响[J]. 高校化学工程学报 2013(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e74e990479649a7b81a39a2a.html