# 对撞流论文_周才金

导读:本文包含了对撞流论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:对撞,湍流,传质,反应器,结构,颗粒,变动。

### 对撞流论文文献综述

周才金[1]（2018）在《非受限空间内对撞流微反应器制备高性能纳米颗粒的研究》一文中研究指出与常规材料相比,纳米颗粒具有很多特殊的性质,如:量子尺寸效应和表面效应等,使纳米颗粒具有更广阔应用空间。直接沉淀法具有工艺简单,生产成本低和容易工业放大等特点,成为工业上大规模制备纳米颗粒的主要方法。但是,该合成过程对反应体系的混合性能有很高的要求。混合性能的高低会直接影响合成的纳米颗粒性能,决定反应设备的应用前景。目前,工业上,传统的反应设备混合性能差,合成的纳米颗粒性能也差。而微结构设备具有传质速率快,混合性能好等优势,因此微被应用于工业合成高性能的纳米颗粒。然而,该过程主要发生在受限空间内,高活性纳米颗粒易积聚堵塞管路,导致工业后处理成本和不安全度增加,从而限制了该反应设备在工业上的应用。基于这些现状,本论文利用对撞和气体微分散作用提高反应体系的混合性能,同时,引入大量气体进一步强化混合过程,实现高性能纳米颗粒的制备。另外,大量气体引入和将反应空间转移到非受限空间内,很好地解决了受限空间内管路易堵塞的问题。系统地研究了反应物浓度、气体压力和气-液体积流量比对纳米颗粒性能的影响。通过调控实验条件,在单个反应器产量为273.6 g/h下,实现了平均粒径为7nm且比表面积为88.89m2/g的高催化活性纳米和高比表面积的纳米氧化锌颗粒和分散指数为0.85的高分散性纳米二氧化硅颗粒的可控制备。利用平行竞争反应法得到该对撞流微反应器的分隔因子指数Xs的最小值为0.008,和膜分散微反应器达到同一数量级,这表明了对撞流微反应器具有很好的混合性能。本论文为工业合成高性能纳米颗粒提供了一种高效可控的新方法。(本文来源于《北京化工大学》期刊2018-05-31）

唐冉[2]（2016）在《借技术东风 破安全难题》一文中研究指出目前，北京市属企业在安全生产技术应用方面巧借技术东风，让安全生产工作更方便高效。撞击流实现安全环保一体化撞击流式餐饮油烟净化设备开发与示范应用项目，是集环保、消除火灾隐患与降低烟道清洗成本于一体的高科技项目。撞击流技术能够降低烟道烟气(本文来源于《中国安全生产报》期刊2016-08-24）

张金阁,曲旋,张荣,毕继诚[3]（2016）在《多射流锥形对撞流气流床流场特性实验及模拟研究》一文中研究指出为了考察多射流锥形对撞煤加氢气流床内的冷态流场情况,以3 t/d的热态煤加氢气化炉为依据建立了气流床冷模装置。使用叁维动态颗粒分析仪(3D-PDA)对气流床内的速度场进行了测量,同时使用Fluent软件,采用κ-ε模型对气流床内的流动情况进行了模拟研究,模拟结果与实验结果能较好地吻合。结果显示:多射流锥形对撞气流床内的流体流动分为对撞区、射流区、回流区和管流区,在考察范围内,随着进气速度的增加,回流区的体积占比先增大后减小;随中心喷嘴携带气速度的增加,射流区速度增大,且较进气速度的影响更为敏感;适当增加进气角度,则会降低射流区速度,增大回流区体积。(本文来源于《化学反应工程与工艺》期刊2016年01期）

胡光华,张进疆[4]（2015）在《对撞流及滚筒组合干燥在马蹄渣干燥加工中的应用研究》一文中研究指出气流对撞干燥是一种正在发展的现代干燥技术,具有效率高、能耗低、设备结构简单等优点。广东省现代农业装备研究所应用对撞流干燥技术,生产了对撞流及滚筒组合干燥成套设备应用于马蹄渣的干燥加工,经生产实践证明,具有干燥强度高、结构简单紧凑,设备造价低的特点,通过对撞流和滚筒的组合干燥,将马蹄渣的含水率由65%降至13%以下。(本文来源于《干燥技术与设备》期刊2015年05期）

吴丹,栗晶,柳朝晖,郑楚光[5]（2013）在《气固两相轴对称对撞流中颗粒碰撞率的数值研究》一文中研究指出在稳定的叁维轴对称层流对撞流流场中分别使用直接模拟蒙特卡洛(DSMC)方法与确定性轨道跟踪的方法检测颗粒碰撞事件,配合硬球模型进行颗粒碰撞后处理,重点研究了不同尺寸,不同载荷下的颗粒对于撞击区中颗粒碰撞率的影响。(本文来源于《中国力学大会——2013论文摘要集》期刊2013-08-19）

吴丹,栗晶,柳朝晖,郑楚光[6]（2012）在《叁维圆湍对撞流直接数值模拟》一文中研究指出轴对称撞击流由于在撞击区具有高度湍动的流动特性,在煤气化,燃烧等工业过程中有着广阔的应用前景。目前关于撞击流的研究中数值模拟的结果主要采用统观湍流模型,无法刻画瞬态的流场结构。直接数值模拟是直接求解NS方程而不引入任何湍流模型的计算方法,可以提供瞬态流场的全部信息,对于研究湍流结构有十分重要的意义。本文利用Pencil Code模拟平台对叁维轴对称圆湍对撞流进行了直接数值模拟。空间离散采用6阶显示中心差分格式离,时间项采用3阶Runge-Kutta法进行推进,并利用MPI实现并行求解完全可压缩的NS方程。对于非反射出口边界,采用NS方程特征边界和二阶过滤器相结合的方式处理。首先通过与本课题组获得的叁维圆湍对撞流PIV测量结果(出口雷诺数Re=3000)进行了对比,验证了模拟平台的可行性。随后,详细检查了叁维轴对称对撞湍流结构,重点关注了相向对撞的圆湍射流拟序涡结构(比如涡环结构)的碰撞及演化过程,从介观尺度上揭示了对撞流径向射流和撞击面不稳定性的形成机理,丰富了撞击流工业应用的理论基础。(本文来源于《第七届全国流体力学学术会议论文摘要集》期刊2012-11-12）

蒋贵丰,栗晶,柳朝晖,郑楚光[7]（2012）在《基于POD方法的气固两相圆湍对撞流拟序结构分析》一文中研究指出撞击流概念最早是由Elperin教授提出并开启系统研究,由于其拥有高度湍动的撞击区,强化了传热传质,因而被广泛应用于煤气化,燃烧,纳米材料制取,研磨,除尘,吸收等化工领域。迄今为止,已有的实验与模拟研究主要关注于对撞流流场统计信息,而对于对撞流中的湍流拟序结构认识仍十分缺乏,这也阻碍了撞击流理论研究的发展。本文将采用课题组自行开发的高解析度PIV两相同时测量方法,对喷嘴间距L/d=12,喷嘴出口雷诺数Re=4 927,14932的气固两相圆湍对撞流开展研究。颗粒相采用直径dp=100μm实心球形玻璃微珠,质量载荷控制为Φ_m=4%。在气固两相湍流统计量的基础上,本文重点结合proper orthogonaldecomposition(POD)方法,提取并分析了圆湍对撞流拟序结构。实验结果表明,单相对撞流在低雷诺数下(Re=4927)的湍流拟序结构主要表现为沿轴向射流轴线分布的以驻点为中心的大尺度反向旋转涡环结构;而在高雷诺数下(Re=14932),其湍流拟序结构则主要表现为沿径向射流轴线分布的大尺度涡对结构。在不同雷诺数下,对撞流平均速度分布相似,高雷诺数下撞击区的湍流脉动更强。颗粒的加入导致轴向和径向射流平均速度降低,轴向射流脉动速度增强。颗粒的存在使得撞击流场中产生大量轴向脉动,削弱了大尺度湍流拟序涡结构,同时也增强了小尺度湍流结构。(本文来源于《第七届全国流体力学学术会议论文摘要集》期刊2012-11-12）

蒋贵丰,栗晶,柳朝晖,郑楚光[8]（2012）在《基于POD方法的气固两相圆湍对撞流拟序结构分析》一文中研究指出撞击流概念最早是由Elperin教授提出并开启系统研究,由于其拥有高度湍动的撞击区,强化了传热传质,因而被广泛应用于煤气化,燃烧,纳米材料制取,研磨,除尘,吸收等化工领域。迄今为止,已有的实验与模拟研究主要关注于对撞流流场统计信息,而对于对撞流中的湍流拟序结构认识仍十分缺乏,这也阻碍了撞击流理论研究的发展。本文将采用课题组自行开发的高解析度PIV两相同时测量方法,对喷嘴间距L/d=12,喷嘴出口雷诺数Re=4 927,14932的气固两相圆湍对撞流开展研究。颗粒相采用直径dp=100μm实心球形玻璃微珠,质量载荷控制为Φm=4%。在气固两相湍流统计量的基础上,本文重点结合properorthogonal decomposition(POD)方法,提取并分析了圆湍对撞流拟序结构。实验结果表明,单相对撞流在低雷诺数下(Re=4927)的湍流拟序结构主要表现为沿轴向射流轴线分布的以驻点为中心的大尺度反向旋转涡环结构;而在高雷诺数下(Re=14932),其湍流拟序结构则主要表现为沿径向射流轴线分布的大尺度涡对结构。在不同雷诺数下,对撞流平均速度分布相似,高雷诺数下撞击区的湍流脉动更强。颗粒的加入导致轴向和径向射流平均速度降低,轴向射流脉动速度增强。颗粒的存在使得撞击流场中产生大量轴向脉动,削弱了大尺度湍流拟序涡结构,同时也增强了小尺度湍流结构。(本文来源于《多相流与非牛顿流暨第八届全国多相流与非牛顿流学术研讨会论文集》期刊2012-11-12）

张洪波,段续,张启生[9]（2010）在《圆环对撞流干燥的传热传质特性》一文中研究指出对对撞流的传热传质过程进行了理论分析,论证了对撞流这一干燥形式强化传热传质原理。设计了同轴对撞流干燥器,进行了对撞流强化传热传质过程的试验验证,总结了对撞流强化传热传质的特点和影响传热传质的因素。(本文来源于《粮油加工》期刊2010年05期）

胡立舜,王兴军,李小明,于广锁,王辅臣[10]（2008）在《对撞流反应器甲醇合成实验研究》一文中研究指出液相法甲醇合成由于有惰性液体介质的存在,气液相间传质对反应起到了一定的阻碍作用,对撞流反应器使用喷嘴将催化剂浆料雾化从而强化了气液相间传质。文中在对撞流反应器内对甲醇合成温度、合成气比例、气流量、浆料循环量以及喷嘴个数进行了考察,结果表明,温度控制在230℃左右操作比较适宜,二氧化碳参与反应对甲醇合成较为有利,合成气流量在22.4 L/min以后时空产率几乎不再增加,增加浆料循环量和采用对置式二喷嘴或四喷嘴比单喷嘴时空产率和出口甲醇体积分数都有所增加。由结果可知,利用喷嘴雾化和液体对撞可以显着地增强气液传质从而达到增加液相甲醇合成时空产率的目的。(本文来源于《化学工程》期刊2008年03期）

### 对撞流论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目前，北京市属企业在安全生产技术应用方面巧借技术东风，让安全生产工作更方便高效。撞击流实现安全环保一体化撞击流式餐饮油烟净化设备开发与示范应用项目，是集环保、消除火灾隐患与降低烟道清洗成本于一体的高科技项目。撞击流技术能够降低烟道烟气

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 对撞流论文参考文献

[1].周才金.非受限空间内对撞流微反应器制备高性能纳米颗粒的研究[D].北京化工大学.2018

[2].唐冉.借技术东风破安全难题[N].中国安全生产报.2016

[3].张金阁,曲旋,张荣,毕继诚.多射流锥形对撞流气流床流场特性实验及模拟研究[J].化学反应工程与工艺.2016

[4].胡光华,张进疆.对撞流及滚筒组合干燥在马蹄渣干燥加工中的应用研究[J].干燥技术与设备.2015

[5].吴丹,栗晶,柳朝晖,郑楚光.气固两相轴对称对撞流中颗粒碰撞率的数值研究[C].中国力学大会——2013论文摘要集.2013

[6].吴丹,栗晶,柳朝晖,郑楚光.叁维圆湍对撞流直接数值模拟[C].第七届全国流体力学学术会议论文摘要集.2012

[7].蒋贵丰,栗晶,柳朝晖,郑楚光.基于POD方法的气固两相圆湍对撞流拟序结构分析[C].第七届全国流体力学学术会议论文摘要集.2012

[8].蒋贵丰,栗晶,柳朝晖,郑楚光.基于POD方法的气固两相圆湍对撞流拟序结构分析[C].多相流与非牛顿流暨第八届全国多相流与非牛顿流学术研讨会论文集.2012

[9].张洪波,段续,张启生.圆环对撞流干燥的传热传质特性[J].粮油加工.2010

[10].胡立舜,王兴军,李小明,于广锁,王辅臣.对撞流反应器甲醇合成实验研究[J].化学工程.2008

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e91ac3f15047e86746b91ada.html