# 低温超音速喷涂Al-Si涂层制备及应用研究

### 论文摘要

为解决ZM5镁合金机件在修理中易变形的问题,采用低温超音速喷涂技术制备Al-Si涂层,通过胶结对偶试样拉伸试验、金相显微镜及图像分析软件、显微硬度仪,分别评价涂层的结合强度、孔隙率和硬度,并通过扫描电子显微镜（SEM）对涂层形貌进行分析,评价分析结果表明:制备的涂层结合强度为51.3 MPa,孔隙率为0.1%,显微硬度为135.9HV0.1,均优于合格标准。显微结构表明:制备的涂层致密,孔隙及裂纹少,具有优异的性能,可用于ZM5合金机件的修理。根据制定的镁合金机件修理工艺流程将该方法应用于ZM5合金机件修复,修复结果表明:镁合金机件变形量超出规定。通过进一步分析研究机件变形原因,采用优化喷涂参数,改进专用工装,加强时效处理等措施,再次对镁合金机件进行修复,修理后的ZM5合金机件变形量符合技术要求。低温超音速喷涂技术制备的涂层具有结合强度高,孔隙率低,显微硬度好,涂层致密,且机件不易发生变形的优异性能,可以用于ZM5镁合金机件修复,有效地解决了ZM5镁合金机件修理变形的难题。

### 论文目录

- 引言

- 1 实验材料与涂层制备

- 1.1 实验材料与方法

- 1.2 制备试验

- 1.3 性能测试及组织观察

- 2 应用研究

- 2.1 下传动盖结构特点及故障机理分析

- 2.2 制定修理工艺流程

- 3 结果与讨论

- 3.1 应用结果

- 3.2 分析下传动盖变形的原因，制定改进措施

- 3.2.1 喷涂参数对下传动盖变形的影响

- 3.2.2 专用工装对下传动盖变形的影响

- 3.2.3 时效处理对下传动盖变形的影响

- 3.3 实施改进措施后的应用效果

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈礼顺,应湖南,曾志峰

关键词: 附件机匣,镁合金,涂层,结合强度,显微硬度,超音速喷涂

来源: 南昌航空大学学报(自然科学版) 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 南昌航空大学通航(民航)学院

基金: 南昌航空大学博士启动基金(EA201806368)

分类号: TG174.4

页码: 82-88

总页数: 7

文件大小: 11196K

下载量: 56

### 相关论文文献

- [1].Al-Si合金凝固收缩率的研究进展[J]. 铸造 2020(10)

- [2].Al-Si复合滑板材料的研究进展[J]. 耐火材料 2014(03)

- [3].喷射沉积技术在Al-Si电子封装材料中的应用[J]. 材料研究与应用 2008(01)

- [4].Al-Si活塞挤压铸造工艺研究[J]. 特种铸造及有色合金 2011(11)

- [5].热扩散处理对Al-Si合金共晶硅的细化及其摩擦性能的影响[J]. 金属热处理 2010(12)

- [6].Al-Si合金的晶粒细化与凝固行为研究[J]. 热加工工艺 2020(15)

- [7].汽车轮毂用Al-Si合金低压铸造数值模拟[J]. 热加工工艺 2016(07)

- [8].电磁搅拌近共晶Al-Si合金的半固态浆料制造(英文)[J]. 材料科学与工程学报 2012(05)

- [9].电磁振荡对Al-Si过共晶合金凝固组织的影响[J]. 热加工工艺 2009(11)

- [10].强磁场对Al-Si合金中共晶硅生长的影响[J]. 轻合金加工技术 2009(10)

- [11].电磁搅拌对Al-Si合金流动性及凝固组织的影响[J]. 铸造 2010(01)

- [12].大型Al-Si活塞低压铸造工艺研究[J]. 特种铸造及有色合金 2008(07)

- [13].镁合金表面火焰喷涂及激光重熔Al-Si合金涂层的研究[J]. 航空材料学报 2010(04)

- [14].Al-Si共晶合金的化学变质剂的概述[J]. 铝加工 2009(04)

- [15].喷射成形Al-Si系合金的研究进展[J]. 上海金属 2010(04)

- [16].Al-Si合金挤压铸造工艺研究[J]. 特种铸造及有色合金 2011(12)

- [17].热处理对99.999 5%高纯Al-Si合金第二相的影响[J]. 铸造技术 2008(01)

- [18].Al-Si涂层对不锈钢电化学腐蚀行为的影响[J]. 材料保护 2016(12)

- [19].Al-Si系铸造铝合金的成型方法概述[J]. 广东化工 2013(11)

- [20].料浆法制备碳/碳复合材料Al-Si合金抗氧化涂层[J]. 热加工工艺 2010(18)

- [21].过共晶Al-Si合金变质处理研究进展[J]. 轻合金加工技术 2009(08)

- [22].车用Al-Si合金激光熔覆涂层的组织与性能研究[J]. 热加工工艺 2020(12)

- [23].Al-Si合金的成分和其凝固收缩率与摩尔体积的关系[J]. 铸造 2015(07)

- [24].Al-Si系铸造合金微观结构对疲劳寿命影响的研究进展[J]. 上海金属 2009(03)

- [25].电热法生产过共晶Al-Si合金的组织与性能研究[J]. 热加工工艺 2009(23)

- [26].Al-Si系铝合金电弧增材再制造成形机理及性能评价[J]. 中国表面工程 2019(04)

- [27].干摩擦条件下超声流变压铸高铁过共晶Al-Si合金磨损性能研究[J]. 摩擦学学报 2017(02)

- [28].铸造速度对半连续铸造过共晶Al-Si合金管坯的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2016(04)

- [29].稀土复合变质处理对Al-Si合金性能的影响[J]. 铸造技术 2016(08)

- [30].高热流密度下Al-Si合金太阳能储能锅炉接收器的集热效率实验研究[J]. 中国电机工程学报 2015(18)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ea9fc073581a35f2ba0cc929.html