# 花状氢氧化镍的水热合成工艺研究

### 论文摘要

利用水热合成法制备了Ni（OH）2粉体,采用电子扫描显微镜（SEM）、激光粒度仪、X-射线衍射仪（XRD）分析了Ni（OH）2粉体的形貌、粒度及结构。结果表明:反应温度为120℃时,制备出来Ni（OH）2粉体为β型Ni（OH）2,形貌为花状微球结构,粒度曲线呈较好正态分布,颗粒大小均匀,峰值粒径约为45μm左右。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 Ni （OH） 2粉体的制备与Ni O光催化剂的制备

- 1.2 表征方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 Ni （OH） 2粉体的形貌分析

- 2.2 铁掺杂二氧化钛纳米棒阵列的形貌分析

- 2.3 Ni （OH） 2粉体的物相分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 姜晓庆,彭淑静,蒙柳羽,伊红莹,徐楠

关键词: 氢氧化镍,水热合成,形貌,粒度

来源: 山东化工 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 辽宁工业大学化学与环境工程学院

基金: 辽宁工业大学2019年大学生创新创业训练计划项目,辽宁省2019年自然基金指导计划项目

分类号: O643.36;O644.1;X703

DOI: 10.19319/j.cnki.issn.1008-021x.2019.12.013

页码: 33-34+37

总页数: 3

文件大小: 347K

下载量: 295

### 相关论文文献

- [1].水热合成的流体行为研究获进展[J]. 润滑与密封 2020(05)

- [2].无机固体功能材料的水热合成化学的相关内容分析[J]. 化学工程与装备 2018(12)

- [3].多钒硼氧簇化合物水热合成实验[J]. 实验室研究与探索 2018(08)

- [4].白磷钙石的水热合成[J]. 人工晶体学报 2017(07)

- [5].钾/钠离子对水热合成铯榴石结构的影响[J]. 原子能科学技术 2019(01)

- [6].水热合成技术在建筑陶瓷工业中的应用[J]. 陶瓷 2011(01)

- [7].硅藻土水热合成P型沸石的研究与表征[J]. 矿冶 2009(04)

- [8].矿化剂对硬硅钙石水热合成的影响[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [9].一种离子液体辅助水热合成MoS_2微球的制备方法[J]. 中国钼业 2009(01)

- [10].偏高岭土水热合成Y型分子筛的动力学研究[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [11].水热合成条件下氧化物组分反应机理研究[J]. 广东建材 2017(08)

- [12].水热合成硅酸锌纳米粉体及其形成机理的研究[J]. 人工晶体学报 2014(12)

- [13].二氧化钛水热合成单分散立方形貌PZT粉体[J]. 佛山陶瓷 2008(11)

- [14].电石渣水热合成石膏晶须[J]. 中国非金属矿工业导刊 2008(04)

- [15].利用稻壳灰水热合成岩石固化放射性铯元素的研究[J]. 科技视界 2015(08)

- [16].表面活性剂对水热合成掺镧锆钛酸铅陶瓷粉体物相及形貌的影响[J]. 硅酸盐学报 2010(04)

- [17].从含碱硅酸钠溶液中水热合成硅灰石[J]. 硅酸盐通报 2017(10)

- [18].水热合成铌酸锂超细粉体的反应条件及其性能研究[J]. 功能材料 2008(02)

- [19].表面活性剂辅助水热合成异形薄水铝石[J]. 材料科学与工艺 2008(02)

- [20].氨基酸对水热合成羟基磷灰石纤维形貌的影响[J]. 材料工程 2017(05)

- [21].稀土化合物纳米棒的水热合成及表征[J]. 科技创新与应用 2017(30)

- [22].铜钱状GdF_3:Eu~(3+)空心环的水热合成、表征及性能研究[J]. 江西师范大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [23].水热合成-低温煅烧硫铝酸钙水泥熟料矿物的形成过程[J]. 硅酸盐学报 2018(02)

- [24].金属取代CHA型硅铝酸盐分子筛的水热合成[J]. 大连工业大学学报 2017(06)

- [25].水热合成铝掺杂羟基磷灰石分析[J]. 实验科学与技术 2011(06)

- [26].自堆积纤维状TS-1分子筛的常规水热合成[J]. 无机化学学报 2010(09)

- [27].粉煤灰两步法水热合成NaA沸石工艺研究[J]. 煤炭转化 2012(03)

- [28].水热合成纳米氧化锆工艺研究[J]. 硬质合金 2008(02)

- [29].四氧化三钴/碳纳米管薄膜的水热合成及其储锂性能[J]. 材料研究学报 2020(08)

- [30].ZnNb_2O_6粉体的水热合成研究[J]. 人工晶体学报 2011(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/eb2d2dd03019b0f4e468f11c.html