# 浙江省永嘉县不稳定斜坡特征及分布规律

浙江省第十一地质大队温州325006

摘要：浙江省永嘉县山区面广，地质灾害多发，不稳定斜坡发育。通过对永嘉县内各不稳定斜坡成因与分布特征的统计研究，分析县域内不稳定斜坡产生的内在成因，总结出其分布规律。在其特征与分布规律的基础上，可对县域内地质灾害防治规划和重点巡查区（村庄）的确定具有十分重要的指导意义，也对不稳定斜坡采取何种防治措施提供了较充分的依据。

关键词：地质灾害；不稳定斜坡；斜坡特征；分布规律

引言

永嘉县地处浙东南沿海瓯江下游北岸，素有“八山一水一分田”之称，其山区面积之广不言而喻。

永嘉县地质灾害多发，其地质灾害（隐患）点数位居全省之首，在全省除险安居“三年行动”计划（2017~2019年）下，将全部消除库存地质灾害点。因此，在地质灾害点全部消除的前提下，不稳定斜坡在未来将成为监管的突出对象，对不稳定斜坡的研究和防治也将成为未来工作的重点。

1不稳定斜坡特征

永嘉县现存在105处不稳定斜坡（图1），不稳定斜坡以人工边坡为主，共62处，占总比59.05%，自然斜坡43处，占总比40.95%。

图1不稳定斜坡分布示意图

1.1成因特征

永嘉县105处不稳定斜坡之中，主要是人工切坡形成，特别是削坡建房。由人类工程活动而形成的为62处，占整个不稳定斜坡的59.05%，均为修建民房或修建梯田形成的。

①由于人类工程活动，对山体进行开挖形成高陡边坡，存在发生崩塌、滑坡的可能，并于坡脚处修建有民房等建筑物。

②由于人为对山体改造，引发植被破坏，坡面表层松散土体发生失稳，存在发生滑坡、坡面泥石流的可能。

1.2坡度特征

坡度是影响斜坡稳定性的最主要因素。不稳定斜坡坡度按自然成因和人为成因划分，其分布区间差异较大。43处自然成因的斜坡坡度在25～40°之间，其中30~35°为不稳定斜坡集中发育区，共占35处，与滑坡发育的坡度相似，25~30°共占4处，35~40°也占4处。25~35°这一斜坡坡度分布范围，在调查区非常普遍，这就决定了不稳定斜坡在调查区的普遍性。62处人工边坡坡度在50～80°之间，其上部自然斜坡坡度一般为25～40°。边坡坡度70~80°为不稳定边坡集中发育区。坡度小于50°时，边坡处于基本稳定状态；坡度大于80°时，一般为强-中风化基岩出露，边坡亦处于基本稳定状态。人为开挖的边坡大部分处于50~80°这一坡度范围。人为开挖坡脚，成为降低坡体稳定性或坡体变形破坏的主要因素，致使坡体逐渐发展为灾害隐患。因此在人类活动强烈的地区均有可能产生不稳定边坡。

1.3坡高特征

区内不稳定斜坡以土岩复合斜坡为主。不稳定斜坡一方面受坡度影响，另一方面与高差关系较大。对区内人为成因和自然成因的不稳定斜坡高差进行了统计。人为成因的不稳定边坡坡高在2~25m范围内，集中分布在5~15m之间。自然成因的不稳定斜坡坡高在40~400m范围内，集中分布在50~150m之间。

1.4物质成份特征

对不稳定斜坡所处地层进行统计，主要分布于下白垩统朝川组和上侏罗统西山头组。此类地层易风化形成较厚松散层，而易形成滑坡、崩塌。区内不稳定斜坡，其可能变形物质多数为松散的残坡积层或全风化层，有93处；部分为节理发育、松动的危岩，有12处。

2不稳定斜坡特征及分布规律

2.1不稳定斜坡特征

（1）按行政区域统计

永嘉县共查明105处不稳定斜坡，除东城街道、瓯北街道及枫林镇外，其余14个镇（街道）均有不稳定斜坡分布。不稳定斜坡主要分布于南城街道（8处）、三江街道（6处）、桥下镇（18处）、岩头镇（6处）、岩坦镇（24处）、碧莲镇（9处）、巽宅镇（10处）和鹤盛镇（11处）等8个镇（街道），共计92处，占了总数的87.62%。

从不稳定斜坡发育密度上看，全县境内不稳定斜坡平均发育密度为3.926个/100km2。各镇、街道发育密度差异较大，其中，南城街道发育密度12.29处/100km2，三江街道发育密度9.98处/100km2，桥下镇发育密度6.53处/100km2，三个发育密度较高的镇、街道经济发展较快，建房筑路、坡改梯田等人类活动较为强烈，加之陡峻地形、全-强风化的岩土体，造成不稳定斜坡在该区域较为发育。岩坦镇分布24处不稳定斜坡，大多与不合理切坡建房及坡体堆积残坡积和崩积物有关。

（2）按地形地貌统计

不稳定斜坡主要分布于丘陵区，105处不稳定斜坡中有67处分布于丘陵区，24处分布于低山区，其中有14处分布于高程小于100m的低丘区。

分布于平原与丘陵山区交界处的不稳定斜坡多为人为开挖形成的，其人工开挖边坡坡度在50~80°之间，稳定性差，其威胁对象主要为工业厂房，人员密集，危害程度大。

自然成因的不稳定斜坡，一般多发生于山体自然坡度在25~40°的斜坡，在调查区较为普遍，并与滑坡的发育坡度一致，主要分布于山区居民点的屋后及后山斜坡。

（3）按地层岩性统计

区内不稳定斜坡主要分布于上侏罗统西山头组（J3x）、下白垩统小平田组（K1x）和侵入岩中，上述3种地层分布不稳定斜坡共计77处，占总数的73.33%。

2.2不稳定斜坡分布规律

（1）区内不稳定斜坡主要受人类工程活动强度控制，多发育于工业区建设、切坡建房、采矿（含非法采矿）、坡改梯田及修建道路等人类活动较强的地区，而人为活动弱的地区不稳定斜坡较稀疏。

（2）从行政区划上看，不稳定斜坡分布在南城街道、三江街道、桥下镇人类活动强烈的区段及岩坦镇、碧莲镇、巽宅镇自然斜坡较陡的地段。

（3）不稳定斜坡主要分布于50-500m的丘陵区。

（4）不稳定斜坡分布于上侏罗统西山头组（J3x）、下白垩统小平田组（K1x）和侵入岩岩层中。

（5）不稳定斜坡主要是沿断裂构造带沟谷两侧分布。

3结语

浙江省永嘉县山区面广，地质灾害频发，区内不稳地斜坡发育众多，主要集中在南城街道、三江街道、桥下镇人类活动强烈的区段及岩坦镇、碧莲镇、巽宅镇自然斜坡较陡的地段；高程主要集中在50~500m的丘陵区，且主要沿断裂构造带沟谷两侧的上侏罗统西山头组（J3x）、下白垩统小平田组（K1x）和侵入岩等地质体上。

对不稳定斜坡的特征和分布规律的研究，并在其基础上对县域内地质灾害防治规划和重点巡查区（村庄）的确定具有十分重要的指导意义，也对不稳定斜坡采取何种防治措施提供了较充分的依据。

参考文献：

[1]浙江省第十一地质大队.浙江省永嘉县农村山区地质灾害调查评价报告[R]，内部资料，2015.

[2]中华人民共和国国土资源部.滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1：50000）[S]，国家标准，2014.

[3]浙江省地质矿产局.浙江省区域地质志[M]，北京，地质出版社，1989.

[4]浙江省第十一地质大队.1/5万桥头幅、青田幅区域地质调查报告[R]，内部资料，1990.

[5]浙江省第十一地质大队.1/5万温州市北半幅、鹤盛幅、碧莲幅、枫林幅区域地质调查报告[R]，内部资料，1995.

[6]永嘉县人民政府.永嘉县地质灾害防治与地质环境保护“十三五”规划[Z]，地方规划，2018.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/eb841d1f8ca662c494d9a793.html