# 空间非对称框架结构论文_张俊发,杨迪雄,刘云贺,文波

导读:本文包含了空间非对称框架结构论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:框架结构,偏心,非对称,效应,基础,空间,多层。

### 空间非对称框架结构论文文献综述

张俊发,杨迪雄,刘云贺,文波[1]（2002）在《空间非对称框架结构偏心扭转地震反应的控制》一文中研究指出首先根据空间非对称框架结构的特点以及实施扭转振动控制的要求 ,采用当前发展较为成熟的 RB(迭层橡胶支座 )和 LRB(迭层铅芯橡胶支座 )作为调控隔震元件 ,建立了一种空间杆系—层间计算模型。作者开发了多维地震动输入下的叁维线性、非线性动力时程分析程序 ,对一典型多层非对称框架结构采用传统非隔震和基础隔震方案 ,水平输入地震波 ,进行了一系列的平动—扭转耦联地震反应对比分析 .结果表明 ,通过设置隔震支座 ,可有效控制非对称建筑结构在地震激励下的偏心扭转效应(本文来源于《西安建筑科技大学学报(自然科学版)》期刊2002年04期）

杨迪雄[2]（2000）在《空间非对称框架结构的控震研究》一文中研究指出目前，实际工程设计和建设中，由于建设场地的限制和使用功能、建筑造型的需要，出现了大量的非对称建筑结构。实践表明，在地震作用下，非对称结构因偏心扭转效应产生的震害严重。近年来，有关文献报道指出，采用隔震技术进行扭振控制是解决这类问题的方案之一，但具体研究成果甚少，仍是建筑工程亟待解决的问题。 本文首先根据空间非对称框架结构的特点及实施扭转振动控制的要求，采用当前发展较为成熟的RB（迭层橡胶支座）和LRB（迭层铅芯橡胶支座）作为调控隔震元件，建立了一种空间杆系——层间计算模型。该模型引用了楼盖平面内无限刚，平面外刚度为零的假定以考虑搂盖的约束作用，同时应用静力凝聚技术，减少了动力系统的自由度，克服了杆系模型非线性动力分析算法不易稳定的缺点，提高了计算精度，是一种广泛适用于空间框架结构抗震和控震分析的计算模型。 基于上述模型，作者开发了多维地震动输入下考虑非线性隔震支座恢复力模型方向相关性的框架结构叁维线性、非线性动力时程分析程序。然后分别以如下两幢具有实际工程背景的典型多层非对称混凝土框架结构建筑作为研究对象：l．立面不对称结构 2．填充墙刚度影响导致刚度偏心的结构。采用传统非隔震以及RB和LRB基础隔震方案，对其由地面单向或双向水平输入EL-Centro 波、Taft 波、San Femado波，进行了一系列的平动——扭转耦联地震反应对比分析。 计算结果表明，利用基础隔震技术，可有效地控制多层非对称框架结构在单向和双向水平地震激励下的偏心扭转效应。 本文同时还探讨了隔震层隔震支座的优化配置问题，通过调整隔震层的刚心与上部结构综合质心相接近或重合，即可有效地减小上部结构地震扭转效应，达到最优的抗震减灾设计目标。 通过对双向地震与单向地震作用下的多层非对称框架结构平扭耦联地震反应分析对比，表明双向地震作用对非对称建筑结构抗震更为不利，与《建筑抗震设计规范》（征求意见稿）所强调的：质量和刚度明显不均匀、不对称的结构，应考虑双向地震作用下的扭转影响的结论一致。(本文来源于《西安理工大学》期刊2000-12-01）

### 空间非对称框架结构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目前，实际工程设计和建设中，由于建设场地的限制和使用功能、建筑造型的需要，出现了大量的非对称建筑结构。实践表明，在地震作用下，非对称结构因偏心扭转效应产生的震害严重。近年来，有关文献报道指出，采用隔震技术进行扭振控制是解决这类问题的方案之一，但具体研究成果甚少，仍是建筑工程亟待解决的问题。 本文首先根据空间非对称框架结构的特点及实施扭转振动控制的要求，采用当前发展较为成熟的RB（迭层橡胶支座）和LRB（迭层铅芯橡胶支座）作为调控隔震元件，建立了一种空间杆系——层间计算模型。该模型引用了楼盖平面内无限刚，平面外刚度为零的假定以考虑搂盖的约束作用，同时应用静力凝聚技术，减少了动力系统的自由度，克服了杆系模型非线性动力分析算法不易稳定的缺点，提高了计算精度，是一种广泛适用于空间框架结构抗震和控震分析的计算模型。 基于上述模型，作者开发了多维地震动输入下考虑非线性隔震支座恢复力模型方向相关性的框架结构叁维线性、非线性动力时程分析程序。然后分别以如下两幢具有实际工程背景的典型多层非对称混凝土框架结构建筑作为研究对象：l．立面不对称结构 2．填充墙刚度影响导致刚度偏心的结构。采用传统非隔震以及RB和LRB基础隔震方案，对其由地面单向或双向水平输入EL-Centro 波、Taft 波、San Femado波，进行了一系列的平动——扭转耦联地震反应对比分析。 计算结果表明，利用基础隔震技术，可有效地控制多层非对称框架结构在单向和双向水平地震激励下的偏心扭转效应。 本文同时还探讨了隔震层隔震支座的优化配置问题，通过调整隔震层的刚心与上部结构综合质心相接近或重合，即可有效地减小上部结构地震扭转效应，达到最优的抗震减灾设计目标。 通过对双向地震与单向地震作用下的多层非对称框架结构平扭耦联地震反应分析对比，表明双向地震作用对非对称建筑结构抗震更为不利，与《建筑抗震设计规范》（征求意见稿）所强调的：质量和刚度明显不均匀、不对称的结构，应考虑双向地震作用下的扭转影响的结论一致。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空间非对称框架结构论文参考文献

[1].张俊发,杨迪雄,刘云贺,文波.空间非对称框架结构偏心扭转地震反应的控制[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版).2002

[2].杨迪雄.空间非对称框架结构的控震研究[D].西安理工大学.2000

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ebbdae3129644a944d851325.html