# 网箱养殖鱼类分级与起捕技术的试验研究

鲁伟[1]2004年在《网箱养殖鱼类分级与起捕技术的试验研究》文中提出本文在概述我国深海抗风浪网箱养殖现状的基础上，根据我国国情，研制出适合国内使用的大型深海抗风浪网箱的配套设备——柔性分级系统和活鱼起捕机。 在养殖生产过程中，由于鱼苗规格不同及摄食能力的差异，在网箱中养殖几个月后，鱼体大小开始呈现差异，有时大小相差可达几百克。为了解决鱼类在养殖过程中大小分级、销售时的分级起捕这一难题，根据渔具选择性原理作者设计了由分离栅、分级网、纲索和属具组成的柔性分级系统，可以有效地将大小鱼类分级；采用真空负压原理，利用负压抽吸与零压排放交替起捕的方法，研制的由钢制真空集鱼罐、水环式真空泵、浮球式水位限位开关、全自动电路控制箱、进出气电磁阀和电动球阀、出鱼水密封口门、特制耐压吸鱼橡胶管等主要部分组成的吸鱼泵，适用于在大型深海网箱里起捕养殖鱼类。起捕装置能够降低作业的劳动强度，提高工作效率，且不损伤鱼体。 随机从网箱中取出83尾养殖的许氏平鲉Sebastes schlegeli(Hilgendorf)、86尾花鲈lateolabrax japonicus(Cuvier)，分别测量其体重、体宽。得到养殖许氏平鱼由体重与体宽的乘幂回归方程为：W=0.1157L~(2.1906)，R~2=0.9266；养殖花鲈体重与体宽的乘幂回归方程为：W=0.1634L~(2.165)，R~2=0.9694。 根据上述回归方程，可确定出养殖许氏平鲇、花鲈某一体重对应的体宽。本试验是以体重为0.5kg左右的许氏平鱼由作为被分离的对象，在4m×4m×4m的方形网箱内放置800尾体重小于0.4kg和200尾体重大于06kg的许氏平鲉，使用格栅间距为44mm的分离栅经10min分级后，分别计数统计，结果表明：被分级对象中，允许逃逸的小个体鱼类的平均分离率为90.33％；使用格栅间距为44mm的分离栅在周长为50m的网箱中分级后，分级网内鱼的规格更加统一，且分级网内鱼类的平均体重比不分离时平均重0.13kg／尾。 此外，使用该柔性分离栅还可以用来清除网箱中的野生杂鱼。在一养殖许氏平鲇6个月的网箱内，用格栅间距为30mm的分离栅进行套网试验，得到小杂鱼58.6kg。鲁伟:网箱养殖鱼类分级与起捕技术的试验研究 采用不同格栅间距的分离栅可实现对不同养殖对象的多级分离。 起捕试验结果表明:起捕最大个体可达1.skg，且对鱼体无伤害;在鱼水比例为1:1的情况下，起捕机的活鱼起捕量可达20t/h，其设备技术性能稳定可靠、自动化程度高，可广泛应用于网箱养殖生产。

关长涛, 黄滨, 林德芳, 黄文强, 鲁伟[2]2005年在《深水网箱养殖鱼类的分级与起捕技术》文中提出鱼类的规格分选与起捕销售是网箱养殖生产中的重要环节。以往的手工操作不仅费时、费力,且由于鱼类转移速度缓慢以及操作过程中对鱼体的损伤和对鱼群的惊吓等,还会带来较高的死亡率。随着我国大型抗风浪深水网箱养殖的发展,这一问题日显突出。本文介绍了国外典型深水网箱的鱼类分级与起捕方法,并对作者自行研制的柔性格栅式分级装置和真空活鱼起捕机的设计原理和主要试验结果作了报道。

## 参考文献：

[1]. 网箱养殖鱼类分级与起捕技术的试验研究[D]. 鲁伟. 中国海洋大学. 2004

[2]. 深水网箱养殖鱼类的分级与起捕技术[J]. 关长涛, 黄滨, 林德芳, 黄文强, 鲁伟. 现代渔业信息. 2005

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/eda535a13867502e0dc929ff.html